建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：年产80万吨机制砂石建设项目

建设单位（盖章）：岳阳县长源矿业有限责任公司

编制单位：湖南振鑫环保科技有限公司

编制日期：2020年1月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境	9

三、环境质量状况	12

四、评价适用标准	20

五、建设项目工程分析	22

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	37

七、环境影响分析	39

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	59

九、结论与建议	61

附件

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  村镇国土所各部门意见

附件4  土地租赁协议

附件5  矿山项目环评批复

附件6  采矿许可证

附件7  环境质量现状监测报告及质量保证单

附件8  生产废水重金属监测报告

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  厂区1平面布置图

附图3  厂区2平面布置图

附图4  项目周边环境图

附图5  项目厂区1环境保护目标图

附图6  项目厂区2环境保护目标图

附图7  厂区1环境现状监测布点图（空气、噪声）

附图8  厂区2环境现状监测布点图（空气、噪声）

附表

附表1  建设项目环评审批基础信息表

附表2  大气环境影响评价自查表（孙家组厂区1）

附表3  大气环境影响评价自查表（五星矿山厂区2）

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产80万吨机制砂石建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳县长源矿业有限责任公司 |
| 法人代表 | 彭文波 | 联系人 | 彭文波 |
| 通讯地址 | 岳阳县公田镇横铺村 |
| 联系电话 | 1390840**** | 传真 | / | 邮编 | 414100 |
| 建设地点 | 岳阳县公田镇横铺村 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别及代码 | C3039 其他建筑材料制造 |
| 总用地面积 | 12000m2 | 绿化面积 | 1500m2 |
| 总投资(万元) | 1430 | 其中环保投资(万元) | 165 | 环保投资占总投资比例 | 11.5% |
| 评价费（万元） |  | 预设投产日期 | 2019年12月 |
| 工程内容及规模： 1. 项目由来 近年来，随着我国经济建设快速发展和“两型社会”构建，城乡建设规模不断增加，岳阳市房地产和公路的全面提质、改造，为建筑砂石带来了极好的商机，同时也为建筑砂石制砂场带来旺盛的销售市场。天然砂的开采面临着资源减少及环境保护的压力，机制砂石将作为建设用砂的重要来源跻身于建材市场。 湖南省岳阳县公田镇五星长石矿隶属于岳阳县长源矿业有限责任公司，准采面积为0.0757平方公里，该长石矿脉产于花岗岩岩基中，围岩与夹石为花岗岩。岳阳县长源矿业有限责任公司于2018年建设了年开采2万吨长石矿建设项目，开采长石矿的同时会剥离大量围岩与夹石花岗岩。故岳阳县长源矿业有限责任公司拟在岳阳县公田镇横铺村建设年产80万吨机制砂石建设项目，其制砂原料来源为五星矿剥离的花岗岩围岩。由于建设规模较大，矿山可利用场地狭小，建设单位拟建设两处厂区，一处位于横铺村孙家组，另一处位于长源五星矿区。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，本项目主要利用建筑花岗岩进行生产，属于“十九、非金属矿物制品业”中“51石材加工”类别，应编制环境影响报告表。为此岳阳县长源矿业有限责任公司委托湖南振鑫环保科技有限公司对年产80万吨机制砂石建设项目进行环境影响评价工作。我公司受委托后，通过现场踏勘、资料收集及整理等工作，按照《环境影响评价技术导则》的相关要求编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 2. 项目地理位置 本项目选址位于岳阳县公田镇横铺村，共建设两处厂区，一处位于横铺村孙家组（以下简称厂区1），厂区中心地理坐标范围为东经：113°25'56.63"（113.432397°）；北纬：29°12'6.21"（29.201726°）；另一处位于长源五星矿区（以下简称厂区2），厂区中心地理坐标范围为东经：113°27'7.37"（113.452048°）；北纬：29°12'29.06"（29.208073°）。项目地距离岳阳县城约52公里，距岳阳市约43公里。项目地理位置见附图1。 3．工程概况 3.1 项目基本情况 项目名称：年产80万吨机制砂石建设项目 建设单位：岳阳县长源矿业有限责任公司 项目位置：岳阳县公田镇横铺村 占地面积：12000m2，其中厂区1占地约5000 m2、厂区2占地约7000 m2 项目性质：新建 项目投资：项目总投资1430万元，总环保投资165万元。 3.2 项目组成一览表 表1-1 厂区1项目组成一览表 名称 项目主要内容和规模 主体工程 生产车间 设置一条生产线，主要包括破碎、筛分、水洗等，占地面积约1500m2，车间封闭，年产机制砂20万t/a，碎石6.6万t/a。 辅助工程 办公楼 占地200 m2，主要为办公室和食堂等 员工宿舍 占地200 m2，主要为办公室和食堂等 原料堆场 占地面积500m2，位于厂区东北面，堆场需进行封闭 成品库 占地面积500m2，位于厂区中部，堆场进行封闭，主要储存碎石和机制砂 地磅房 位于进厂道路旁，占地面积50m2 公用工程 供水 本项目生产用水和生活用水来源于地下水，雨水作为生产用水补充水 供电 当地变电站专线供给，能满足生产能力的要求 道路 利用厂区道路和周围交通道路 排水 实施雨污分流，初期雨水引入沉淀池，沉淀处理后循环回用；生活废水经隔油化粪池处理后用于周边农作物施肥 储运工程 原料堆场 占地面积500m2，位于厂区北面 成品库 占地面积500m2，位于厂区中，主要储存碎石和机制砂 环保工程 废水治理 生活废水经化粪池处理后用于周边农作物施肥 建设一套生产废水处理回用系统，包含1个200m3环保罐及一个200m3回用水池，生产废水处理后循环使用不外排 初期雨水经初期雨水池（1200m3）沉淀后回用，雨水池依托厂内已有水塘，硬化用作初期雨水池 废气治理 堆场三面封闭+顶棚+喷雾抑尘 厂内道路硬化、进出口建设洗车平台 生产线须采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施；破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭 食堂油烟经油烟净化装置处理后排放 固废治理 废水处理废渣经压滤机干化处理后，作为建筑材料出售 生活垃圾由环卫部门统一处理 噪声治理 选用低噪声设备、隔声减震等 表1-2 厂区2项目组成一览表 名称 项目主要内容和规模 主体工程 生产车间 设置两条生产线，主要包括破碎、筛分、水洗等，占地面积约2400m2，车间封闭，年产机制砂40万t/a，碎石13.4万t/a。 辅助工程 办公生活楼 占地700m2，主要为办公室和食堂等 原料堆场 占地面积200m2，位于厂区北面，堆场需进行封闭 成品库 占地面积500m2，位于厂区中部，堆场需进行封闭，主要储存碎石和机制砂 地磅房 位于进厂道路旁，占地面积50m2 公用工程 供水 本项目生产用水和生活用水来源于地下水，雨水作为生产用水补充水 供电 当地变电站专线供给，能满足生产能力的要求 道路 利用矿区道路和周围交通道路 排水 实施雨污分流，初期雨水引入沉淀池，沉淀处理后循环回用；生活废水经隔油化粪池处理后用于周边农作物施肥 储运工程 原料堆场 占地面积200m2，位于厂区北面 成品库 占地面积500m2，位于厂区中部，主要储存碎石和机制砂 环保工程 废水治理 生活废水经化粪池处理后用于周边农作物施肥 建设一套生产废水处理回用系统，包含2个200m3环保罐及一个200m3回用水池，生产废水处理后循环使用不外排 初期雨水经雨水池（40m3）沉淀后回用 废气治理 堆场三面封闭+顶棚+喷雾抑尘 厂内道路硬化、进出口建设洗车平台 生产线须采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施；破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭 食堂油烟经油烟净化装置处理后排放 固废治理 废水池废渣经干化处理后，作为建筑材料出售 生活垃圾由环卫部门统一处理 噪声治理 选用低噪声设备、隔声减震等 3.3 主要生产设备 本项目主要设备情况见下表。 表1-3 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 厂区1主要生产设备 1 圆锥式破碎机 1750 台 2 2 圆锥式破碎机 1650 台 1 3 颚式破碎机 PE0912 台 1 4 制砂机（立轴式破碎机） 500KW 台 1 5 振动筛 2600-650 台 2 6 洗砂筛 —— 台 1 7 脱水筛 —— 台 1 8 变压器 1600KW、200KW 台 2 9 压滤机 —— 台 1 厂区2主要生产设备 1 上料机 GZB1260 台 2 2 上料机 GZB1218 台 2 3 颚式破碎机 PE0912 台 2 4 复合式圆锥机 HL220 台 4 5 三层振动筛 3YK2570 台 12 6 立轴式破碎机 ROR9500 台 4 7 斗轮洗砂机 2045 台 12 8 尾砂回收机 1230 台 4 9 脱水筛 2160 台 4 10 变压器 1250KW 台 2 11 压滤机 —— 台 1 3.4 产品方案 项目产品方案见表1-4。 表1-4 项目产品方案 序号 名称 厂区1产量（t/a） 厂区2产量（t/a） 合计产量（t/a） 备注 1 机制砂 20万 40万 60万 粒径：0-5mm 2 碎石 6.6万 13.4万 20万 粒径：10-20mm（12子）、16-31.5mm（13子） 根据建设单位提供的资料，项目初破工序为颚式破碎机、二破工序为圆锥式破碎机、三破工序为立轴式破碎机；厂区1设置一条生产线，初破、二破、三破工序生产能力分别为200t/h、150t/h、100t/h，则项目厂区1机制砂生产能力为24万t/a（2400h），满足20万吨制砂生产能力；厂区2设置两条生产线，单条生产线初破、二破、三破工序生产能力分别为200t/h、150t/h、120t/h，则厂区2机制砂生产能力为57.6万t/a（2400h），满足40万吨制砂生产能力。 3.5 主要原辅材料 湖南省岳阳县公田镇五星长石矿隶属于岳阳县长源矿业有限责任公司，准采面积为0.0757平方公里，该长石矿脉产于花岗岩岩基中，围岩与夹石为花岗岩。岳阳县长源矿业有限责任公司于2018年建设了年开采2万吨长石矿建设项目，开采长石矿的同时会剥离大量围岩与夹石花岗岩。根据湖南省核工业地质局三一一大队的《关于岳阳县公田镇五星长石矿矿权范围内建筑用花岗岩资源储量的情况说明》，年开采2万吨长石矿剥离的花岗岩量约536.9万吨，本项目来源于此。 表1-5 主要原辅材料及能消耗情况 序号 名称 单位 厂区1消耗量 厂区2消耗量 合计消耗量 来源 1 建筑用花岗岩 t/a 280000.3 562105.8 842106.1 五星矿山 2 絮凝剂 t/a 10 20 30 外购 3 水 t/a 14490 27060 41550 地下水、雨水 4 电 KWh/a 240x104 500x104 740x104 当地电网 4、公用工程基本情况 （1）给水工程：厂区1生产用水和生活用水由地下水供给，生产用水存储于清水池内，雨水作为生产用水补充水，其水量、水质均可满足本项目的需求；厂区2生产用水和生活用水由地下水供给，生产用水存储于清水池内，雨水作为生产用水补充水。 （2）排水工程：员工生活污水经隔油池、化粪池处理后，用于周边菜地施肥，不外排；生产废水经新建的废水处理系统絮凝沉降后循环使用，初期雨水经雨水池沉淀后回用。 （3）供电工程：经由厂内变压器供给。 5、项目工作人员及班制 表1-6 项目工作人员及班制 名称 厂区1 厂区2 员工人数 20 20 班制 一班制 一班制 工作时间 8h/班，300d/a 8h/班，300d/a 食宿 厂区内食宿 厂区内食宿 6、项目可行性分析 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目工艺、设备等均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可视为允许类，与国家的产业政策相符。 （2）与《机制砂石骨料砂工厂设计规范》（GB51186-2016 ）相符性 本项目与《机制砂石骨料砂工厂设计规范》（GB51186-2016 ）相符性见表1-7。 表1-7 与机制砂石骨料砂工厂设计规范的相符性 机制砂石骨料砂工厂设计规范 符合情况 厂址选择应靠近资源所在地，并应远离居民区。 项目厂区皆与建设单位矿区距离较近，且周边无居民点；符合 厂址应选择在工程地质和水文地质较好的地带，并应避开山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段。 项目厂区皆位于工程地质和水文地质较好的地带，不属于山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段；符合 厂址选择宜利用荒山地、山坡地，不占或少占农田、林地，不宜动迁村庄。 项目厂区用地主要为山坡地，占用少量农田（但不是基本农田）和林地，不动迁村庄；项目厂区2用地为矿山山地，不占农田和林地不动迁村庄；基本符合 位于城镇周围的机制砂石骨料工厂，厂址应位于城镇和居住区全年最小频率风向的上风侧。 项目厂区皆位于农村环境；符合 厂址应具有良好的外部建设条件，并应有利于外部的协作。 项目外部有乡村道路和县道相连，外部建设条件较好，同时有利于外部的协作，符合 机制砂石骨料工厂严禁布置在矿山爆破危险区范围内 项目厂区皆不属于矿山爆破危险区范围内；符合 （3）与湖南省砂石骨料行业规范条件相符性 本项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件（2017本）》（湖南省经济和信息化委员会、 2018年2月23日）相符性见表1-8. 表1-8 与湖南省砂石骨料行业规范条件的相符性分析 序号 要求 本项目情况是否相符 1 一、规划布局和建设要求 （一）新建、改扩建机制砂石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求，统筹资源、环境、物流和市场等因素合理布局,推动产业规模化、集约化、基地化发展。 天然砂石骨料项目应符合河道、航道整治和湘江流域露天开采非金属矿开发利用与保护规划等相关要求。 （二）机制砂石骨料矿山企业须取得矿山资源储量报告、矿产开发利用方案、采矿许可证、矿山地质环境综合防治方案、水土保持方案、环境影响评价报告、安全生产许可证和安全预评价报告等相关证照或审批文件。天然砂石骨料企业还须取得河道采砂许可证等审批文件。 （三）新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内,已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置。 （一）项目花岗岩制砂符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求内容。 （二）项目建设单位的矿山已须取得了矿山资源储量报告、矿产开发利用方案、采矿许可证、矿山地质环境综合防治方案、水土保持方案、环境影响评价报告，安全生产许可证和安全预评价报告正在编制，符合要求。 （三）项目厂区接近五星矿山，远离居民区。不属于风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。未在矿山爆破安全危险区范围内。符合要求。 2 二、工艺与装备 （一）生产规模 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年。 （二）生产工艺 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺，当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备。 （一）生产规模 项目采用五星矿山开采长石矿剥离的可综合利用的建筑用花岗岩进行生产，总生产规模为80万t/年，符合要求。 （二）生产工艺 项目使用湿法工艺，使用的设备不属于限制和淘汰技术设备；砂石骨料生产线及产品技术指标符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。基本符合 3 生产线须采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。 项目生产线采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。生产线配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。符合要求 （4）“三线一单”符合性分析 本项目位于岳阳县公田镇横铺村，用地性质为集体建设用地，项目周边无自然保护区，无饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态红线范围内，符合生态保护红线要求。 本项目地表水、声环境质量现状均能满足相应功能区划要求，环境质量现状较好；项目区属于空气质量不达标区，但项目所在区域项目特征因子TSP满足相应空气质量标准。本项目废气经处理后均能达标排放，对周围环境影响较小，符合环境质量底线的要求。 本项目用原材料为建筑用花岗岩，均来源于五星矿山，建设单位已办理采矿许可证，符合资源利用上线的要求。 目前项目区暂未制定环境准入负面清单，本项目符合相关产业政策要求，因此本项目为环境准入允许类别。 7、选址合理性 1）与规划的相容性 本项目为新建项目，厂区1位于岳阳县公田镇横铺村孙家组，厂区2位于岳阳县公田镇五星矿山，项目用地皆已取得村、镇、国土所各部门的意见，符合岳阳县总体发展规划。村、镇、国土所各部门意见见附件3。 2）对重要保护目标的环境影响 项目两处厂区周边无国家级、省级重点文物保护单位，无学校、大型医院、风景名胜等环境敏感目标，不会构成对重要环境保护目标的污染影响。 3）功能区相符性 根据现状监测可知项目区域内空气环境质量、地表水、地下水环境质量、声环境质量均能满足相应功能区要求。 4）交通运输 项目厂区地皆靠近105省道，与省道S306相连，交通便利。 综合以上分析，本项目建设符合规划要求，周围无重要环境保护目标，周围环境满足各自的功能区划，选址可行。 8、平面布局合理性 项目厂区1具有自然地形高差，根据场地现状，在规划用地范围内对总平面布局进行优化，采用阶梯式布置方式，从高到低（东往西）依次为生产区、成品库、废水处理设施、雨水池，原料库布置在生产区北面，靠近生产车间，便于原料送入。废水处理设施和雨水池地理位置地势较低，便于收集生产废水和初期雨水，废水可重力自流进入对应处理设施。项目因地制宜，合理布局，最大限度的减少了物料输送流程，且保证了工艺流程的顺畅紧凑。总体而言，项目厂区1平面布置基本合理。 项目厂区2同样具有自然地形高差，根据场地现状，在规划用地范围内对总平面布局进行优化，采用阶梯式布置方式，从高到低（北往南）依次为原料仓库、生产区、成品库、废水处理设施、初期雨水池。废水处理设施和雨水池地理位置地势较低，便于收集生产废水和初期雨水，废水可重力自流进入对应处理设施。项目因地制宜，合理布局，最大限度的减少了物料输送流程，且保证了工艺流程的顺畅紧凑。总体而言，项目厂区2平面布置基本合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，拟建项目位于岳阳县公田镇横铺村，项目地现状为空地，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

二、建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112 °44′—113 °43′，北纬28 °57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道容公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12km有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。 项目建设地点位于岳阳县公田镇横铺村，共建设两处厂区，一处位于横铺村孙家组（以下简称厂区1），厂区中心地理坐标范围为东经：113°25'56.63"（113.432397°）；北纬：29°12'6.21"（29.201726°）；另一处位于长源五星矿区（以下简称厂区2），厂区中心地理坐标范围为东经：113°27'7.37"（113.452048°）；北纬：29°12'29.06"（29.208073°）。项目地距离岳阳县城约52公里，距岳阳市约43公里。项目地村级道路乡道与省道S306相连，交通便利。 （2）地形、地貌 县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。 岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250-950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975.2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50-300m之间，主要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。 （3）地质、地震 本项目用地范围内，无溶洞等不良土质，也无山崩、滑坡等地质灾害发生。场址地下水较丰富，分上层滞水和下层潜水，上层滞水由地表水补充，下层潜水有承压性。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目用地区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35，对照地震基本烈度为Ⅵ度，基本上属少震区和无震区，地质状况良好。 （4）气候 岳阳县受自然条件、季风环境和地貌条件的综合影响，形成大陆性特色较浓的中亚热带大陆季风温湿气候向北亚热带的过渡区，特色是“四季分明，热量适度，春湿多变，初秋有寒，严寒期短，暑热期长，雨水集中，夏秋多旱”。历史最高气温39.3℃，最低气温-11.8℃，平均气温16.5℃至17℃，年平均降水量为1314mm，无霜期270天/年，全年平均日照时数1813.8小时，风向风速的特征是：春秋冬三季东北风向偏北风为主，夏季以南风为主。 （5）水文 岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122km，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80km2，县境尚有大小内湖22个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座，小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万m3。 境内河流属新墙河水系。新墙河自东向西纵贯全境，流长108km，接纳47条支流。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿m3，地下水蕴藏量约为6亿m3。新墙河干流总长115.40km，沙港、游港河为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县境内，经月田、铁山水库、公田、杨林，至筻口镇的三港嘴汇合游港河后入新墙河主流，县境流域面积974.69 km2；游港河发源于临湘市境内，由西塘入县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，县境流域面积275 km2。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，主流全长26.80km，流域面积418 km2。罗水河发源于张谷英镇桂峰村，经岳坊、步仙桥、关王，进汨罗市，在县境长42km，流域面积133.20 km2。新墙河南源于罗霄余脉的幕阜山，名沙港河；北源于龙窖山，名游港河，二水在筻口附近的三港嘴汇合后，始名新墙河。由此向西流经新墙、荣家湾、鹿角，汇入洞庭大湖。这条流淌在丘陵地带的河流，河面最宽处不过100m，河水最深处约7m，冬春之际，水流清浅，则不过1m。新墙河流经平江、临湘、岳阳，全长108km。 （6）生态环境 境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其他17种。其中属于国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜蜂等。岳阳县境内记录到的木本植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。境内已发现矿种30余种，主要是石煤、钒、独居石、高岭土、长石、瓷、硅砂、铁、温泉和矿泉水等。 本评价区域内未见有珍稀动植物、水生动物等文献记录。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：

一、环境功能属性

本项目所在区域环境功能属性见下表。

表3-1 建设项目所在地环境功能属性表

编号

项目

功能属性及执行标准

1

水环境功能区

甘田河

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

2

环境空气质量功能区

二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）的二级标准

3

声环境功能区

2类声环境区，执行了《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值

4

地下水环境功能区

《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)中的Ⅲ类水质

5

是否基本农田保护区

否

6

是否森林公园

否

7

是否生态功保护区

否

8

是否水土流失重点防治区

否

9

是否人口密集区

否

10

是否重点文物保护单位

否

11

是否三河、三湖、两控区

是

12

是否水库库区

否

13

是否污水处理厂集水范围

否

14

是否属于生态敏感与脆弱区

否

二、环境质量现状

1、环境空气质量现状

为了解项目所在地环境空气质量现状，本项目收集了岳阳县空气自动监测站2018年1月至2018年12月全年12个月的空气环境质量监测数据，经过统计得2018年岳阳县空气环境质量监测数据如下表。

表3-2 岳阳县2018年空气监测数据统计结果一览表  单位：µg/m3

污染物

年评价指标

现状浓度（ug/m3）

标准值（ug/m3）

占标率（%）

达标情况

SO2

年均浓度

11

60

18.3

达标

NO2

年均浓度

22

40

55

达标

PM10

年均浓度

67

70

95.7

达标

PM2.5

年均浓度

40

35

114

超标

CO

24小时平均第95百分位数

1491

4000

37

达标

O3

最大8小时平均第90百分位数

144

160

90

达标

根据上表结果，项目所在区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5。

本项目大气特征因子为TSP，为进一步了解项目所在地环境空气质量现状，本项目委托湖南精科检测有限公司对项目特征因子TSP进行监测。监测点位如下：

A1—项目建设地（孙家组厂区1）；

A2—项目所在地（孙家组）下风向200m处；

A3—项目建设地（长源矿区厂区2）；

A4—项目所在地（长源矿区）下风向200m处。

监测时间：2019年8月31日-9月6日，监测因子：TSP

具体监测统计结果见表3-3；

表3-3  大气监测统计结果   单位：µg/m3

监测点位

监测项目

监测时间

监测结果（日均值）

标准值

达标判定

A1项目建设地（孙家组）

TSP

2019.8.31

0.126

0.9

达标

2019.9.1

0.134

0.9

达标

2019.9.2

0.119

0.9

达标

2019.9.3

0.142

0.9

达标

2019.9.4

0.122

0.9

达标

2019.9.5

0.109

0.9

达标

2019.9.6

0.114

0.9

达标

A2项目所在地（孙家组）下风向200m处

TSP

2019.8.31

0.132

0.9

达标

2019.9.1

0.144

0.9

达标

2019.9.2

0.133

0.9

达标

2019.9.3

0.152

0.9

达标

2019.9.4

0.129

0.9

达标

2019.9.5

0.118

0.9

达标

2019.9.6

0.121

0.9

达标

A3项目建设地（长源矿区）

TSP

2019.8.31

0.114

0.9

达标

2019.9.1

0.122

0.9

达标

2019.9.2

0.109

0.9

达标

2019.9.3

0.131

0.9

达标

2019.9.4

0.112

0.9

达标

2019.9.5

0.105

0.9

达标

2019.9.6

0.109

0.9

达标

A4项目所在地（长源矿区）下风向200m处

TSP

2019.8.31

0.122

0.9

达标

2019.9.1

0.135

0.9

达标

2019.9.2

0.116

0.9

达标

2019.9.3

0.139

0.9

达标

2019.9.4

0.119

0.9

达标

2019.9.5

0.111

0.9

达标

2019.9.6

0.126

0.9

达标

由表3-2可知，项目所在区域除PM2.5外，SO2、NO2、PM10、CO、臭氧的年平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，由表3-3可知项目所在地TSP日均值浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22号），岳阳市现对各地区的大气环境制定了相关治理计划及措施，总体大气环境质量趋于改善趋势。

2、地表水环境质量现状

岳阳县长源矿业有限责任公司委托湖南永蓝检测技术有限公司于2018年7月25-27日对项目周边的地表水甘田河水环境进行了监测，共布置了3个监测断面，监测因子为pH、溶解氧、总磷、悬浮物、COD、BOD5、氨氮、类大肠杆菌、铜、锌、铅、镉。监测结果见表3-4。

表3-4 地表水环境质量监测结果   单位：mg/L（pH除外）

采样位置

检测项目

单位

检测结果

（GB3838-2002）Ⅲ类标准

07月25日

07月26日

07月27日

W1

pH

无量纲

7.23

7.24

7.26

6-9

化学需氧量

mg/L

17

16

16

≤20

生化需氧量

mg/L

3.4

3.2

3.1

≤4

溶解氧

mg/L

6.2

6.2

6.3

≥5

氨氮

mg/L

0.225

0.214

0.228

≤1.0

总磷

mg/L

0.05

0.04

0.06

≤0.2

粪大肠菌群

MPN/L

3300

3300

3400

≤10000

悬浮物

mg/L

26

28

25

/

锌

mg/L

0.12

0.14

0.11

≤1.0

铜

mg/L

0.55

0.42

0.47

≤1.0

铅

mg/L

ND

ND

ND

≤0.05

镉

mg/L

ND

ND

ND

≤0.005

W2

pH

无量纲

7.26

7.28

7.25

6-9

化学需氧量

mg/L

18

17

18

≤20

生化需氧量

mg/L

3.6

3.4

3.7

≤4

溶解氧

mg/L

6.1

6.2

6.1

≥5

氨氮

mg/L

0.275

0.264

0.271

≤1.0

总磷

mg/L

0.06

0.06

0.07

≤0.2

粪大肠菌群

MPN/L

3400

3400

3300

≤10000

悬浮物

mg/L

29

26

28

/

锌

mg/L

0.16

0.13

0.15

≤1.0

铜

mg/L

0.51

0.39

0.57

≤1.0

铅

mg/L

ND

ND

ND

≤0.05

镉

mg/L

ND

ND

ND

≤0.005

W3

pH

无量纲

7.31

7.29

7.28

6-9

化学需氧量

mg/L

19

18

18

≤20

生化需氧量

mg/L

3.8

3.6

3.5

≤4

溶解氧

mg/L

6.1

6.0

6.0

≥5

氨氮

mg/L

0.303

0.289

0.284

≤1.0

总磷

mg/L

0.08

0.09

0.11

≤0.2

粪大肠菌群

MPN/L

4300

4600

4300

≤10000

悬浮物

mg/L

28

26

25

/

锌

mg/L

0.17

0.15

0.14

≤1.0

铜

mg/L

0.32

0.41

0.35

≤1.0

铅

mg/L

ND

ND

ND

≤0.05

镉

mg/L

ND

ND

ND

≤0.005

监测结果表明，甘田河各断面监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明甘田河水环境质量状况良好。

3、地下水环境

本评价引用岳阳县长源矿业有限责任公司《年开采2万吨长石矿建设项目环境影响报告书》委托湖南永蓝检测技术有限公司于2018年1月23日至1月25日对项目所在地南侧五星村居民水井、项目所在地西侧峡井居民水井、项目所在地东北侧居民水井的地下水环境监测数据。监测因子为PH、高锰酸盐指数、NH3-N、硝酸盐、挥发酚、氰化物、总大肠菌群、六价铬、铜、锌、铅、镉、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。监测结果见下表3-5。

表3-5 地下水环境质量监测结果  单位：mg/L（pH除外）

采样位置

检测项目

单位

检测结果

标准值

01月23日

01月24日

01月25日

项目所在地南侧五星村居民水井

pH

无量纲

6.47

6.44

6.45

6.5~8.5

高锰酸盐指数

mg/L

0.7

0.8

0.8

≤3.0

氨氮

mg/L

0.053

0.059

0.050

≤0.2

硝酸盐

mg/L

ND

ND

ND

≤20

挥发酚

mg/L

ND

ND

ND

≤0.002

氰化物

mg/L

ND

ND

ND

≤0.05

总大肠菌群

个/L

1

2

1

≤3.0

六价铬

mg/L

ND

ND

ND

≤0.05

铜

mg/L

ND

ND

ND

≤1.0

锌

mg/L

ND

ND

ND

≤1.0

铅

mg/L

ND

ND

ND

≤0.05

镉

mg/L

ND

ND

ND

≤0.01

钾

mg/L

5.95

5.81

5.75

—

钙

mg/L

41.62

36.95

40.85

—

钠

mg/L

19.62

17.62

18.26

—

镁

mg/L

36.85

39.62

37.55

—

CO32-

mg/L

6.20

6.51

6.41

—

HCO3-

mg/L

18.62

16.52

16.95

—

CL-

mg/L

3.95

4.12

4.26

—

SO42-

mg/L

36.5

33.9

35.2

—

项目所在地西侧峡井居民水井

pH

无量纲

6.96

6.92

6.98

6.5~8.5

高锰酸盐指数

mg/L

0.8

0.8

0.9

≤3.0

氨氮

mg/L

0.036

0.031

0.039

≤0.2

硝酸盐

mg/L

ND

ND

ND

≤20

挥发酚

mg/L

ND

ND

ND

≤0.002

氰化物

mg/L

ND

ND

ND

≤0.05

总大肠菌群

个/L

1

2

1

≤3.0

六价铬

mg/L

ND

ND

ND

≤0.05

铜

mg/L

ND

ND

ND

≤1.0

锌

mg/L

ND

ND

ND

≤1.0

铅

mg/L

ND

ND

ND

≤0.05

镉

mg/L

ND

ND

ND

≤0.01

钾

mg/L

3.56

3.74

3.84

—

钙

mg/L

26.84

24.85

25.95

—

钠

mg/L

13.54

15.36

16.25

—

镁

mg/L

45.51

41.65

47.51

—

CO32-

mg/L

7.62

7.25

7.84

—

HCO3-

mg/L

16.95

15.29

19.52

—

CL-

mg/L

16.54

14.85

15.65

—

SO42-

mg/L

52.65

50.26

53.84

—

项目所在地东北侧居民水井

pH

无量纲

6.23

6.20

6.24

6.5~8.5

高锰酸盐指数

mg/L

2.8

2.6

2.7

≤3.0

氨氮

mg/L

0.025

0.031

0.034

≤0.2

硝酸盐

mg/L

ND

ND

ND

≤20

挥发酚

mg/L

ND

ND

ND

≤0.002

氰化物

mg/L

ND

ND

ND

≤0.05

总大肠菌群

个/L

1

1

1

≤3.0

六价铬

mg/L

ND

ND

ND

≤0.05

铜

mg/L

ND

ND

ND

≤1.0

锌

mg/L

ND

ND

ND

≤1.0

铅

mg/L

ND

ND

ND

≤0.05

镉

mg/L

ND

ND

ND

≤0.01

钾

mg/L

2.84

2.91

2.98

—

钙

mg/L

45.74

42.64

46.11

—

钠

mg/L

6.89

7.12

7.40

—

镁

mg/L

46.85

42.67

45.54

—

CO32-

mg/L

8.71

8.25

8.53

—

HCO3-

mg/L

18.85

18.25

18.06

—

CL-

mg/L

13.5

14.0

13.8

—

SO42-

mg/L

43.5

45.2

42.8

—

监测结果表明，各监测因子均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)中的Ⅲ类水质标准，地下水环境质量状况良好。

4、声环境质量现状

岳阳县长源矿业有限责任公司委托湖南精科检测有限公司于2019年9月4-5日分昼间、夜间对项目两处厂区厂周四界噪声进行了连续监测，对各测点环境噪声监测统计与评价结果见表3-6。

表3-6 环境噪声质量现状表    单位：dB(A)

监测点

检测日期

昼间

夜间

标准

评价结果

N1厂区（孙家组）东面边界外1m

2019.9.4

54.2

44.4

60（昼）

50（夜）

达标

2019.9.5

53.2

44.6

N2厂区（孙家组）南面边界外1m

2019.9.4

55.9

46.0

达标

2019.9.5

55.9

46.8

N3厂区（孙家组）西面边界外1m

2019.9.4

52.6

44.9

达标

2019.9.5

53.1

44.6

N4厂区（孙家组）北面边界外1m

2019.9.4

51.3

43.5

达标

2019.9.5

50.6

43.9

N5厂区（矿区）东面边界外1m

2019.9.4

52.6

43.8

达标

2019.9.5

53.3

43.9

N6厂区（矿区）南面边界外1m

2019.9.4

55.4

45.9

达标

2019.9.5

56.7

46.5

N7厂区（矿区）西面边界外1m

2019.9.4

54.4

44.4

达标

2019.9.5

54.7

43.7

N8厂区（矿区）北面边界外1m

2019.9.4

51.2

43.0

达标

2019.9.5

52.6

44.5

监测结果表明：本项目厂界四周声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域声环境质量状况良好。

5、生态现状调查

根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。评价区植被类为人工栽培的各类农作物类型，种植水稻和各类蔬菜瓜果。植被调查的结果显示，本项目评价范围内无国家保护树种。因此评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。

三、主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

本项目建设地位于岳阳县公田镇横铺村，属于农村地区。项目周边为大面积的植被与农田，周边居民生活饮用水来源于地下水，项目环境保护目标详见表3-7和表3-8。

表3-7 主要环境保护目标（厂区1）

环境要素

坐标

环保目标

方位距离

功能及规模

质量标准

X

Y

环境空气

113.434982°

29.203589°

丁家园

西北面230m

居住区20户

《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）中二级标准

113.430833°

29.197518°

孙家组

南面350m

居住区16户

113.427073°

29.199182°

檀树坡

西南面530m

居住区20户

113.427751°

29.200730°

铁仕屋

西南面435m

居住区14户

水环境

——

甘田河

东南面1100m

农灌用水

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

——

铁山水库北干渠

南面256m

饮用水

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类

生态环境

——

植被、农田

周边

涵养水源

——

交通运输

——

105县道

西面相邻

交通支线

——

表3-8 主要环境保护目标（厂区2）

环境要素

坐标

环保目标

方位距离

功能及规模

质量标准

X

Y

环境空气

113.449369°

29.210175°

峡井

西北面220m

居住区70户

《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）中二级标准

113.447804°

29.205725°

小地坡

西南面380m

居住区20户

113.454515°

29.205627°

冷家冲

东南面275m

居住区8户

水环境

——

甘田河

南面100m

农灌用水

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

生态环境 —— 植被、农田 周边 涵养水源 —— 交通运输 —— 乡道 西面200m 交通支线 —— 表3-8 主要环境保护目标（运输线路） 环境要素 坐标 环保目标 方位距离 功能及规模 质量标准 X Y 环境空气、噪声 113.449369° 29.210175° 峡井 右侧65~200m 居住区15户 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 113.447804° 29.205725° 小地坡 穿越10~200m 居住区16户 113.435733° 29.205632° 庙冲 右侧10~200m 居住区10户 113.434982° 29.203589° 丁家园 右侧10~200m 居住区20户

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，具体标准值见下表。 表4-1 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L 序号 污染因子 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 1 pH 6-9 2 溶解氧 ≥5 3 总磷 ≤0.2 4 化学需氧量 ≤20 5 生化需氧量 ≤4 6 氨氮 ≤1.0 7 粪大肠菌群 ≤10000 8 铜 ≤1.0 9 锌 ≤1.0 10 铅 ≤0.05 11 镉 ≤0.005 地下水环境：执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 表4-2 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017） 单位：mg/L 序号 项目 GB/T14848-2017Ⅲ类标准 序号 项目 GB/T14848-2017Ⅲ类标准 1 pH(无量纲) 6.5-8.5 10 溶解性总固体 1000 2 NH3-N 0.5 11 锌 1.0 3 耗氧量 3.0 12 铅 0.01 4 硫酸盐 250 13 铬（六价） 0.05 5 挥发酚 0.002 14 镉 0.005 6 硝酸盐 20 15 铜 1.0 7 氯化物 250 16 菌落总数 100 8 氰化物 0.05 17 钠 200 9 总硬度 450 大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-3 环境空气质量二级标准 单位：ug/Nm3 污染物 取值时间 标准限值 单位 标准来源 PM10 年平均 70 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 日平均 150 μg/m3 PM2.5 日平均 35 μg/m3 小时平均 75 μg/m3 TSP 日平均 300 μg/m3 CO 日平均 4 mg/m3 小时平均 10 mg/m3 臭氧 日平均 160 μg/m3 小时平均 200 μg/m3 SO2 年平均 60 μg/m3 日平均 150 μg/m3 小时平均 500 μg/m3 NO2 年平均 40 μg/m3 日平均 80 μg/m3 小时平均 200 μg/m3 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB (A) 类别 昼间 夜间 2类 60dB (A) 50dB（A） |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、施工期 （1）废水：生活污水经隔油池、化粪池处理后，用于周边菜地施肥，综合利用；施工废水经厂区现有沉淀池沉淀后回用，不外排。 （2）废气：施工期扬尘、机械和运输车辆燃料废气均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，无组织排放监控浓度小于1.0mg/m3。 （3）噪声：施工期间场地各边界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) ，其中昼间噪声≤70dB(A)，夜间噪声≤55dB(A)。 二、运营期 废水：生产废水循环利用，无外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后，用于周边菜地施肥，综合利用。 废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界无组织排放浓度限值；油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 表4-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染 因子 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 噪声：营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的固体废物控制要求及2013年6月修改单要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及2013年6月修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 根据工艺特点和工程分析，本项目产生的生产废水及生活污水不外排，同时只产生少量粉尘及扬尘。因此不需要申请污染物排放总量控制指标。 |

五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 1、施工期工艺流程 本项目拟建地已平整，施工期主要包括生产车间（钢棚）、堆场（棚）和成品库（棚）的建设、废水处理设施的建设和生产设备的安装。 2、运营期生产工艺流程 本项目生产工艺流程及产污情况图示-如下： 图1 工艺流程及产排污环节图 （1）工艺流程简介： 1）初破 通过铲车将矿石原料铲入给料机，经给料机输送到颚式破碎机，通过颚式破碎机完成第一次破碎。 2）二次破碎、筛分 破碎之后的花岗岩通过传输带运送至圆锥式破碎机进一步破碎成更小的块状，再经筛分设备得到12、13石子，部分12、13石子经输送带进入成品仓。 三次破碎、筛分 三次破碎筛分后的碎石经输送带送至立轴式破碎机进一步破碎成更小的颗粒，再经筛分设备得到机制砂和少量碎石，碎石返回第三次破碎工序，机制砂进入下一工序。 洗砂、脱水 筛分后机制砂进入洗砂机，洗去表面附着的泥土，再经脱水筛脱去部分水分得到成品机制砂，输送至成品仓暂存。 （2）物料平衡 本项目主要物料投入及产出情况见下表所示。 表5-1 厂区1物料平衡一览表 项目 分类 名称 单位 （实重）实际重量 入方 原料 建筑用花岗岩 t/a 280000.3 入方合计 t/a 280000.3 出方 产品 机制砂 t/a 200000 产品 碎石 t/a 66000 固废 废渣 t/a 14000.04 废气 无组织粉尘 t/a 0.26 出方合计 t/a 280000.3 表5-2 厂区2物料平衡一览表 项目 分类 名称 单位 （实重）实际重量 入方 原料 建筑用花岗岩 t/a 562105.8 入方合计 t/a 562105.8 出方 产品 机制砂 t/a 400000 产品 碎石 t/a 134000 固废 废渣 t/a 28105.3 废气 无组织粉尘 t/a 0.5 出方合计 t/a 562105.8 （3）项目营运期水平衡 1）生产用水 本项目生产用水主要来源于地下水，后采用雨水作为补充水。生产用水包括湿法破碎用水、洗砂用水、车辆清洗用水、堆场抑尘用水、路面抑尘及绿化用水。生产废水的主要污染因子为SS，全部经厂区自建的废水处理设施絮凝沉淀处理后循环使用，不外排。路面抑尘及绿化用水均损耗蒸发进入大气。 ①厂区1生产用水 洗砂用水：根据建设单位提供的经验数据，洗砂耗水量约0.5m3/t成品砂，厂区1年产200000吨成品砂，则洗砂用水量为100000m3/a（333.3m3/d），其中10%进入产品，2%蒸发损耗，底泥带走的水量约5168m3/a，用水损耗量为17168m3/a（57.2m3/d），则循环水量为82832m3/a（276.1m3/d）。 湿法破碎用水：湿法破碎喷淋用水量以0.01m3/t产品计算，用水量为2660m3/a（8.9m3/d）。 车辆清洗用水：厂区1建设一个洗车平台，对进出车辆轮胎进行清洗，每天需对洗车台补充清洗水，补充水量为300m3/a（1m3/d）。 堆场抑尘用水：堆场抑尘用水量约2m3/d（600m3/d），全部损耗无排放。 路面抑尘及绿化用水：路面抑尘及绿化用水用水量约3m3/d（900m3/d），全部损耗无排放。 ②厂区2生产用水 洗砂用水：根据同类项目用水，洗砂耗水量为0.5m3/t成品砂，厂区2年产400000吨成品砂，则洗砂用水量为200000m3/a（666.7m3/d），其中10%进入产品，2%蒸发损耗，底泥带走的水量约10385.2m3/a，用水损耗量为34385.2m3/a（114.6m3/d），则循环水量为165614.8m3/a（552.0m3/d）。 湿法破碎用水：湿法破碎喷淋用水量以0.01m3/t产品计算，用水量为5340m3/a（17.8m3/d）。 车辆清洗用水：厂区2建设一个洗车平台，对进出车辆轮胎进行清洗，每天需对洗车台补充清洗水，补充水量为300m3/a（1m3/d）。 堆场抑尘用水：堆场抑尘用水量约3m3/d（900m3/d），全部损耗无排放。 路面抑尘及绿化用水：路面抑尘及绿化用水用水量约4m3/d（1200m3/d），全部损耗无排放。 2）生活用水 本项目生活用水来源于地下水，项目厂区1和厂区2员工各20人，皆在厂内食宿。生活用水量按150L/人·天计，全年工作300天，则厂区1和厂区2生活用水量分别为900t/a（3t/d），生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。生活污水经隔油化粪池处理后，用于农作物施肥，不外排。 项目水平衡图见下图： 图2 厂区1水量平衡图（t/d） 图3 厂区2水量平衡图（t/d） 二、主要污染工序及污染源 1、施工期 1）废气 施工活动大气污染源主要为施工扬尘和施工废气。施工扬尘的主要来源有：现场道路扬尘、土方、渣石扬尘等，其中最主要的是现场道路扬尘和材料堆放扬尘。施工废气的主要来源有：各种燃油机械、汽车等。施工场地每天应定时洒水，以防止浮沉颗粒，在大风日应增加洒水量及洒水次数； 施工场地内运输通道应及时清扫、冲洗，以减少汽车运输扬尘；运输车辆进入施工场地应低速、限速行驶，以减少产尘量；避免起尘材料的露天堆放，多尘物料应使用帆布覆盖；施工期间必须采取措施控制扬尘污染。 2）废水 项目施工期水污染源主要为工业场地内施工人员产生的生活污水和施工废水。施工人员不在厂内食宿，施工期生活用水量按30L/人•d计，施工高峰期施工人员最多20人，则生活用水量为0.6m3/d。排放系数按0.8计，则施工期生活污水的日排放量为0.48m3/d，主要污染物为CODcr、SS、NH3-N，生活污水经化粪池处理后用于周边农田、山体绿地施肥，不外排，对环境的影响很小。施工废水经沉淀处理后回用。 3）噪声 施工主要噪声源有推土机以及运输产生的交通噪声等，主要噪声源源强在70~90dB(A)之间。 4）固体废物 建设期固废主要为建筑垃圾和生活垃圾。 ①建筑垃圾 建筑垃圾产生量可采用建筑面积发展预测，预测模型为： Js=Qs×Cs 式中：Js—建筑垃圾产生量（吨）， Qs—建筑面积（m2）， Cs—平均每平方米建筑面积垃圾产生量（吨/m2） 本项目建筑面积为3900m2，项目为钢结构简易厂房，Cs按20kg/m2计，经计算，本项目施工期总建筑垃圾产生量约为78t。建筑垃圾应充分回收利用，不可回收成分运送至指定的建筑垃圾填埋场处理。 ②生活垃圾 生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，则每天产生生活垃圾10kg，施工阶段生活垃圾产生量约10kg/d，0.6t/施工期（施工期按60天计算）。 环评要求建筑垃圾及时清运，生活区设垃圾桶定点收集生活垃圾，统一收集后送当地环卫部门指定地点集中处理。 2、运营期 本项目建设两处厂址，运营期主要污染工序及污染源分析分开评价。 （1）废气污染源分析 A、厂区1废气污染源 1）破碎筛分粉尘 厂区1车间内粉尘产生点主要为破碎、筛分等。参考《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》及同类项目等资料，本项目干法作业情况下砂石加工过程中颗粒物排放系数为0.04‰。 表5-3 颗粒物产生量 工序 产品数量（万吨/年） 颗粒物产生量（吨/年） 初破 26.6 10.64 二次破碎和筛分 26.6 10.64 三次破碎和筛分 20 8 合计 29.28 根据核算，本项目厂区1车间干法作业将产生粉尘29.28吨/年。 项目采取湿法作业方法对原料进行加工，生产线布置在密闭车间内，皮带输送采取密闭输送。其中初破（颚式破碎）、二次破碎（圆锥破碎）及三次破碎（制砂机）全过程采取湿法生产，配备喷淋装置对生产线进行喷雾洒水降尘，增加物料湿度的同时使向上运动的颗粒物与水珠相结合增加粉尘体重，使之在水压及重力作用下沉降，减少粉尘逸散量。参考《逸散性工业粉尘控制技术》，湿法作业抑尘效率约80%，喷雾降尘抑尘效率约90%。项目产生的颗粒物粒径较大，在封闭车间内生产可使部分粉尘沉降在车间内，沉降率约60%。通过采取上述措施厂区1生产车间粉尘无组织排放量为0.23t/a，排放速率为0.096kg/h（年工作2400h）。 2）堆场扬尘和装卸扬尘 本项目原料和产品堆放场地拟建简易钢硼，堆场会产生扬尘，装卸时也会产生一定量的扬尘，属无组织排放。根据《秦皇岛砂石料装卸中对起尘机理扩散规律的研究》计算公式如下： 堆场起尘： 式中：Q1——堆场起尘量，mg/s； U——风速，m/s；本项目堆场拟围挡，风速取静风风速0.5m/s； S——堆场面积，原料堆场为200m2，产品堆场为500m2； w——空气相对湿度，取60%； W——物料湿度，原料湿度取5%，产品湿度取10%。 装卸扬尘：，q＝Q×M 式中：Q2——装卸扬尘，kg/m3； U——风速，m/s；取静风风速0.5m/s； H——装卸高度，本项目取2m； W——物料湿度，取10%； q--源强，kg/单位时间； M--装卸量，m3/单位时间。项目物料年装卸量约32万m3。 经上式计算，本项目原料堆场起尘量为1.09mg/s，即0.03t/a（0.004kg/h）；产品堆场起尘量为0.12mg/s，即0.003t/a（0.0004kg/h）；装卸扬尘量为0.10t/a。洒水抑尘和自然沉降对粉尘的去除效率约为80%，则堆场、装卸扬尘排放量为0.03t/a（0.01kg/h）。 3）运输过程中产生的粉尘 项目原料和产品在厂内运输过程将有一定量的扬尘产生，汽车运输的产尘强度与路面种类、季节干湿以及汽车运行速度等因素有关。项目拟于厂区出口设置洗车台，清洗进出车辆轮胎，同时建议定期对运输道路洒水，并根据其地形条件，对道路进行硬化，可有效地降低扬尘。同时对车辆装载物料的量和汽车行驶速度进行控制，车辆加盖遮布，减少因超载、超速产生的扬尘。 4）食堂油烟 厂区1员工20人，皆在厂区内食堂用餐，采用清洁能源液化气作为燃料。由于食宿人数不多，食堂规模不大，食堂厨房采用一般家庭式厨房，设1个灶头，每天使用约3小时，每人按30g/人·d计，一般油烟挥发量取3%，油烟日产生量为18g，一年以300天计，每天食堂工作时间3小时，油烟年产生量为5.4kg。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定其排放浓度不得超过2.0mg/ m3。经油烟净化装置处理，净化器油烟去除率大于60%，灶头风量为3000m3/h，油烟排放浓度为0.8mg/m3，排放量为2.16kg/a。 B、厂区2废气污染源 1）破碎筛分粉尘 厂区2车间内粉尘产生点主要为破碎、筛分等。参考《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》及同类项目等资料，本项目砂石加工过程中颗粒物排放系数为0.04‰。 表5-4 颗粒物产生量 工序 产品数量（万吨/年） 颗粒物产生量（吨/年） 初破 53.4 21.36 二次破碎和筛分 53.4 21.36 三次破碎和筛分 40 16 合计 58.72 根据核算，本项目厂区2车间干法作业将产生粉尘58.72吨/年。 项目采取湿法作业方法对原料进行加工，生产线布置在密闭车间内，皮带输送采取密闭输送。其中初破（颚式破碎）、二次破碎（圆锥破碎）及三次破碎（圆锥破碎）全过程采取湿法生产，配备喷淋装置对生产线进行喷雾洒水降尘，增加物料湿度的同时使向上运动的颗粒物与水珠相结合增加粉尘体重，使之在水压及重力作用下沉降，减少粉尘逸散量。参考《逸散性工业粉尘控制技术》，湿法作业抑尘效率约80%，喷雾降尘抑尘效率约90%。项目产生的颗粒物粒径较大，在封闭车间内生产可使部分粉尘沉降在车间内，沉降率约60%。通过采取上述措施厂区2生产车间粉尘无组织排放量为0.47t/a，排放速率为0.196kg/h（年工作2400h）。 2）堆场扬尘和装卸扬尘 本项目原料和产品堆放场地拟建简易钢硼，堆场会产生扬尘，装卸时也会产生一定量的扬尘，属无组织排放。根据《秦皇岛砂石料装卸中对起尘机理扩散规律的研究》计算公式如下： 堆场起尘： 式中：Q1——堆场起尘量，mg/s； U——风速，m/s；本项目堆场拟围挡，风速取静风风速0.5m/s； S——堆场面积，原料堆场为200m2，产品堆场为500m2； w——空气相对湿度，取60%； W——物料湿度，原料湿度取5%，产品湿度取10%。 装卸扬尘：，q＝Q×M 式中：Q2——装卸扬尘，kg/m3； U——风速，m/s；取静风风速0.5m/s； H——装卸高度，本项目取2m； W——物料湿度，取10%； q--源强，kg/单位时间； M--装卸量，m3/单位时间。项目物料年装卸量约32万m3。 经上式计算，本项目原料堆场起尘量为1.09mg/s，即0.03t/a（0.004kg/h）；产品堆场起尘量为0.12mg/s，即0.003t/a（0.0004kg/h）；装卸扬尘量为0.10t/a。洒水抑尘和自然沉降对粉尘的去除效率约为80%，则堆场、装卸扬尘排放量为0.03t/a（0.01kg/h）。 3）运输过程中产生的粉尘 项目原料和产品在厂内运输过程将有一定量的扬尘产生，汽车运输的产尘强度与路面种类、季节干湿以及汽车运行速度等因素有关。项目拟于厂区出口设置洗车台，清洗进出车辆轮胎，同时建议定期对运输道路洒水，并根据其地形条件，对道路进行硬化，可有效地降低扬尘。同时对车辆装载物料的量和汽车行驶速度进行控制，车辆加盖遮布，减少因超载、超速产生的扬尘。 4）食堂油烟 厂区2员工20人，皆在厂区内食堂用餐，采用清洁能源液化气作为燃料。由于食宿人数不多，食堂规模不大，食堂厨房采用一般家庭式厨房，设1个灶头，每天使用约3小时，每人按30g/人·d计，一般油烟挥发量取3%，油烟日产生量为18g，一年以300天计，每天食堂工作时间3小时，油烟年产生量为5.4kg。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定其排放浓度不得超过2.0mg/ m3。经油烟净化装置处理，净化器油烟去除率大于60%，灶头风量为3000m3/h，油烟排放浓度为0.8mg/m3，排放量为2.16kg/a。 表5-6 废气污染源小计 产生区域 污染源 污染物 排放形式 产生量（t/a） 防治措施 排放量（t/a） 厂区1 破碎、筛分 颗粒物 无组织 29.28 湿法破碎、喷雾降尘、封闭车间、自然沉降 0.23 堆场、装卸 颗粒物 无组织 0.133 堆场搭棚围挡、洒水、自然沉降 0.03 运输 颗粒物 无组织 —— 道路硬化、洗车台、洒水 —— 食堂油烟 油烟 无组织 0.0054 油烟净化器 0.00216 厂区2 破碎、筛分 颗粒物 无组织 58.72 湿法破碎、封闭车间、自然沉降 0.47 堆场、装卸 颗粒物 无组织 0.133 堆场搭棚围挡、洒水、自然沉降 0.03 运输 颗粒物 无组织 —— 道路硬化、洗车台、洒水 —— 食堂油烟 油烟 无组织 0.0054 油烟净化器 0.00216 （2）废水污染源分析 参考长源五星长石矿和花岗岩破碎清洗废水检测报告单，生产废水中汞、砷、硒、镉、锌、铜、铅、锰、镍浓度皆为检出，表明项目生产废水中重金属含量极低，除铁元素外其他重金属浓度都未达到检出限。项目废水与其废水水质类似，主要污染物为SS。 厂区1废水污染源 1）洗砂废水 根据上文用水估算，本项目厂区1洗砂废水量为276.1t/d，其主要污染因子为SS等。 2）生活污水 员工20人（均在厂区内食宿），生活废水产生量为2.4t/d（720t/a）。类比同类项目数据，生活污水中各种污染物浓度分别为COD300mg/L，BOD5200mg/L，SS200mg/L，NH3-N 30mg/L，动植物油15mg/L。 3）初期雨水 本项目在营运期会产生少量的无组织粉尘，大部分降落在厂区，因此初期降雨产生的地面水会含有少量污染物SS，直接排放将对周边水体产生一定影响。建议建设单位对初期雨水进行收集。 初期雨水每次量根据以下公式计算： 初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟 根据相关资料，该地区最大降雨量按15mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水，项目厂区1面积约为5000m2，计算得到本项目初期雨水每次量为18.75m3。 厂区2废水污染源 1）洗砂废水 根据上文用水估算，本项目厂区2洗砂废水量为552.0t/d，其主要污染因子为SS等。 2）生活污水 员工20人（均在厂区内食宿），生活废水产生量为2.4t/d（720t/a）。类比同类项目数据，生活污水中各种污染物浓度分别为COD300mg/L，BOD5200mg/L，SS200mg/L，NH3-N 30mg/L，动植物油15mg/L。 3）初期雨水 本项目在营运期会产生少量的无组织粉尘，大部分降落在厂区，因此初期降雨产生的地面水会含有少量污染物SS，直接排放将对周边水体产生一定影响。建议建设单位对初期雨水进行收集。 初期雨水每次量根据以下公式计算： 初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟 根据相关资料，该地区最大降雨量按15mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水，项目厂区1面积约为7000m2，计算得到本项目初期雨水每次量为26.25m3。 （3）噪声污染源分析 项目噪声主要来源于机械设备噪声，设备噪声源大部分是宽频带的，且多为固定、连续噪声源。根据有关资料，机械设备运行时噪声声级如表。 表5-7 主要设备噪声声级 单位：dB(A) 序号 设备名称 单位 数量 源强dB(A) 备注 1 设备 圆锥式破碎机 台 3 100 厂区1 2 颚式破碎机 台 1 105 3 制砂机 台 1 95 4 洗砂筛 台 1 90 5 脱水筛 台 1 95 6 变压器 台 2 65 7 上料机 台 4 85 厂区2 8 颚式破碎机 台 2 105 9 复合式圆锥机 台 4 100 10 三层振动筛 台 12 95 11 立轴式破碎机 台 4 100 12 斗轮洗砂机 台 12 85 13 尾砂回收机 台 4 70 14 脱水筛 台 4 80 15 变压器 台 2 65 （4）固体废物污染源分析 A、厂区1固体废物污染源 1）废水处理产生的废渣 进入固废中的物料量约原料用量的5%，即14000.04 t/a，原料含水率约5%，废渣经压滤处理后含水率约25%~30%（本环评取中间值28%），经计算全厂排放的废渣量约为18472.3t/a，废渣为一般固废。 生产过程中产生的废渣随废水进入拟建的废水处理设施中进行絮凝沉淀处理。沉淀出的泥渣经压滤机脱水处理后，外售作为建筑材料。 2）含油抹布 本项目在设备使用和维修过程中会产生一定量的废机油，这部分的废机油用抹布清理干净，产生含废机油的抹布，产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》规定，900-041-49废弃的含油抹布、劳保用品在危险废物豁免管理清单，可与生活垃圾一起由环卫部门清运处理。 3）生活垃圾 厂区1项目职工人数为20人，均在厂内食宿，生活垃圾量按每人1.0kg/d计算，年生产300天，则营运期生活垃圾产生量为6t/a。本项目生活垃圾统一收集，集中后交由环卫部门统一转移填埋。 B、厂区2固体废物污染源 1）废水处理产生的废渣 进入固废中的物料量约原料用量的5%，即28105.3t/a，原料含水率约5%，废渣经压滤处理后含水率约25%~30%（本环评取中间值28%），经计算全厂排放的废渣量约为37083.4t/a，废渣为一般固废。 生产过程中产生的废渣随废水进入拟建的废水处理设施中进行絮凝沉淀处理。沉淀出的废渣经压滤机脱水处理后，外售作为建筑材料。 2）含油抹布 本项目在设备使用和维修过程中会产生一定量的废机油，这部分的废机油用抹布清理干净，产生含废机油的抹布，产生量约为0.08t/a。根据《国家危险废物名录》规定，900-041-49废弃的含油抹布、劳保用品在危险废物豁免管理清单，可与生活垃圾一起由环卫部门清运处理。 3）生活垃圾 厂区1项目职工人数为20人，均在厂内食宿，生活垃圾量按每人1.0kg/d计算，年生产300天，则营运期生活垃圾产生量为6t/a。本项目生活垃圾统一收集，集中后交由环卫部门统一转移填埋。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前 产生浓度及产生量 | 处理后 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工场地 | 颗粒物 | 少量 | 少量 |
|  |  | 运输车辆和施工机械 | NOX、CO、CmHn | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 | 厂区 1 | 破碎、筛分 | 颗粒物 | 29.28t/a | 0.23t/a |
|  |  |  | 堆场、装卸 | 颗粒物 | 0.133t/a | 0.03t/a |
|  |  |  | 运输 | 颗粒物 | —— | —— |
|  |  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 0.0054t/a | 0.00216t/a |
|  |  | 厂区 2 | 破碎、筛分 | 颗粒物 | 58.72t/a | 0.47t/a |
|  |  |  | 堆场、装卸 | 颗粒物 | 0.133t/a | 0.03t/a |
|  |  |  | 运输 | 颗粒物 | —— | —— |
|  |  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 0.0054t/a | 0.00216t/a |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 少量 | 经沉淀处理后回用 |
|  |  | 生活污水 （28.8t/施工期） | COD | 300mg/L | 0.00864 t | 经隔油池和化粪池处理后，用于周边农作物施肥 |
|  |  |  | SS | 200mg/L | 0.00576 t |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.000864t |  |
|  | 运营期 | 厂区 1 | 生活污水 （720t/a） | COD | 300mg/L | 0.216t/a | 经隔油池和化粪池处理后，用于周边农作物施肥 |
|  |  |  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.144t/a |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.022t/a |  |
|  |  |  |  | SS | 200mg/L | 0.144t/a |  |
|  |  |  |  | 动植物油类 | 15mg/L | 0.011t/a |  |
|  |  |  | 洗砂 | 洗砂废水 | 276.1t/d | 经拟建废水处理设施统一处理后回用于生产及道路洒水 |
|  |  |  | 初期雨水 | 初期雨水 | 18.75m3/次 | 经初期雨水池沉淀后回用 |
|  |  | 厂区 2 | 生活污水 （720t/a） | COD | 300mg/L | 0.216t/a | 经隔油池和化粪池处理后，用于周边农作物施肥 |
|  |  |  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.144t/a |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.022t/a |  |
|  |  |  |  | SS | 200mg/L | 0.144t/a |  |
|  |  |  |  | 动植物油类 | 15mg/L | 0.011t/a |  |
|  |  |  | 洗砂 | 洗砂废水 | 552.0t/d | 经拟建废水处理设施统一处理后回用于生产及道路洒水 |
|  |  |  | 初期雨水 | 初期雨水 | 26.25m3/次 | 经初期雨水池沉淀后回用 |
| 固体废物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 78t/施工期 | 运往城建部门指定地点场所统一处置 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 0.6t/施工期 | 交由环卫部门统一处理 |
|  | 运营期 | 厂区 1 | 废渣 | 废渣 | 18472.3t/a | 压滤机脱水后外售 |
|  |  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 6t/a | 交由环卫部门统一处理 |
|  |  |  | 危险废物 | 含油抹布 | 0.05t/a | 与生活垃圾统一由环卫部门清运 |
|  |  | 厂区 2 | 废渣 | 废渣 | 37083.4t/a | 压滤机脱水后外售 |
|  |  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 6t/a | 交由环卫部门统一处理 |
|  |  |  | 危险废物 | 含油抹布 | 0.08t/a | 与生活垃圾统一由环卫部门清运 |
| 噪声 | 施工期 | 施工噪声主要由推土机等设备产生的，噪声源强为80分贝左右。 |
|  | 运营期 | 本项目营运期间，主要噪声源为破碎机、振动筛、洗砂机等机械设备，噪声强度在65-105dB(A)之间。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目用地为已平整的空地，施工期主要包括生产车间、原料堆场（棚）、成品库（棚）、废水处理设施的建设和生产设备的安装。工程建设施工期间，地表原有硬化土及植被受到破坏，在降雨侵蚀力的作用下可能发生水土流失情况。因此，施工期间必须采取严格的防治措施以减少水土流失，如尽量缩短土地裸露时间，加快工程项目建设；施工进度安排避开在降雨量大的月份大面积开挖和堆填；地面应压实；周围开挖截水沟等。 |

七、环境影响分析

污染防治措施及环境影响分析 一、施工期环境影响分析 本项目用地为已平整的空地，施工期主要包括生产车间、原料堆场（棚）、成品库（棚）、废水处理设施的建设和生产设备的安装。项目施工期产生的环境影响如下： 1、环境空气影响分析 本工程施工期对环境空气产生的影响主要是来自运输建筑材料、工程设备的交通扬尘。施工扬尘会造成局部地段降尘量增多，对施工现场周围的大气环境会产生一定的影响，但这种污染是局部的、短期的，工程完成之后这种影响就会消失。本项目主要通过洒水降尘措施降低施工扬尘影响。施工道路路基和路面施工阶段应采取洒水降尘的方式，并尽量减少施工材料和临时堆存时间和堆存量，加快物料的周转速度，干燥天气需采取洒水降尘措施，减少物料临时堆存的起尘量。 2、地表水环境影响分析 施工期废水主要是施工人员生活污水和施工废水。施工人员生活污水量不大，生活污水通过化粪池处理后用于周边农田、山体绿地施肥，不外排；施工废水经沉淀处理后回用，不外排；对水环境影响较小。 3、声环境影响分析 施工过程中，主要噪声源是地面工程施工中的噪声源，地面施工主要噪声源有推土机以及运输产生的交通噪声等。根据类比调查，主要噪声源源强在70~90dB(A)之间。 由于施工机械一般为移动式露天作业，无隔声措施。为降低施工对附近居民的声环境的影响，评价建议采取如下措施：合理安排施工时间，在夜间尽可能不用或少用高噪声设备；合理布局施工现场，避免对工业场地周边居民造成影响，物料进场要安排在白天进行，避免夜间进场影响居民休息。 4、固体废物影响分析 施工期产生的固体废物，主要是建筑施工中的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。本项目施工过程产生的固废集中堆放，定期清运，对环境影响较小。 二、运营期环境影响分析 1、大气污染防治措施及环境影响分析 A、厂区1大气污染防治措施及环境影响分析 （1）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% 3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-2 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值(μg/m3) 标准来源 TSP 二类限区 日均 300.0 GB 3095-2012 . （2）污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表7-3 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称 左下角坐标(o) 海拔高度(m) 矩形面源 污染物 排放速率 单位 经度 经度 长度 (m) 宽度 (m) 有效 高度 (m) 厂区1 113.432678 29.201571 0.0 100.0 50.0 15.0 TSP 0.106 kg/h （3）项目参数 估算模式所用参数见表。 表7-4 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 最低环境温度 -10.0 °C 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/o / （4）污染源结果表 污染源计算结果见下表。 表7-5 污染源计算结果表 下方向距离(m) 厂区1 TSP浓度（ug/m3） TSP占标率（%） 1.0 14.458 1.606 25.0 21.939 2.438 50.0 28.403 3.156 100.0 42.323 4.703 107.0 42.600 4.733 150.0 37.428 4.159 200.0 30.965 3.441 300.0 23.597 2.622 400.0 19.774 2.197 500.0 16.870 1.874 600.0 14.822 1.647 699.99 13.289 1.477 800.0 12.092 1.344 900.0 11.126 1.236 1000.0 10.329 1.148 1500.0 7.763 0.863 2000.0 6.341 0.705 2500.0 5.421 0.602 3000.0 4.770 0.530 下风向最大浓度 42.600 4.733 下风向最大浓度出现距离 107.0 107.0 D10%最远距离 / / （5）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 厂区1 TSP 900.0 42.600 4.733 / 本项目厂区1Pmax最大值为排放的TSP，Pmax值为4.733%，Cmax为42.600ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不需要进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。 （6）污染物排放量核算 本项目厂区1废气排放量核算见下表所示。 表7-7 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号 排污口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 年排放量(t/a) 1 / 破碎、筛分 TSP 湿法破碎、封闭车间、自然沉降 0.23 2 / 堆场、装卸 TSP 喷雾抑尘+自然沉降 0.03 合计 0.26 （7）大气污染物排放达标分析和环境影响分析 根据估算模式计算结果，本项目厂区1粉尘无组织排放（面源）最大浓度占标率为4.733%，下风向最大浓度42.600ug/m3，下风向最大浓度出现距离107米处，最大浓度占标率较低，预测厂界TSP浓度能满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）标准要求（无组织排放监控浓度限值1.0mg//m³），对周边环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中8.7.5节大气环境防护距离要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目大气预测结果显示，厂区1厂界外所有计算点短期浓度均未超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 （8）运输起尘环境影响分析 由于生产区域地面积尘较厚，原料和产品在厂内外运输将会产生一定量的扬尘，特别是干燥大风天气更为突出。扬尘的产生量与汽车的行驶速度、载重量、路面情况、湿度、天气、风速等因素有关，与路面状况关系极大。项目运输道路主要为厂区至S306线的连接路段105县道，105县道两侧有少量居民，道路路面已硬化。 降低运输扬尘采取防治措施主要有： ①在厂区进出口设置洗车平台，对进出车辆轮胎进行清洗。 ②加强厂内路面清扫工作，根据路面状况以及天气情况及时对路面洒水抑尘。 ③加强运输道路养护，确保路面平整，防止因汽车剧烈颠簸造成的产尘量。 ④加强车辆运输管理，为减少运输扬尘，必须采用专用运输车辆运输，汽车在敏感点附近行驶速度应小于10km/h。 ⑤派专人对运输车辆进行管理，禁止超载、超速，运输粉状物料需要进行覆盖封闭式运输，防止原料洒落和产品掉落，减小粉尘产生量。 ⑥运输车辆经过居民居住区时，应减慢速度，降低扬尘污染。 ⑦在大风天气下，建议不运输。 采取以上措施后，运输扬尘能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准，对周边环境影响不大。 （9）食堂油烟环境影响分析 厂区1员工20人，皆在厂区内食堂用餐，采用清洁能源液化气作为燃料。由于食宿人数不多，食堂规模不大，食堂厨房采用一般家庭式厨房，设1个灶头，每天使用约3小时，每人按30g/人·d计，一般油烟挥发量取3%，油烟日产生量为18g，一年以300天计，每天食堂工作时间3小时，油烟年产生量为5.4kg。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定其排放浓度不得超过2.0mg/ m3。经油烟净化装置处理，净化器油烟去除率大于60%，灶头风量为3000m3/h，油烟排放浓度为0.8mg/m3，排放量为2.16kg/a，可达标排放。 综上所述，本项目厂区1各项废气处理措施经济可行，产生的废气对周边大气环境影响较小。 B、厂区2大气污染防治措施及环境影响分析 （1）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-8 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% 3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-9 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值 (μg/m3) 标准来源 TSP 二类限区 日均 300.0 GB 3095-2012 （2）污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表7-10 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称 左下角坐标(o) 海拔高度(m) 矩形面源 污染物 排放速率 单位 经度 经度 长度 (m) 宽度 (m) 有效 高度 (m) 厂区2 113.450751 29.208193 0.0 75.0 93.3 15.0 TSP 0.206 kg/h （3）项目参数 估算模式所用参数见表。 表7-11 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 最低环境温度 -10.0 °C 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/o / （4）污染源结果表 污染源计算结果见下表。 表7-12污染源计算结果表 下方向距离(m) 厂区2 TSP浓度（ug/m3） TSP占标率（%） 0.99 20.388 2.265 25.0 31.907 3.545 50.0 42.688 4.743 100.0 69.211 7.690 113.0 70.478 7.831 150.0 65.085 7.232 200.0 55.859 6.207 300.0 43.946 4.883 400.0 36.627 4.070 500.0 32.786 3.643 600.0 28.806 3.201 699.99 25.827 2.870 800.0 23.500 2.611 900.0 21.624 2.403 1000.0 20.074 2.230 1500.0 15.087 1.676 2000.0 12.324 1.369 2500.0 10.536 1.171 3000.0 9.270 1.030 下风向最大浓度 70.478 7.831 下风向最大浓度出现距离 113.0 113.0 D10%最远距离 / / （5）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-13 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 厂区2 TSP 900.0 70.478 7.831 / 本项目Pmax最大值出现为厂区2排放的TSP，Pmax值为7.831%，Cmax为70.478ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不需要进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。 （6）污染物排放量核算 本项目厂区2废气排放量核算见下表所示。 表7-14 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号 排污口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 年排放量(t/a) 1 / 破碎、筛分 TSP 湿法破碎、封闭车间、自然沉降 0.47 2 / 堆场、装卸 TSP 喷雾抑尘+自然沉降 0.03 合计 0.50 （7）大气污染物排放达标分析和环境影响分析 根据估算模式计算结果，本项目厂区2粉尘无组织排放（面源）最大浓度占标率为7.831%，下风向最大浓度70.478ug/m3，下风向最大浓度出现距离113米处，最大浓度占标率较低，预测厂界TSP浓度能满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）标准要求（无组织排放监控浓度限值1.0mg//m³），对周边环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中8.7.5节大气环境防护距离要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目大气预测结果显示，厂区2厂界外所有计算点短期浓度均未超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 （8）运输起尘环境影响分析 由于生产区域地面积尘较厚，原料和产品在厂内外运输将会产生一定量的扬尘，特别是干燥大风天气更为突出。扬尘的产生量与汽车的行驶速度、载重量、路面情况、湿度、天气、风速等因素有关，与路面状况关系极大。项目运输道路主要为厂区至S306线的连接路段105县道和附近乡道，乡道和105县道两侧有少量居民，道路路面已硬化。 降低运输扬尘采取防治措施主要有： ①在厂区进出口设置洗车平台，对进出车辆轮胎进行清洗。 ②加强厂内路面清扫工作，根据路面状况以及天气情况及时对路面洒水抑尘。 ③加强运输道路养护，确保路面平整，防止因汽车剧烈颠簸造成的产尘量。 ④加强车辆运输管理，为减少运输扬尘，必须采用专用运输车辆运输，汽车在敏感点附近行驶速度应小于10km/h。 ⑤派专人对运输车辆进行管理，禁止超载、超速，运输粉状物料需要进行覆盖封闭式运输，防止原料洒落和产品掉落，减小粉尘产生量。 ⑥运输车辆经过居民居住区时，应减慢速度，降低扬尘污染。 ⑦在大风天气下，建议不运输。 采取以上措施后，运输扬尘能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准，对周边环境影响不大。 （8）食堂油烟环境影响分析 厂区2员工20人，皆在厂区内食堂用餐，采用清洁能源液化气作为燃料。由于食宿人数不多，食堂规模不大，食堂厨房采用一般家庭式厨房，设1个灶头，每天使用约3小时，每人按30g/人·d计，一般油烟挥发量取3%，油烟日产生量为18g，一年以300天计，每天食堂工作时间3小时，油烟年产生量为5.4kg。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定其排放浓度不得超过2.0mg/ m3。经油烟净化装置处理，净化器油烟去除率大于60%，灶头风量为3000m3/h，油烟排放浓度为0.8mg/m3，排放量为2.16kg/a，可达标排放。 综上所述，本项目厂区2各项废气处理措施经济可行，产生的废气对周边大气环境影响较小。 2、水污染防治措施及环境影响分析 A、厂区1水污染防治措施及环境影响分析 （1）洗砂废水 本项目厂区1洗砂生的废水量为276.1t/d，其主要污染因子为SS等。由于本项目对生产用水水质要求不高，洗砂废水均通过厂区拟建废水处理设施处理后循环利用，不外排，不会对地表水环境产生不利影响。 （2）初期雨水 初期雨水经雨水导流沟引入初期雨水池内，经絮凝沉淀后循环使用，不会对区域水环境产生影响。项目厂区1初期雨水量为18.75m3/次，雨水池容积为1200m3，雨水池容积远远大于初期雨水量，符合要求。 （3）生活污水 本项目厂区1共安排员工20人，全年工作300天，生活污水产生量为2.4t/d。生活污水通过隔油化粪池处理后，用于周边农作物施肥，综合利用不排入地表水体，不会对地表水产生影响。 废水循环利用的可行性和可靠性分析： 营运期的生产废水主要污染因子均为SS。项目厂区1拟在厂区南面地势较低处设置废水处理系统，该系统包括一个环保废水处理罐、一台压滤机、一个循环水池对废水进行处理，环保废水处理罐容积为200m3。项目生产区地理位置较高，废水处理系统地势较低，废水可通过管道重力自流进入处理系统。废水经絮凝沉淀处理后进入循环水池，经水泵抽送至各生产工序。沉淀废渣送入压滤机进行脱水干化。处理工艺图如下： 图7-1 生产废水处理工艺 根据本项目工程分析可知，厂区1洗砂废水产生量为276.1m3/d（34.5t/h），新建废水处理设施中环保罐容积为200m3，废水可停留沉淀5h，满足废水处理要求。项目生产用水对水质需求不高，生产废水经絮凝沉淀后可全部回用，既避免了废水的排放，又节约了水资源，增大了资源利用率，提高了清洁生产水平，产生了经济效益。建设单位应定期对废水池进行清理及检修，防止生产废水无法循环，保证废水处理池均正常运作。当生产废水无法循环使用时，可通过临时停产的措施避免废水浆液事故性排放。 综上所述，本项目厂区1各项废水处理措施经济可行，产生的废水对周边水环境影响不大。 B、厂区2水污染防治措施及环境影响分析 （1）洗砂废水 本项目厂区2洗砂生的废水量为552.0t/d，其主要污染因子为SS等。由于本项目对生产用水水质要求不高，洗砂废水均通过厂区拟建废水处理设施处理后循环利用，不外排，不会对地表水环境产生不利影响。 （2）初期雨水 初期雨水经雨水导流沟引入初期雨水池内，经絮凝沉淀后循环使用，不会对区域水环境产生影响。项目厂区2初期雨水量为26.25m3/次，雨水池容积为40m3，雨水池容积远远大于初期雨水量，符合要求。 （3）生活污水 本项目厂区2共安排员工20人，全年工作300天，生活污水产生量为2.4t/d。生活污水通过隔油化粪池处理后，用于周边农作物施肥，综合利用不排入地表水体，不会对地表水产生影响。 废水循环利用的可行性和可靠性分析： 项目厂区2拟在厂区南面地势较低处设置废水处理系统，该系统包括两个环保废水处理罐、一台压滤机、一个循环水池对废水进行处理，环保废水处理罐容积均为200m3。项目生产区地理位置较高，废水处理系统地势较低，废水可通过管道重力自流进入处理系统。废水经絮凝沉淀处理后进入循环水池，经水泵抽送至各生产工序。沉淀废渣送入压滤机进行脱水干化。污水处理工艺与厂区1废水处理工艺相同。 根据本项目工程分析可知，厂区2洗砂废水产生量为552.0m3/d（69t/h），新建废水处理设施中环保罐容积总为400m3，废水可停留沉淀5h，满足废水处理要求。项目生产用水对水质需求不高，生产废水经絮凝沉淀后可全部回用，既避免了废水的排放，又节约了水资源，增大了资源利用率，提高了清洁生产水平，产生了经济效益。建设单位应定期对废水池进行清理及检修，防止生产废水无法循环，保证废水处理池均正常运作。当生产废水无法循环使用时，可通过临时停产的措施避免废水浆液事故性排放。 综上所述，本项目厂区2各项废水处理措施经济可行，产生的废水对周边水环境影响不大。 3、噪声污染防治措施及环境影响分析 根据类比调查，项目营运期主要噪声设备源强及控制措施见下表。 表7-15 主要声源及控制方案 序号 设备名称 单位 数量 源强dB(A) 降噪措施 治理后声级dB(A) 备注 1 圆锥式破碎机 台 3 100 基础减振，厂房隔声 75 厂区1 2 颚式破碎机 台 1 105 基础减振，厂房隔声 80 3 制砂机 台 1 95 基础减振，厂房隔声 70 4 洗砂筛 台 1 90 基础减振，厂房隔声 65 5 脱水筛 台 1 95 基础减振，厂房隔声 70 6 变压器 台 2 65 基础减振，厂房隔声 45 7 上料机 台 4 85 基础减振，厂房隔声 60 厂区2 8 颚式破碎机 台 2 105 基础减振，厂房隔声 80 9 复合式圆锥机 台 4 100 基础减振，厂房隔声 75 10 三层振动筛 台 12 95 基础减振，厂房隔声 70 11 立轴式破碎机 台 4 100 基础减振，厂房隔声 75 12 斗轮洗砂机 台 12 85 基础减振，厂房隔声 60 13 尾砂回收机 台 4 70 基础减振，厂房隔声 45 14 脱水筛 台 4 80 基础减振，厂房隔声 55 15 变压器 台 2 65 基础减振，厂房隔声 45 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取以下预测模式。 a）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T — 预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中：L eqg — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）－（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，各厂界的预测结果见表： 表7-16 项目厂界噪声预测结果（厂区1） 序号 厂界方位 正常工况贡献值dB(A) 标准值dB(A) 是否达标 1 厂区1东厂界 56.5 昼间：60 达标 2 厂区1南厂界 46.9 3 厂区1西厂界 53.0 4 厂区1北厂界 50.5 表7-17 项目厂界噪声预测结果（厂区2） 序号 厂界方位 正常工况贡献值dB(A) 标准值dB(A) 是否达标 1 厂区2东厂界 52.9 昼间：60 达标 2 厂区2南厂界 46.2 3 厂区2西厂界 49.4 4 厂区2北厂界 52.9 由上表可知，厂区1和厂区2厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，无超标现象，生产噪声对外环境影响较小。 为进一步减小项目营运期的生产噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，采取以下防治措施： 加强设备的保养和维护，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。 高噪声设备的操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。 加强厂区绿化，选用枝叶茂密的常绿乔木、灌木高矮搭配，形成一定宽度的吸声林带。 4、固体废物污染防治措施及环境影响分析 A、厂区1固体废物污染防治措施及环境影响分析 （1）废水处理产生的废渣 项目厂区1产生的废渣排放量约为18472.3t/a（含水率28%计），废渣为一般固废。 废渣处理可行性： 本项目厂区1配置一台压滤机对废水絮凝沉淀产生的废渣进行处置。压滤机工作流程主要为四个阶段：化学预处理脱水段、自重力脱水段、楔形区预压脱水段、挤压辊高压脱水段。 压滤机工作原理：将废渣与一定浓度的絮凝剂在混合器中充分混合以后，废渣中的微小固体颗粒凝聚成体积较大的絮状团，同时分离出自由水，废渣输送到浓缩重力脱水的滤带上，在重力的作用下形成不流动状态的废渣，再输送到两条滤带之间，通过楔形预压、低压和高压由小到大的挤压力、剪切力的作用下，逐步挤压废渣，以达到最大程度的泥、水分离，最后形成滤饼输出。 图7-2 压滤机工作原理结构图 本项目产生的废渣随废水进入废水处理系统絮凝沉淀处理，沉淀出的废渣具有较高的含水率，沉淀出的废渣含水率约为95%，沉淀出的废渣经压滤机脱水后可外售作为建筑材料。要求建设单位建设废渣暂存场所，暂存场所需进行遮挡和围挡并及时清运，经压滤机脱水可使含水率降低到25%~30%（本环评取中间值28%）。 本项目沉淀产生的废渣总量约为266045.6t/a（含水率95%），经压滤机挤压脱水处理后，含水率能降至28%，废渣总量降至18472.3t/a（含水率28%），废渣量大大减少，脱水后的废渣可外售做为建筑材料。项目产生的沉淀废渣经上述措施处理后，对周边环境影响不大。 （2）生活垃圾 项目厂区1职工人数为20人，均在厂内食宿，营运期生活垃圾产生量为6t/a。本项目生活垃圾统一收集，集中后交由环卫部门统一转移填埋。 （3）含油抹布 本项目在机械维修和使用过程中产生一定量的废机油等，这部分的废机油用抹布清理干净，产生含废机油的抹布，产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》规定，900-041-49废弃的含油抹布、劳保用品在危险废物豁免管理清单，分类收集后可与生活垃圾一起由环卫部门清运处理。 综上所述，本项目厂区1固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小，因此本项目固废治理措施可行。 B、厂区2固体废物污染防治措施及环境影响分析 （1）废水处理产生的废渣 项目厂区2产生的废渣排放量约为37083.4t/a（含水率28%计），废渣为一般固废。 本项目厂区2也配置一台压滤机对废水絮凝沉淀产生的废渣进行处置。沉淀产生的废渣总量约为534095.7t/a（含水率95%），经压滤机挤压脱水处理后，含水率能降至28%，废渣总量降至37083.4t/a（含水率28%），废渣量大大减少，脱水后的废渣可外售做为建筑材料。项目产生的沉淀废渣经上述措施处理后，对周边环境影响不大。 （2）生活垃圾 项目厂区2职工人数为20人，均在厂内食宿，营运期生活垃圾产生量为6t/a。本项目生活垃圾统一收集，集中后交由环卫部门统一转移填埋。 （3）含油抹布 本项目厂区2机械维修和使用过程中会产生一定量的废机油等，这部分的废机油用抹布清理干净，产生含废机油的抹布，产生量约为0.08t/a。根据《国家危险废物名录》规定，900-041-49废弃的含油抹布、劳保用品在危险废物豁免管理清单，分类收集后可与生活垃圾一起由环卫部门清运处理。 综上所述，本项目厂区2固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小，因此本项目固废治理措施可行。 5、土壤环境影响 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（试行）（HJ 964-2018），拟建项目属于污染影响型项目，导则将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）；根据建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感、判别依据见下表： 表 7-18 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表： 表7-19 污染影响型评价工作等级分级表 占地规模 敏感程度 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 根据导则建设项目类别分为I类、II类、III类、IV类，其中IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价。本项目为花岗岩破碎制砂，属于其他建筑材料制造业，根据导则附录A判定本项目类别属于IV类，可不开展土壤环境影响评价。 环境风险分析 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 为全面落实国家环保总局《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2005]152号）的要求，查找建设项目存在的环境风险隐患，使得企业在生产正常运转的基础上，确保项目周边的环境质量，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求进行环境风险评价。本项目环境风险最大可信事故为废水泄漏事故性排放。 废水事故排放风险及防范措施 （1）废水事故排放风险 事故排放是潜在的环境危害，采取有效防范措施能够减少或避免因事故排放造成的环境影响。生产废水与初期雨水主要污染物均为SS，一旦废水发生事故排放，将对周边水体造成一定影响。 （2）废水事故排放风险防范措施 根据本项目安全的定性分析，依据相关法律、法规和标准，本评价提出以下消除或降低项目相关风险的对策措施，以提高项目在运营过程中安全度，满足安全生产的要求。 ①加强设备管理 加强对压滤机等机械设备的管理及维护，定期对设备进行检查。发现问题及时解决，避免一切带病运行、疲劳运行、超负荷运行等情况发生，使机械设备保持最佳运行状态。 ②加强人工巡视，防止风险事故发生 当生产设备发生故障时，需采取临时停产措施，以避免废水浆液外排事故发生，废水浆液存放于沉淀池内。 ③厂区配套设置雨水导流沟，初期雨水由雨水导流沟引至废水收集池，可有效防止暴雨时节，雨水未经收集处理直排风险的发生。 综上所述，只要加强管理、严格操作，废水事故排放基本是可以杜绝的。 建立应急预案： 针对本项目可能出现的突发环境风险事故，简单介绍本项目的事故应急预案要求： ①本项目应急计划区应包括厂内和厂外两部分，厂区内主要为厂区1和厂区2及储运设施；厂外包括水体及附近学校、居民生活区。 ②设置有应急救援组织机构及应急指挥小组，应急组织机构分厂内应急组织机构和厂外应急组织机构。厂内应急组织机构由厂内环保、安全、卫生、消防及通讯等方面专业组成事故应急救护队，人员除由上述各部门指定人员组成外，配备有各生产系统指定的操作人员。厂内应急组织机构为临时性机构，人员平时均在各自的系统工作，事故状态下自动形成组织。厂外应急组织机构由当地环保、安全部门牵头组成，其组织形式与厂内应急组织机构类似。 ③应急救援指挥由相应的应急组织机构实施。公司应确保各风险救援物质保障性，保持通讯系统的畅通，救援组织内部各成员应有明确的分工，一旦发生风险事故，应立即通知外界有关部门，各人员按照自身职能实施有效的救援行动，将风险影响控制在最小程度下。 ④当发生风险事故时采用电话方式联络，必要时可通过电台或广播通知可能受影响的居民。 ⑤应急环境监测由岳阳县环境监测站实施，必要时请求上一级环境监测机构支援。应急抢险、救援工作以事故应急救护队为主，必要时配合相关的电力、医疗等部门协同进行。 ⑥废水事故情况下禁止外排，只能暂存于沉淀池内。 ⑦撤离组织计划由相应的应急组织机构制定并组织实施。一旦出现突发性的污染事故，相关的人员、设备等的撤离与搬迁应有序按计划进行，避免造成混乱而引发次生污染及安全事故。 ⑧突发性的污染事故在得到有效控制，并使事故造成的后果均恢复到常态或使之均得到可靠的处置后，事故应急救援程序随之关闭。如再次出现突发性的污染事故，则事故应急救援程序自动恢复。 ⑨事故得到控制后，应积极主动配合事故调查小组，进行事故调查和落实防范措施。 应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）详细编制，应急预案基本内容见表。 表7-17 应急预案基本内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标、装置区、环境保护目标 2 应急组织机构、人员 工厂、地区应急组织机构、人员。 3 预案分级影响条件 规定预案的级别和分级影响程序 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 7 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制清除污染措施及相设施。 8 人员紧急撤离、疏散，撤离组织计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员撤离组织计划及救护，公众健康。 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息 环境保护管理及监测计划 （1）环境管理 为了加强环境保护工作，单位应建立一套完善的环境管理体制，设置专门的环境保护管理机构。环境保护管理机构的基本任务是负责本公司日常环境管理，贯彻执行环保法规和制定企业环保规划及规章制度，推广应用环保先进技术，组织环境监测等工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家和地方的环保法规和政策，组织环境保护宣传教育和技术培训。 ②建立健全各项环境保护规章、制度、办法和环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录及其它环境统计资料，以掌握企业污染现状，定期向环境保护主管部门汇报；制定公司环境保护规划，提出环境保护目标。 ③建立向有关部门获取环保法规的信息渠道，做到上传下达，增强环保意识。 ④加强设备管理和维护，保障环保设施正常运行，保证达标排放，尽可能减少非正常排放的发生。 ⑤组织环境监测和污染源调查，建立公司污染源档案，掌握公司排污情况，为企业决策提供依据。 本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成一定的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 环境监测计划 环境监测的目的是为了及时了解工程对环境的影响及检验工程环境保护措施的有效性。本工程日常环境监测可委托当地具备环境监测资质的监测单位负责。根据公司生产状况及排污特征，环境监测计划如表所示。 表7-18 环境监测计划 名称 监测项目 监测频次 备注 废气 TSP 每年一次 厂区1厂界、厂区2厂界 噪声 Leq(A) 每年一次 厂区1厂界、厂区2厂界 由专职人员对每次监测结果按环保部门统一的表格填写，一式三份，一份留存，一份交公司环保主管科室，一份送公司档案室存档。按环保行政主管部门的要求，定期编制监测报告，由企业环保主管审核后报当地环保行政主管部门。 环保投资及工程竣工“三同时”验收计划 项目环保投资为165万元，占全厂总投资1430万元的11.5%。具体情况如表。 表7-19 项目“三同时”验收内容一览表 厂区 类别 污染防治环保设施 投资 （万元） 验收标准 厂 区 1 废气 厂房封闭，湿法破碎，喷雾降尘 3 厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值 厂内道路硬化、定期洒水 5 堆场三面封闭+顶棚+喷雾抑尘 15 厂区进出口建设洗车平台 2 食堂油烟经油烟净化装置处理 0.5 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 废水 生活污水经隔油池化粪池处理后用于周边农作物施肥 1 用于农作物施肥 废水处理设施（一个200m3环保罐、一个回用水池）及收集回用管道 20 回用于生产，不外排 雨水收集沟、水塘硬化 3 初期雨水沉淀后回用于生产或抑尘，不外排 噪声 车间隔声，设备基础减振 10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准 固废 生活垃圾收集设施 0.5 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008） 废水处理系统沉淀的废渣经压滤机干化后外售，废渣堆放场所需遮挡和围挡、地面需硬化防渗漏 20 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的固体废物控制要求 厂 区 2 废气 厂房封闭，湿法破碎，喷雾降尘 6 厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值 厂内道路硬化、定期洒水 7 堆场三面封闭+顶棚+喷雾抑尘 15 厂区进出口建设洗车平台 2 食堂油烟经油烟净化装置处理 0.5 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 废水 生活污水经隔油池化粪池处理后用于周边农作物施肥 1 用于农作物施肥 废水处理设施及收集回用管道 20 回用于生产，不外排 雨水收集沟、初期雨水池（40m3） 3 初期雨水沉淀后回用于生产或抑尘，不外排 噪声 车间隔声，设备基础减振 10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准 固废 生活垃圾收集设施 0.5 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008） 废水处理系统沉淀的废渣经压滤机干化后外售，废渣堆放场所需遮挡和围挡、地面需硬化防渗漏 20 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的固体废物控制要求 合计 165 .

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工场地 | 颗粒物 | 洒水降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准 |
|  |  | 运输车辆和施工机械 | NOX、CO、CmHn | 使用清洁燃料 |  |
|  | 运营期 | 厂区1 | 生产区 | 粉尘 | 封闭式车间、湿法破碎、喷雾抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准 |
|  |  |  | 堆场 | 扬尘 | 围挡、洒水抑尘 |  |
|  |  |  | 运输 | 扬尘 | 洗车平台、洒水抑尘、车辆加盖遮布等 |  |
|  |  |  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化装置 | 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
|  |  | 厂区2 | 生产区 | 粉尘 | 封闭式车间、湿法破碎、喷雾抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准 |
|  |  |  | 堆场 | 扬尘 | 围挡、洒水抑尘 |  |
|  |  |  | 运输 | 扬尘 | 洗车平台、洒水抑尘、车辆加盖遮布等 |  |
|  |  |  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化装置 | 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 经沉淀处理后 | 经处理后回用 |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油类 | 隔油池+化粪池处理 | 用于周边农作物施肥 |
|  | 运营期 | 厂区1 | 生产废水 | SS | 经废水处理设施处理 | 处理后回用于生产不外排 |
|  |  |  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油类 | 隔油池+化粪池处理 | 用于周边农作物施肥 |
|  |  | 厂区2 | 生产废水 | SS | 经废水处理设施处理 | 处理后回用于生产不外排 |
|  |  |  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油类 | 隔油池+化粪池处理 | 用于周边农作物施肥 |
| 固体废弃物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 运往城建部门指定地点场所统一处置 | 符合要求 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一处理 | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 运营期 | 厂区1 | 员工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一处理 | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008） |
|  |  |  | 机械设备 | 含油抹布 | 与生活垃圾一同交由环卫部门统一处理 |  |
|  |  |  | 生产区 | 废渣 | 经压滤机脱水处理后作为建筑材料外售 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013年6月修改单要求 |
|  |  | 厂区2 | 员工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一处理 | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008） |
|  |  |  | 机械设备 | 含油抹布 | 与生活垃圾一同交由环卫部门统一处理 |  |
|  |  |  | 生产区 | 废渣 | 经压滤机脱水处理后作为建筑材料外售 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013年6月修改单要求 |
| 噪声 | 施工期 | 合理安排施工时间，在夜间尽可能不用或少用高噪声设备；合理布局施工现场，避免对工业场地周边居民造成影响，物料进场要安排在白天进行，避免夜间进场影响居民休息 |
|  | 运营期 | 采取基础减振、加强对设备的维护和保养、合理布局、提高厂区绿化等的措施。本项目厂区1、厂区2厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 按区域功能，加强厂区绿化布置，设置绿化带。花草树木不仅对粉尘有吸附作用，而且对噪声也有一定衰减和阻隔作用，对环境具有一定的美化作用。 |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 岳阳县长源矿业有限责任公司拟在岳阳县公田镇横铺村建设年产80万吨机制砂石建设项目。本项目共建设两处厂区，一处位于横铺村孙家组（以下简称厂区1），厂区中心地理坐标范围为东经：113°25'56.63"（113.432397°）；北纬：29°12'6.21"（29.201726°）；另一处位于长源五星矿区（以下简称厂区2），厂区中心地理坐标范围为东经：113°27'7.37"（113.452048°）；北纬：29°12'29.06"（29.208073°）。总占地面积12000m2，其中厂区1占地约5000 m2、厂区2占地约7000 m2；项目总投资1430万元，总环保投资165万元。 2、环境质量现状 环境空气质量现状：本项目收集了岳阳县空气自动监测站2018年1月至2018年12月全年12个月的空气环境质量监测数据，统计得项目所在区域除PM2.5外，SO2、NO2、PM10、CO、臭氧的年平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；根据湖南精科检测有限公司的监测结果，本项目所在区域大气特征因子TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22号），岳阳市现对各地区的大气环境制定了相关治理计划及措施，总体大气环境质量趋于改善趋势。本项目所在区域空气环境质量较好，有一定的环境容量建设本项目。 地表水环境质量现状：岳阳县长源矿业有限责任公司委托湖南永蓝检测技术有限公司于2018年7月25-27日对项目周边的地表水甘田河水环境进行了监测，共布置了3个监测断面。各断面监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明甘田河水环境质量状况良好。监测结果表明，甘田河各断面监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明甘田河水环境质量状况良好。 地下水环境质量现状：本评价引用岳阳县长源矿业有限责任公司《年开采2万吨长石矿建设项目环境影响报告书》委托湖南永蓝检测技术有限公司于2018年1月23日至1月25日对项目所在地南侧五星村居民水井、项目所在地西侧峡井居民水井、项目所在地东北侧居民水井的地下水环境监测数据。监测结果表明，各监测因子均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)中的Ⅲ类水质标准，地下水环境质量状况良好。 声环境质量现状：岳阳县长源矿业有限责任公司委托湖南永蓝检测技术有限公司于2019年9月4-5日对本项目两处厂区厂周四界噪声进行的监测，结果表明本项目厂界四周声环境均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域声环境质量状况良好。 环境影响评价结论 1）施工期环境影响评价结论 本项目采取本报告表提出的污染防治措施后，项目施工过程中产生的施工扬尘、施工废水和机械施工噪声对周围环境和保护目标的影响不大，但施工前应切实做好污染防治方案和水土保持方案。 2）营运期环境影响评价结论 （1）大气环境影响结论 项目主要大气污染物为破碎筛分粉尘、堆场扬尘、装卸扬尘和运输起尘。项目采取湿法作业方法对原料进行加工，生产线布置在密闭车间内，皮带输送采取密闭输送，其中初破（颚式破碎）、二次破碎（圆锥破碎）及三次破碎（制砂机）全过程采取湿法生产，配备喷淋装置对生产线进行喷雾洒水降尘；堆场进行围挡和定期洒水降尘等；运输起尘可采取建设洗车平台、定期对运输道路洒水抑尘的措施减少排放量。经相应措施处理后本项目排放废气能达到《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）中无组织排放标准。食堂油烟经油烟净化装置处理后，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），对周边环境影响较小。 （2）水环境影响结论 项目生产废水主要为洗砂废水，主要污染因子均为SS。项目生产废水经拟建废水处理设施处理后循环使用，不外排。初期雨水中含有少量污染物SS，利用雨水导流沟将初期雨水收集后经拟建废水处理设施处理后循环使用，不外排，清雨水经雨水导流沟排入附近水体。项目废水对周边环境影响不大。 （3）声环境影响结论 本项目噪声主要来源于机械设备。本项目夜间不生产，根据预测厂界昼间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，无超标现象。因此项目营运期间，生产噪声对外环境影响较小。 （4）固体废弃物环境影响结论 本项目固体废物主要为生活垃圾、废渣和机修废物含油抹布。根据建设方提供资料，废渣均为一般固废，收集后经压滤机脱水处理作为建筑材料外售，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的固体废物控制要求及2013年6月修改单要求。含油抹布与生活垃圾分类收集，集中后交由环卫部门统一转移填埋，符合《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。本项目产生的固体废弃物均妥善处置，对环境影响不大。 环境风险 环境风险经过采取相应的措施和应急保障措施后可以将环境安全隐患降到最低。 项目建设可行性分析 （1）产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目工艺、设备等均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可视为允许类，与国家的产业政策相符。 相关文件符合性 本项目符合《机制砂石骨料砂工厂设计规范》（GB51186-2016 ）、《湖南省砂石骨料行业规范条件（2017本）》相关要求。 选址合理性 本项目为新建项目，位于岳阳县公田镇横铺村，项目用地已取得村、镇、国土所各部门的意见，符合岳阳县总体发展规划。村、镇、国土所各部门意见见附件3。项目周边无国家级、省级重点文物保护单位，无学校、大型医院、风景名胜等环境敏感目标，不会构成对重要环境保护目标的污染影响。项目地靠近105省道且与省道S306相连，交通便利。综合以上分析，本项目建设符合规划要求，周围无重要环境保护目标，周围环境满足各自的功能区划，选址可行。 （4）平面布置合理性 项目两处厂区皆具有自然地形高差，根据场地现状，在规划用地范围内对总平面布局进行优化，采用阶梯式布置方式，从高到低依次为原料仓库、生产线、废水处理设施。废水处理设施地理位置地势较低，便于收集生产废水和初期雨水，废水可重力自流进入处理设施，经废水处理设施处理后的废水由泵抽送至各用水处。项目因地制宜，合理布局，最大限度的减少了物料输送流程，且保证了工艺流程的顺畅紧凑。总体而言，项目平面布置基本合理。 综上所述，该项目符合国家产业政策、清洁生产要求，选址可行、项目厂区总图布置合理，拟采取的污染防治措施经济技术可行。在认真落实本报告提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的基础上，污染物均能达标排放，其环境影响较小。本项目从环境保护、社会、经济角度看是可行的。 二、建议及要求： （1）建设单位应严格执行国家有关环保政策，落实本报告提出的环保措施，做到各污染源达标排放。 （2）项目不得设废水排放口，要求生产废水全部循环回用，严禁外排。 （3）要求配套设置雨水导流沟，收集初期雨水，经处理后回用，避免污染周边环境。 （4）建议增加绿化面积，美化环境。加强设备的日常管理及维护，严格做好噪声防护措施。 （5）建议建设单位加强职工环境意识教育，制定环保设施运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故的发生。 （6）建议建设单位处理好与周边居民的关系问题，对于由本项目建设和营运引起的居民问题应积极应对、及时沟通协调解决，避免引发社会矛盾。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表附件、附图： 附件1 委托书 附件2 营业执照 附件3 村镇国土所各部门意见 附件4 土地租赁协议 附件5 矿山项目环评批复 附件6 采矿许可证 附件7 环境质量现状监测报告及质量保证单 附件8 生产废水重金属监测报告 附件9 建筑用花岗岩资源储量的情况说明 附件10 专家意见及签到表 附件11 修改说明 附图1 项目地理位置图 附图2 厂区1平面布置图 附图3 厂区2平面布置图 附图4 项目周边环境图 附图5 项目厂区1环境保护目标图 附图6 项目厂区2环境保护目标图 附图7 运输线路及保护目标 附图8 厂区1环境现状监测布点图（空气、噪声） 附图9 厂区2环境现状监测布点图（空气、噪声） 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

花岗岩

初破

二次破碎

筛分

三次破碎

筛分

粉尘、噪声

粉尘、噪声

粉尘、噪声

粉尘、噪声

粉尘、噪声

加水

洗砂

废水、噪声

脱水

机制砂

废水、噪声

碎石

碎石

员工生活用水

化粪池+隔油池

农作物施肥

地下水

0.6

3

2.4

2.4

地下水

雨水

废水处理设施

堆场抑尘用水

2

2

道路洒水及绿化用水

3

3

湿法破碎用水

8.9

8.9

57.2

洗砂用水

57.2

276.1

276.1

洗车台补充水

1

1

72.1

员工生活用水

化粪池+隔油池

农作物施肥

地下水

0.6

3

2.4

2.4

地下水

雨水

废水处理设施

堆场抑尘用水

3

3

道路洒水及绿化用水

4

4

湿法破碎用水

17.8

17.8

114.6

洗砂用水

114.6

552.0

552.0

洗车台补充水

1

1

140.4

生产废水

絮凝沉淀

清水池

压滤机

水

废渣

干泥外售

回用于生产

水