建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：  湖南麦飘香食品有限公司岳阳分公司

年加工1800吨食品建设项目

建 设 单 位：  湖南麦飘香食品有限公司岳阳分公司

编制日期：二〇一九年十月

环境保护部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	11

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	20

五、建设项目工程分析	22

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	28

七、环境影响分析	29

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	53

九、结论与建议	54

附图：

附图1  项目地理位置示意图

附图2  环境敏感点分布图

附图3  项目周边环境图

附图4  项目平面布置图

附图5  项目卫生防护距离包络线图

附图6  项目监测布点图

附图7  项目现场堪踏图

附件：

附件1  委托书

附件2  企业营业执照

附件3  食品生产许可证

附件4  土地证

附件5  检测报告

附件6  处罚凭证

附表：

环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖南麦飘香食品有限公司岳阳分公司年加工1800吨食品建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湖南麦飘香食品有限公司岳阳分公司 |
| 法人代表 | 邱棋 | 联系人 | 邱棋 |
| 通讯地址 | 岳阳县柏祥镇中村村上李组 |
| 联系电话 | 1871105**** | 传真 | / | 邮政编码 | 414100 |
| 建设地点 | 岳阳县柏祥镇中村村上李组 |
| 立项审批 部 门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | C1411 糕点、面包制造 |
| 占地面积 (平方米) | 2940 | 绿化面积 (平方米) | 300 |
| 总投资 (万元) | 120 | 其中：环保 投资(万元) | 23.2 | 环保投资占 总投资比例 | 19.3% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2019年9月 |
| 工程内容及规模： 一、 项目由来： 随着人民生活水平的迅速提高，国民膳食结构也发生了质的变化，人们对食物的要求越来越高，营养、口味、口感独特的方便食品较受人们的欢迎。面包、饼干等方便食品已经成为人们日常生活中不可缺少的一种食品，目前市场上的面包、饼干种类、口味繁多，市场前景广阔。因此湖南麦飘香食品有限公司岳阳分公司根据自身的优势条件和发展需要，在岳阳县柏祥镇中村村上李组，投资120万元，占地面积2940平方米，利用岳阳县建文粮食烘干专业合作社现有厂房（属于业主自有厂房），建设食品加工生产项目，项目建成后年产食品1800t。本项目在未获得环评审批前已投入生产，岳阳县环境保护局已对其进行了处罚，详见附件6。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院（2017）第 682 号文《建设项目环境保护管理条例》该建设项目需进行环境影响评价。对照国家环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2017年9月1日实施)及修改单，项目应属于“三、食品制造业中11方便食品制造” 中的“其他（手工制作和单纯分装除外）”类项目，因此项目需编制环境影响评价报告表。接受委托后，我单位有关工程技术人员对本项目进行了的详细的现场踏勘、资料收集工作，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了环境影响报告表。报请环保主管部门审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 二、工程简介 1、项目选址 项目建设地点位于岳阳县柏祥镇中村村上李组，本项目利用岳阳县建文粮食烘干专业合作社现有厂房（属于业主自有厂房），并未改变原有用途。 2、投资及生产规模 建设项目预计总投资为120万元，资金来源全部为自筹。 本项目可年生产食品1800吨,产品质量满足相关食品质量标准和卫生标准中要求。 3、工程拟建规模 本项目总占地面积2940m2，总建筑面积2000m2。 项目拟建内容如下： 表1-1 项目建筑内容与规模一览表 序号 工程 分类 项目 建筑内容 备注 1 主体 工程 成型车间 1座，建筑面积为500m2，成型车间设置成型、和面、配料、拌料等工序 现有 烘烤车间 1座，建筑面积为200m2，用于烘烤，烤箱为电加热烘烤设备 现有 冷却车间 1座，建筑面积为100m2，用于产品冷却，配备自然风冷机，无需冷凝剂 现有 包装车间 1座，建筑面积为200m2，用于产品的内包装 现有 装箱车间 1座，建筑面积为200m2，用于产品装箱 现有 2 储运工程 原料仓库 1座，建筑面积为200m2，用于原材料的储存，仓库为密闭 现有 纸箱仓库 1座，建筑面积为100m2，用于包装纸箱的存放 现有 3 辅助 工程 办公楼 1座，建筑面积为50m2，用于员工办公 现有 食堂宿舍 1座，建筑面积为100m2，用于员工住宿和食堂 留样室 1间，建筑面积为20m2，用于存放样品 现有 化验室 1间，建筑面积为30m2，按无菌要求建设，配备电子天秤、干燥箱、灭菌锅、显微镜等设备，用于产品的检验 现有 4 公用工程 给水工程 地下饮用水 现有 排水工程 生活污水经化粪池处理后定期清掏用于堆肥，不外排。 现有 供电工程 由柏祥镇变电系统提供，厂区内设置有配电室 依托 5 环保工程 油烟废气 集气罩收集+油烟净化器+专用烟道；油烟净化器+专用烟道 新建 粉尘 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 新建 废水 化粪池（3m3）/隔油沉淀池（5m3） 新建 废水一体化处理设备 新建 固废 一般固废暂存间1座 现有 4、原辅材料及能源消耗 项目主要为食品生产，其主要原辅材料消耗见表1-2。 表1-2 原辅材料及能源消耗表 序号 名称 数量 来源 1 小麦粉 1350t/a 外购 2 白砂糖 350t/a 外购 3 麦芽糖 20t/a 外购 4 鸡蛋 5t/a 外购 5 大豆油 3t/a 外购 6 食用香精 2t/a 外购 7 絮凝剂 0.05t/a 用于沉淀絮凝 8 水 1294t/a 地下饮用水 9 电能 3万kw·h/a 柏祥镇电网供应 本项目主要物料平衡情况详见表1-3。 表1-3 项目生产过程物料平衡表 投入（t/a） 产出（t/a） 名称 用量 产品（t/a） 废物（t∕a） 原料废渣、不合格品及过期变质产品、损耗的水蒸气 原料 小麦粉 1350t/a 1800 原料废渣、不合格品及过期变质产品18t/a、水蒸气62t/a 白砂糖 350t/a 麦芽糖 20t/a 鸡蛋 5t/a 大豆油 3t/a 食用香精 2t/a 水 150t/a 总计 - 1880 1800 80 5、主要生产设备 项目主要生产设备见表1-4。 表1-4 生产主要设备表 序号 设备名称 数量 单位 型号 备注 一 调粉设备 1 配料台 1 台 800*1500 自制 2 配料秤 1 台 ACS-30 外购 3 拌料机 4 台 800*800*2000 自制 4 和面机 1 台 BH100KG 外购 5 发酵桶 12 个 600型 外购 6 熬糖锅 1 个 200l 自制 二 成型设备 7 饼干成型机 1 台 600型 外购 三 熟制设备 8 饼干烘烤炉 1 台 800*23000 自制 四 包装设备 9 枕式包装机 2 台 ZW320ET 外购 10 枕式包装机 2 台 ZW100E 外购 11 整理机 2 台 600*600*2000 自制 12 冷却线 1 条 800*25000 自制 五 检验设备 13 天平 1 个 BP-11/0.1g 外购 14 分析天平 1 个 TG328AS 外购 15 干燥箱 1 个 --- 外购 16 灭菌锅 1 个 XFS-280A 外购 6、产品方案 本项目主要生产奶油法饼、法式雪饼、半蛋糕、咸蛋黄饼，年产量为1800吨，具体产品方案见下表： 表1-5 项目产品方案一览表 序号 产品名称 产量 单位 共用设备 1 奶油法饼 950 t/a 配料台、搅拌机、和面机、成型机、烘烤机、包装机 2 法式雪饼 600 t/a 3 半蛋糕 150 t/a 4 咸蛋黄饼 100 t/a 7、供电 项目由岳阳县柏祥镇电网供应生产、生活用电，供电设施利用村集体变压器设备，不新增设备。低压配电设备电压为380/220V，可保障本项目用电要求。 8、给排水 （1）给水 ①生活用水 项目用水由自建水井采用地下水源。项目劳动定员16人，均在厂内食宿，年工作天数为250天，依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）及类比同类型项目，办公生活用水按50L/人·d计，日用水量约0.8m3/d；住宿生活用水按100L/人·d计，日用水量约1.6m3/d，则每日总用水量为2.4m3/d，即年用水量为600m3/a。餐饮用水按15L/人·d计，日用水量约0.24m3/d，即年用水量为60m3/a ②生产用水 本项目生产过程中和面用水，年用水量为150 m3/a。 ③车间冲洗用水 本项目车间地面每周冲洗一次，冲洗用水为5m3/次，180m3/a；设备冲洗用水为1m3/天，250 m3/a，则本项目冲洗用水为430 m3/a。 ④ 绿化用水 本项目绿化面积为300m2，绿化用水量为2L/m2·次,全年浇灌次数为90次，绿化用水量为54 m3/a，利用处理水。 表1-6 项目用水量一览表 用水项目 用水标准 单位 规模 最大日用水量（m3/d） 最大年用水量（m3/a） 生活用水 150L/人·d 人 16 2.4 600 餐饮用水 15L/人·d 人 16 0.24 60 生产用水 ---- -- --- 0.6 150 冲洗用水 ---- -- --- 1.72 430 小计 / / / 4.96 1240 绿化用水（利用处理水） 2L/m2.次 m2 300 0.18 54 项目水平衡图如下 图1-1 水平衡图（单位：m3/a） （2）排水 厂区排污应采用“雨污分流”制，厂区内雨水可直接排入区域水域；设备以及地面清洗废水经沉淀池处理，生活废水经化粪池处理后，一同进入污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后用于绿化，不外排。 项目生活污水排放量按用水量的80%计算，则本项目生活污水排放量约为528m3/a。清洁废水和冲洗废水344m3/a。 8、总平面布局 项目用地基本为矩形，大门位于本项目北侧临近115县道，空置厂房北侧布置生产车间。根据建设单位生产工艺布置，车间呈长方形布局，场地内分区明确，交通组织顺畅。 由于本项目建设过程中有废水主要为生活污水和生产废水，生活污水经化粪池预处理，餐饮废水、生产废水经隔油沉淀池处理后和生活污水一起排入污水处理站进行处理。厂区排污应采用“雨污分流”制，厂区内雨水可直接排入区域水域；生活污水经化粪池处理后，餐饮废水、生产废水经隔油沉淀池处理后和生活污水一起排入污水处理站进行处理，污水处理站处理达标后，回用于绿化，不外排。 9、 工作制度及定员 本项目劳动定员为16人，均在厂内食宿，工作时间250天，每天工作8小时。 10、产业政策分析 该项目符湖南省产业政策要求。对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号），本项目不属于其中的鼓励类和限制类项目，因此可视为允许类。综上所述本项目符合国家和地方产业政策。 11、规划选址可行性分析 （1）规划相符性分析 项目位于岳阳县柏祥镇中村村上李组，利用原岳阳县建文粮食烘干专业合作社厂房，用地类型为综合用地，土地属自有空置房办厂。 项目选址不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。根据岳阳县柏祥镇镇政府以及中村村村委会意见，均对本项目选址表示同意，详见附件4。 根据环境质量现状数据表明，所在区域大气环境、水环境、声环境质量均满足环境功能区域要求。项目区域环境质量现状良好，有一定环境容量。项目周边基础建设情况良好，交通便利。 综上所述，本项目选址符合土地利用规划要求，与周边环境相容性较好。此外，根据环境质量现状数据表明，项目所在区域大气环境、水环境、声环境质量均满足环境功能区域要求，项目建成运营后对周围环境影响较小，满足环保相关要求。符合岳阳县土地利用规划要求。 （2）选址合理性分析 本项目厂址位于岳阳县柏祥镇中村村上李组，东侧、南侧、西侧、北侧均为空地，北侧临近115县道，东侧300米为G4。项目区域交通运输便利，运输能力强，对项目原料及产品的运输非常有利。项目符合国家产业政策、符合规划、相关环保要求。 项目选址有以下特点： （1）本项目选址交通便利，方便原料及产品的运输； （2）本项目不占用基本农田，未压覆矿床和文物，不处于防洪区，对通航及军事设施无影响，环境条件较好 （3）本项目位于岳阳县柏祥镇中村村上李组，利用原岳阳县建文粮食烘干专业合作社厂房，用地类型为综合用地，符合岳阳县土地利用规划要求。 （4）根据岳阳县柏祥镇镇政府以及中村村村委会意见，均对本项目选址表示同意，详见附件4。 总体上讲，项目选址基本合理。 12、“三线一单”符合性分析 1）生态环保红线符合性分析 本项目不在岳阳县生态红线区范围内，不在饮用水源保护区范围内，不属于“三线一单”在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 因此，本项目符合生态保护红线要求。 2）环境质量底线符合性分析 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，水环境质量为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准，声环境质量为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。经分析，目前区域大气环境、水环境及声环境均尚有容量.本项目为食品制造项目，其主要影响产生于运营期；污染物在采取相关措施后对环境影响较小，项目建设不会改变区域环境质量，满足改善环境质量底线要求。 3）资源利用上线符合性分析 本项目运营期有废气和生活污水、生产设备噪声等，采取措施后环境影响较小，其污染物排放量较低，本项目资源利用固废、水遵循循环经济，低能耗、低污染，不会突破地区环境资源利用的“天花板”。 因此，本项目亦符合资源利用上线的相关要求。 4）环境准入负面清单符合性分析 根据国家发展改革委、商务部会同有关部门汇总、审查形成的《市场准入负面清单草案(试点版)》，本项目不属于其中禁止建设的项目。 因此，本项目的建设符合环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》中关于落实“三线一单”的要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、原污染情况 湖南麦飘香食品有限公司岳阳分公司年加工1800吨食品建设项目为新建项目，利用原岳阳县建文粮食烘干专业合作社厂房（属于业主自有厂房），岳阳县建文粮食烘干专业合作社自2017年3月注册成立，主要为当地村集体成员提供稻米烘干业务，日烘干量约为40吨，后因经营不善停止运营，企业设备收归村集体，闲置厂房有原岳阳县建文粮食烘干专业合作社法人代表自有，现拟新建湖南麦飘香食品有限公司岳阳分公司年加工1800吨食品建设项目。 原岳阳县建文粮食烘干专业合作社主要工艺流程如下： 图1-2 粮食烘干工艺流程图 项目主要污染源及排放情况： （1）废气 项目产生的废气主要为稻米烘干产生的烘干废气和稻谷筛选工艺产生的粉尘。烘干废气经麻石水膜除尘处理后通过15m高排气筒排放，烟尘和SO2满足《工业窑炉大气污染综合排放标准》（GB9078-1996），NOx满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），稻米筛选粉尘产量极小为5kg/a，利用排风扇加强车间通风自由逸散，可达到《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值标准，对环境影响非常小。 （2）废水 项目无生产废水产生，项目废水主要为生活废水，经化粪池处理后，用于绿化，不外排。因此对周围地表水环境影响较小。 （3）噪声 本项目生产过程中的噪声主要是各类加工设备（烘干机、筛分机）及风机等设备运营产生的噪声，可通过减振降噪等措施使得厂界噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应标准要求。 （4）固体废物 本项目产生的生产固废与生活垃圾。生产固废主要为稻米筛选过程中产生的异物、烘干机燃烧的炉灰。稻米筛选异物、炉灰均为一般固体废弃物，稻米筛选异物和生活垃圾均由环卫部门清运，炉灰统一收集后交由周边农民作农家肥。 厂区已硬底化无破损迹象，厂房已建设完成，无环境突发事故记录，随着岳阳县建文粮食烘干专业合作社的停产，设备的搬出，污染物排放也已停止。目前厂区已经空置，本项目为新建项目，不存在原有固体废弃物遗留以及土壤污染问题。 2、区域主要环境问题 根据现场勘查，本项目位于岳阳县柏祥镇中村村上李组。四周主要为农业自然环境。该地区较为偏僻，现仍为较典型农村地区。由于是农村地区，只有农村自然或人工农排系统，没有城市排水管网和污水处理系统，区域农排水及村民生活污水顺农排渠进入新墙河对水环境存在一定污染。项目周边主要环境问题为裸露地面的扬尘以及周边居民的生活废水，不存在突出的环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 岳阳市位于湖南东北部长江南岸，素称“湘北门户”。地处北纬28°25′33″～29°51′00″，东经112°18′31″～114°09′06″之间。东邻江西省铜鼓县、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙市、望城区；西接湖南省沅江市、南县、安乡县；北接湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。市东西横跨177.84公里，南北纵长157.87公里，总面积15019.2平方公里。本项目所在地为岳阳县柏祥镇中村村上李组，地理坐标：经度 113.27583°，纬度29.034053°，具体的地理位置图见附图1。 2、地形地貌 岳阳境内地势东高西低，呈阶梯状向洞庭湖盆地倾斜。东有幕阜山山脉蜿蜒其间，自东南向西北雁行排列，脊岭海拔约800米，幕阜山主峰海拔1590米；南为连云山环绕，脊岭海拔约1000米，主峰海拔1600米；西南被玉池山脉所盘踞，主峰海拔748米。岳阳市两面环山，自东南向西北倾斜，东南为山丘区，西北为洞庭湖平原，中部为过渡性环湖浅丘地带。岳阳市山地占14.6%，丘岗区占41.2%,平原占27%，水面占17.2%。 3、气候、气象 岳阳市处在东亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：温暖湿润，四季分明，季节性强；热量丰富，严寒期短、无霜期长，春温多变，盛夏酷热；雨水充沛，雨季明显，降水集中；“湖陆风”盛行，“洞庭秋月”明；湖区气候均一，山地气候悬殊。年平均降水量为1289.8～1556.2毫米，呈春夏多、秋冬少，东部多、西部少的格局，春夏雨量占全年的70%～73%，降雨年际分布不均，最多达2336.5毫米，降雨少的年份只有750.9毫米。年平均气温在16.5～17.2℃之间，极端最高气温为39.3～40.8℃，极端最低气温为-11.4～-18.1℃。城区年平均气温偏高，为17.0℃。年日照时数为1590.2～1722.3小时，呈北部比南部多、西部比东部多的格局。年无霜期256～285天。市境主导风向为北风和东北偏北风，年平均风速为2.0～2.7米/秒。生长季中光热水充足，农业气候条件较好。风向风速 区域全年主导风向为N，频率为29%，其次为NNW，频率为14%，静风频率为 23%。冬季主导风向为N和NNW，频率分别为36%和18%；夏季主导风向为SSW和 N，频率分别为21%和18%。风向玫瑰图下图。 图2-1 全年风向玫瑰图 4、水文 岳阳市水系发达，湖泊星罗棋布，河流网织，有大小湖泊165个，280多条大小河流直接流入洞庭湖和长江。洞庭湖是长江中游最重要的调蓄湖泊，湖泊面积2691平方千米，总容积170亿立方米，分为东、西、南洞庭湖。岳阳市境内洞庭湖面积约1328平方千米。东洞庭湖是洞庭湖泊群落中最大、保存最完好的天然季节性湖泊，占洞庭湖总水面的49.35%，其水面大部分位于岳阳境内。在洞庭湖周边，沿东、南、西、北4个方向，分别有新墙河、汨罗江、湘江、资江、沅江、澧水、松滋河、虎渡河、藕池河等九条大中江河入湖，形成以洞庭湖为中心的辐射状水系，亦被称“九龙闹洞庭”。其中前六条统称为“南水”，后三条统称为“北水”，南、北两水在洞庭湖“九九归一”于城陵矶汇入长江。岳阳市长5公里以上河流有273条，流域面积100 平方千米的河流有27条，流域面积2000 平方千米以上的河流有两条：汨罗江发源于通城、修水、平江交界的黄龙山脉，长253公里，流域面积5543 平方千米；新墙河长108千米，流域面积2370 平方千米。黄盖湖位于湘鄂交界处，全流域面积1552.8平方公里，在岳阳市境内有1377.8平方公里。 5、生态环境 （1）植物资源 岳阳市属中亚热带阔叶林带区，同时具备中亚热带向北亚热带过度的明显特征，植被种类繁多，区系成分复杂。特别是幕阜山及连云山区天然针阔叶林植被群落和君山岛繁杂的刚竹属植被类群，成为全省重要的天然物种基因库之一。由于地理条件悬殊和水热条件不同，植被分布也存在着明显的地区性差异，东部中山区从山麓到山顶，由常绿阔叶林向落叶阔叶林过度的地带性明显，中部丘陵及环湖丘岗区以常绿阔叶林为主，洞庭湖平原区以落叶阔叶林为主。有野生植物、栽培植物90多科300多属1118种，属国家保护的古树古木有19种。其中，属国家一级保护的植物有银杏、水杉、红豆杉等3种，属国家二级保护植物的有樟树、金钱松、闽楠等3种，草地面积21万亩，牧草品种有：增润草、甜象草、皇竹草、黑麦草等。 （2）动物资源 岳阳市是野生动物栖息繁衍的良好场所，野生动物资源比较丰富，有以洞庭湖为核心的湿地生态类型（水禽为主），以幕阜山、药菇山为核心的森林生态类型（兽类为主），境内各类动物23目84科近600种。其中，属国家一类保护的有云豹、黄腹角雉、金雕、白鹤、白头鹤、东方白鹳、黑鹳、大鸨、中华秋沙鸭、白尾海雕、草号11种，属国家二类保护的有河豚、穿山甲、灰鹤、白枕鹤、虎纹蛙、猛禽类等36种。鸟类资源极其丰富，仅东洞庭湖自然保护区内观测记录的鸟类有338种，其中，属国家一类保护的有7种。鱼类资源有11目22科124种，其中，国家一类保护的有中华鲟、白鲟等。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1、环境空气质量现状 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“5.5 评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2 数据来，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。依据上述新版大气导则要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本评价收集了岳阳县常规监测点2018年年均监测值。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表1中年评价相关要求对岳阳县例行监测数据进行统计分析，SO2、NO2日均值保证率为24小时平均第98百分位数对应浓度值，CO日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，O3日最大8小时平均第90百分位数对应浓度值，颗粒物、PM2.5日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，分析日均值保证率及年平均浓度，岳阳县2018年环境空气质量现状见表3-1。 表 3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（ug/m3） 标准值 （ug/m3） 占标率（%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 40.14 35 114.69% 不达标 PM10 65.70 70 93.86% 达标 SO2 10.36 60 17.27% 达标 NO2 22.16 40 55.40% 达标 CO 95 百分位数日平均质量浓度 970 4000 24.25% 达标 O3 90 百分位数8小时平均质量浓度 97.92 160 61.20% 达标 根据现状监测结果可以看出： ①评价区域SO2、NO2和PM10的年均浓度、CO的24小时平均第95百分位数以及O3的最大8小时平均第90百分位数均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）要求。 ②评价区域PM2.5年均浓度不符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）要求。超标可能由于该监测点临交通干线，受到汽车尾气、扬尘、节日、建筑施工等影响导致。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）第6.4.1.1条“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”，故本项目所在行政区判定为不达标区域，不达标因子PM2.5。超标原因可能因监测点设置在城区中部，且受汽车尾气、过年过节燃放烟花、建筑施工等影响。 环境空气质量达标规划分析 根据调查可知，本项目所在地区尚未编制环境空气质量达标规划，但湖南省已颁布《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020年）》，可知工作目标如下： ①到2018年，全省PM2.5年均浓度下降至44μg/m3以下（其中岳阳市需在46μg/m3以下），城市环境空气质量优良率达到82%以上，实现地级城市环境空气质量达标零突破。 ②到2019年，全省PM2.5年均浓度下降至42μg/m3以下（其中岳阳市需在44μg/m3以下），城市环境空气质量优良率达到82.5%以上，2~3个地级城市实现环境空气质量达标。 ③到2020年，全省PM2.5年均浓度下降至40μg/m3以下（其中岳阳市需在42μg/m3以下），达到全国平均水平，城市环境空气质量优良率达到83%以上；郴州市、张家界市、益阳市、吉首市等城市实现环境空气质量达标。全省二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物都较2017年下降9%以上。 根据上述工作目标及进度要求可知，本项目所在地区岳阳县2018年PM2.5年均浓度已经达到了《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018—2020年）》对岳阳市地区PM2.5年均浓度低于42μg/m3以下的要求。 本项目属于C1411 糕点、面包制造，其主要工艺为对面粉进行加工、烤制等工艺，无较大粉尘产生，且根据本次评价分析，项目废气可做到达标排放，且不会影响项目所在区域环境空气质量等级。项目建成运营后满足《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020年）》提出的具体达标工作措施要求，不会影响项目所在区域环境空气质量达标的实施。 综上所述，项目所在区域环境空气质量已达到2020年岳阳市环境空气质量目标要求，且建成运营后不会影响项目所在区域环境空气质量达标的实施。 2、水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)中相关要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本评价对生态环境部门已公布的在2017年2-4月新墙河流域（八仙桥断面）的常规监测数据进行分析和评价。见表3-2。 表3-3 八仙桥断面地表水常规监测结果 单位：mg/L 监测项目 日期 监测结果 W1八仙桥断面 超标 率% 最大超标倍数 标准值 水温 2017年2月 10.2 0 0 / 2017年3月 11.5 0 0 2017年4月 7.4 0 0 pH(无量纲) 2017年2月 7.62 0 0 6～9 2017年3月 7.74 0 0 2017年4月 7.54 0 0 电导率(ms/m) 2017年2月 13.6 0 0 / 2017年3月 14.0 0 0 2017年4月 11.8 0 溶解氧 2017年2月 10.0 0 0 ≥5 2017年3月 8.7 0 0 2017年4月 8.6 0 0 高锰酸盐指数 2017年2月 2.6 0 0 ≤6 2017年3月 4.4 0 0 2017年4月 3.6 0 0 化学需氧量 2017年2月 13 0 0 ≤20 2017年3月 18 0 0 2017年4月 14 0 0 五日生化需氧量 2017年2月 1.9 0 0 ≤4 2017年3月 2.3 0 0 2017年4月 3.2 0 0 氨氮 2017年2月 0.260 0 0 ≤1.0 2017年3月 0.628 0 0 2017年4月 0.740 0 0 总磷（以P计） 2017年2月 0.119 0 0 ≤0.2 2017年3月 0.192 0 0 2017年4月 0.134 0 0 铜 2017年2月 0.01L 0 0 ≤1.0 2017年3月 0.01L 0 0 2017年4月 0.01L 0 0 锌 2017年2月 0.066 0 0 ≤1.0 2017年3月 0.005L 0 0 2017年4月 0.03 0 0 氟化物 2017年2月 0.26 0 0 ≤1.0 2017年3月 0.28 0 0 2017年4月 0.24 0 0 硒 2017年2月 0.0004L 0 0 ≤0.01 2017年3月 0.0004L 0 0 2017年4月 0.0004L 0 0 砷 2017年2月 0.0019 0 0 ≤0.05 2017年3月 0.0019 0 0 2017年4月 0.0021 0 0 汞 2017年2月 0.00004L 0 0 ≤0.0001 2017年3月 0.00004L 0 0 2017年4月 0.00004L 0 0 镉 2017年2月 0.0001L 0 0 ≤0.005 2017年3月 0.0001L 0 0 2017年4月 0.0001L 0 0 六价铬 2017年2月 0.004L 0 0 ≤0.05 2017年3月 0.004L 0 0 2017年4月 0.004L 0 0 铅 2017年2月 0.003L 0 0 ≤0.05 2017年3月 0.003L 0 0 2017年4月 0.003L 0 0 氰化物 2017年2月 0.001L 0 0 ≤0.2 2017年3月 0.001L 0 0 2017年4月 0.001L 0 挥发酚 2017年2月 0.0003L 0 0 ≤0.005 2017年3月 0.0003L 0 0 2017年4月 0.0003L 0 0 石油类 2017年2月 0.01L 0 0 ≤0.05 2017年3月 0.01L 0 0 2017年4月 0.01L 0 0 阴离子表面活性剂 2017年2月 0.05L 0 0 ≤0.2 2017年3月 0.05L 0 0 2017年4月 0.05L 0 0 硫化物 2017年2月 0.005L 0 0 ≤0.2 2017年3月 0.005L 0 0 2017年4月 0.005L 0 0 粪大肠菌群(个/L) 2017年2月 945 0 0 ≤10000 2017年3月 1450 0 0 2017年4月 1095 0 0 备注 L为该项目的检出限。 从上表中可以看出，洞庭湖水系新墙河八仙桥监测断面各因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准；区域水环境质量良好。 项目所在区域为达标区。 为了更好了解项目所在周边地表水状况，本次环评于2018年12月6日-8日委托湖南精准通检测有限公司对项目拟建地周边水体进行监测取样。 （1）监测时间：2018年12月6-8日。 （2）监测点位：周边水体； （3）监测因子：pH、COD、、BOD5、粪大肠菌群、TN、NH3-N、TP。 （4）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （5）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-4。 表3-4地表水环境质量现状监测评价结果统计表[单位：mg/L，pH除外 监测点 监测因子 监测值 标准限值 最大超标倍数 超标率（％ 周边水体 pH 6.80-6.84 6~9 / / CODcr 18-19 ≤20 / / BOD5 3.6-3.9 ≤4.0 / / NH3-N 0.922-0.954 ≤1.0 / / 总氮 0.97-0.99 ≤1.0 / / 总磷 0.11-0.12 ≤0.2 / / 粪大肠菌群 1300-1400 ≤10000 / / 监测结果表明，项目周边水体各监测因子浓度均符合足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状 为了解区域声环境质量情况，湖南麦飘香食品有限公司岳阳分公司委托湖南精准通检测技术有限公司于2018年12月6-7日连续2天建设项目拟建地厂界四周以及周边部分声环境保护目标进行的声环境现状监测。 （1）监测布点、监测内容、评价标准 监测布点：湖南麦飘香食品有限公司岳阳分公司项目厂房东、南、西、北边界外1米处分别设置1个监测点，在厂界东北侧居民点以、厂界东南侧居民点分别设置一个监测点，共6个监测点。 监测项目：等效连续A声级Leq（A）。 评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中二类标准。评价方法采用超标率和超标倍数法。 （2）监测结果分析 声环境现状监测数据见表3-5。 表3-5 引用噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位 时间 Leq（A） 标准值 12月6日 12月7日 N1项目东侧厂界外1m 昼间 53.4 55.8 60 夜间 45.7 46.7 50 N2 项目南侧厂界外1m 昼间 52.8 55.4 60 夜间 43.1 46.1 50 N3 项目西侧厂界外1m 昼间 52.6 53.5 60 夜间 43.9 45.8 50 N4 项目北侧厂界外1m 昼间 53.1 54.3 60 夜间 44.5 46.2 50 N5项目东北侧居民点 昼间 49.7 51.3 60 夜间 40.6 43.1 50 N6项目东南侧居民点 昼间 48.9 52.1 60 夜间 41.2 43.3 50 通过表3-4，从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：本项目所在地的声环境质量能达到《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的2类标准。 4、 生态环境 据现场调查，项目拟用地周围植被覆盖较好，植被多以低矮植被为主，草本植物主要有狗尾草、车前草、狗牙根等。区域内，杉木树长势较好。区域内野生动物主要为常见的青蛙、蛇、鼠、麻雀等，据调查未发现珍稀动物物种。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于岳阳县柏祥镇中村村上李组，根据现场踏勘，项目周边有居民点。本项目主要环境保护目标如下。 表3-6 环境保护目标表 环境 类别 代号 名称 厂界 方位 厂界与 最近保护目标距离（m） 规模 功能 坐标 控制标准 大气环境 1 东南侧居民点 东南侧 115 28人 居 住 E：113°16′24.49″N：29°2′9.52″ 《环境空气质量标准》（GB3095 -2012）中二级标准 2 东北侧居民点 东北侧 105 8人 E：113°16′29.28″N：29°2′19.29″ 3 上李 西北侧 225 36人 E：113°16′12.51″N：29°2′33.82″ 4 下李 西北侧 662 56人 E：113°15′47.88″N：29°2′12.68″ 5 中村村 西北侧 515 66人 E：113°15′57.45″N：29°2′37.02″ 6 徐子红 西侧 270 24人 E：113°15′43.86″N：29°2′13.38″ 7 张清 南侧 465 34人 E：113°16′9.97″N：29°1′54.60″ 8 傅庄 东南侧 350 18人 E：113°16′26.04″N：29°2′0.87″ 声环境 1 东南侧居民点 东南侧 115 28人 居住 E：113°16′24.49″N：29°2′9.52″ 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 2 东北侧居民点 东北侧 105 8人 E：113°16′29.28″N：29°2′19.29″ 地表水环境 1 新墙河 北侧 1650 E：113°16′41.48″N：29°6′26.82″ 《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）中Ⅲ类标准 2 东侧水沟 东侧 150 E：113°16′16.57″N：29°2′18.65″

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物 各项污染物的浓度限值（ug/m3） 依据 1小时平均 24小时平均 SO2 500 150 GB3095-2012中的二级标准 NO2 200 80 PM10 / 150 TSP / 300 2、声环境质量标准 项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，相关标准值见下表所示。 表4-2 声环境质量标准单位：dB(A) 采用标准 标准值[Db(A)] 昼间 夜间 2类 60 50 3、地表水质量标准 根据湖南省主要地表水系水环境功能区划，项目周边地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 地表水水质标准 单位：mg/L，pH 无量纲 标准 pH COD NH3-N BOD5 石油类 粪大肠菌群 GB3838-2002Ⅲ类 6～9 20 1.0 4 0.05 10000（个/L） |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废水 项目产生的生活废水经化粪池处理后，餐饮废水、冲洗废水经隔油沉淀池处理后，一同进入污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后用于绿化，不外排。具体标准见下表： 表4-4《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准（摘录） 执行标准 取值表号及级别 污染物指标 单位 标准限值 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 一级标准 pH 无量纲 6-9 COD mg/L 100 BOD5 mg/L 30 氨氮 mg/L 15 SS mg/L 70 2、废气 本项目运营期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中的二级标限值。 表4-5《大气污染物综合排放标准》表2中限值摘录 序号 评价因子 最高允许排放浓度值 15m高排气筒最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 监控点 标准值 1 颗粒物 120 3.5 周界外浓度最高点 1.0 油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模的限值要求。 表4-6《饮食业油烟排放标准（试行）》标注摘录 项目 排放浓度限值 净化设施最低去除率 油烟（小型规模） 2.0 60% 3、噪声 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 60 50 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的规定）；项目生活垃圾执行《生活垃圾产生源分类及其排放》（CJ/T368-2011）中相关标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后用于绿化，不外排，故不设总量指标。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述 1、施工期工业流程 本项目厂房已经建成，本项目施工期只对设备进行安装等工序，不涉及土建施工。故本项目施工期主要污染物为施工人员产生的少量生活污水及生活垃圾、设备安装搬运产生的少量噪声和房屋装修垃圾等。故本次评价不对施工期进行分析。 2、营运期工艺流程及产污节点图 奶油法饼生产工艺流程图： 法式雪饼生产工艺流程图： 咸蛋黄饼生产工艺流程图： 半蛋糕生产工艺流程图： 图5-1 生产工艺流程图 营运期生产工艺流程简述： 本项目主要生产食品，具体工艺流程如下。 （1）奶油法饼工艺流程 将验收合格的原材料按照配方的比例配置好，然后进行发酵，发酵完成后投入到搅拌机中加入适量的水进行搅拌，然后进行和面，和面完成后放入压面机压面成型，压面成型后放入烤箱进行烘烤，烘烤时间约15min，然后自然冷却，制作完成的产品冷却后通过包装机将法饼包装成不同的款式（内包），将小袋的法饼放入大的纸箱中（外包），最后入库暂存。 （2）法式雪饼工艺流程 将验收合格的原材料按照配方的比例配置好，投入到搅拌机中加入适量的水进行搅拌，然后进行和面，和面完成后放入压面机，进行压面成型，压面成型后放入烤箱进行烘烤，烘烤时间约20min，烘烤完喷洒上白糖砂浆然后自然冷却，制作完成的产品冷却后通过包装机将雪饼包装成不同的款式（内包），将小袋的法饼放入大的纸箱中（外包），最后入库暂存。 （3）咸蛋黄饼工艺流程 将验收合格的原材料按照配方的比例配置好，然后进行发酵，发酵完成后投入到搅拌机中加入适量的水和麦芽糖进行搅拌，然后进行和面，和面完成后放入压面机压面成型，压面成型后放入烤箱进行烘烤，烘烤时间约15min，然后自然冷却，制作完成的产品冷却后通过包装机将咸蛋黄饼包装成不同的款式（内包），将小袋的咸蛋黄饼放入大的纸箱中（外包），最后入库暂存。 （4）半蛋糕工艺流程 将验收合格的原材料按照配方的比例配置好，投入到搅拌机中加入适量的水和熬制好的糖浆进行搅拌，然后进行和面，和面完成后放入压面机，进行压面成型，压面成型后放入烤箱进行烘烤，烘烤时间约10min，烘烤完喷洒上白糖砂浆然后自然冷却，制作完成的产品冷却后通过包装机将蛋糕包装成不同的款式（内包），将小袋的蛋糕放入大的纸箱中（外包），最后入库暂存。 表5-1 烘烤炉参数一览表 规格（mm） 内胆尺寸（mm） 烤盘尺寸（mm） 产品功率/Kwh 电压/V 烘烤温度/℃ 生产能力 800*23000 560*1725 520*1500 10.2 380 50-300 900kg/h ①投料、配料：按各类产品的配料，将面粉、白糖、鸡蛋、大豆油、食用香精、水等原辅料送入混料机进行混合成浆糊状混合物，掌握好配料次序及配料的特性。 ②和面、搅拌：在混配好的料中再加入一定量的水和面粉，送入打面机内进行和面搅拌，根据各产品的搅拌要求，设置不同的搅拌速率与搅拌时间，大体约 10~20 分钟。 ③成型：将发酵好的面团进行分割称重，利用各种模具制成形状面团，定型成要进行烘烤的形状。 ④发酵：将搅拌好的面团放在操作台上进行松弛，然后将面团放入醒发机进行发酵，根据产品不同，温度约在 30～50℃、湿度 35~40%，醒发时间约60~80 分钟。 ⑤烘烤：将成型好的面团送到燃气烘焙炉上进行烘烤，根据产品面团的大小及形状，选择相应的烘烤温度，温度控制在180~300℃，烘烤时间为10~20 分钟； ⑥冷却：将烘烤好的面包送入冷却间，用鼓风机对面包进行冷却 10~20 分钟。 ⑦自动机包：通过自动包装机将冷却好的面包包装成小袋。 ⑧人工检验：检查面包外包装是否完好，把包装完好的送入仓库，包装不好的重新包装。 ⑨成品入库：将包装好的面包装箱后送入成品库储存，存储时间为 1～3天。 项目烘烤机采用电作为燃料；烘烤完成后进入十万级洁净区进行冷却、冷加工及包装，采用紫外线连续在线消毒的方式；检验过程仅对产品规格及质量进行检验，不涉及化学及生物实验，无实验室废水及固废产生。 主要污染工序及源强分析 （一）营运期 1、废气 本项目废气主要为面粉搅拌粉尘，烘烤油烟和食堂油烟废气 （1）粉尘 本项目在加工过程中需要经台秤称重后倒入和面机内，加水搅拌，因面粉为粉状， 面粉倒入时会产生少量的面粉粉尘，面粉倒入和面机后，采用封闭拌料机活动盖进行搅拌，因此搅拌过程中基本不产生粉尘，粉尘产生在倒料过程中。 根据业主提供的资料，面粉用量约1350吨年，在加料过程为边加入面粉边放入水、可大大降低颗粒物的产生，颗粒物产生量约为原料的0.1％，故粉尘产生量为1.35吨/年；环评要求本项目投料工序设置在单独密闭的车间内，在投料口上方设置集尘罩，加工全过程密闭，集气效率可达到98％计，通过管道收集到布袋除尘器，布袋除尘器收集量为1.323t/a，布袋除尘器处理效率为99%，经布袋除尘器处理后经15m排气筒排放，排放量为0.014t/a，排放浓度为0.875mg/ m3（风量为8000m3/h），粉尘经收集后的量为1.309t/a，作为原料回用，其余未被收集的粉尘量为0.027t/a，该部分无组织排放的粉尘主要是车间自然沉降，企业需及时清扫。 （2）烘焙油烟 本项目烤炉车间为单独的车间，烘培工序产生的废气污染物主要为油烟废气，烘 焙油烟产生和排放量根据《社会区域类环境影响评价》表4－13中的数据（未装置油烟净化器油烟排放因子按3.815kg/t油）烘烤过程中大豆油用量为3t/a，则油烟产生量约为11.5kg/a，本环评要求在烘烤工艺上方设置集气罩，将油烟统一收集后进行高效油烟净化装置净化，净化后的烟气通过1根管径0.3m，专用的排烟道于车间顶部向高空排放。废气排放量2000m3/h计，预计烤箱每天工作8h，油烟化率不低于60％计,油烟的排放浓度为1.15mg/m3，排放量为4.6kg/a。 项目油烟废气经采取上述措施后，可达到《饮食业油烟排放标准》(GB1 8483-2001)要求，排放浓度小于2.0mg/m3，项目油烟废气排气口设置在车间东侧，远离项目西北侧的居民点，且位于当地主导风向下风向，项目油烟废气经高出建筑的排气筒排放。经采取上述措施后，对区域环境空气影响较小。 （3）食堂油烟 本项目配有员工食堂。厨房作业时会产生油烟废气，主要是动植物油过热裂解、挥发，与水蒸气一起挥发出来的烟气，如不妥善处理，会对厂区及周边环境产生一定影响。 本项目食堂采用1个灶头，用餐人数为16人/天，其食用油用量平均按30g/人·天计，日耗油量为0.48kg/d，年耗油为120kg/a。据类比调查，通常烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算，本项目日产生油烟量为0.014kg/d，年产生油烟量为3.396kg/a。按日高峰期2小时计，油烟产生浓度为3.4mg/m3（按风机2000m3/h计），安装高效油烟净化系统（净化效率为60%），经处理后油烟排放量为1.36kg/a（0.0089kg/h），浓度1.36mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求，高效油烟净化系统处理后经专用烟通引至楼顶排放，对周围居民影响较小。 （4）异位废气 由于面包制品制作过程加入少量食用香料以及存在发酵工艺，所以会散发出少量食品异味，生产时会有特有的香味散发出来，该气味能被大多数人接受，但持久的气味也会使人产生厌恶感；本项目生产过程中使用的香精量很少，为2吨每年，厂内储存量约200kg，存量极少，加之本项目发酵车间以原料库房均为密闭车间，发酵桶作业为全封闭形式，生产工人均配备专业口罩，因此生产过程中生产车间内恶臭等级可控制在1-2 级（北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭 6 级分级法），车间外可控制在0-1级。且项目周边最近居民点距离厂界约为 105m，故恶臭气体经自然扩散后，厂界处恶臭等级为0-1级，故本项目恶臭对周围环境影响极小。 2、废水 本项目废水主要为生产设备清洗废水、地面清洗废水、生活污水和食堂废水。 （1）生活污水 项目用水由自建水井采自地下水源，项目劳动定员16人，均在厂内食宿，依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）及类比同类型项目，厂区办公生活用水定额取150L/人·d，年工作250天，生活用水2.4m3/d，600m3/a；餐饮用水为15 L/人·d，0.24m3/d，60m3/a，生活用水总量为660m3/a，废水产生系数为0.8，废水产生量为528 m3/a，主要污染物为COD：350mg/L、BOD5：250 mg/L、SS：300 mg/L、氨氮：40mg/L。 （2）生产用水 本项目生产过程中和面用水，年用水量为150m3/a。 （3）车间冲洗用水 本项目车间地面每周冲洗一次，冲洗用水为5m3/次，180 m3/a；设备冲洗用水为1m3/天，工作日一天一次，即250 m3/a，则本项目冲洗用水为430 m3/a。冲洗废水排放系数为0.8，污水排放量344 m3/a，主要污染物为COD、BOD、氨氮、SS等，其中COD浓度约为200 mg/L，BOD5浓度约为150 mg/L，氨氮浓度约为25mg/L ，SS浓度大约400mg/L，动植物油约为60mg/L。 （4）绿化用水 本项目绿化面积为300m2，绿化用水量为2L/m2·次,全年浇灌次数为90次，绿化用水量为54 m3/a，利用处理水。 项目在生产车间总排水口建设隔油池，隔油沉淀后的废水进入项目厂区东南侧的废水处理设施，对项目产生的废水进行处理，废水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准（CODcr：100mg/L、氨氮：25mg/L、SS：70mg/L、BOD5：30 mg/L），回用于绿化，不外排。 表5-1本项目废水产排情况一览表 污染源 污染物 产生情况 治理措施 排放情况 冲洗废水 废水量 344t/a 隔油沉淀池/化粪池+一体化处理设备 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 COD 200mg/L；0.0688t/a 氨氮 25mg/L；0.0086t/a BOD5 150mg/L；0.0516t/a SS 400mg/L；0.137t/a 动植物油 60mg/L；0.021 t/a 生活废水 废水量 528t/a COD 350mg/L；0.185t/a 氨氮 40mg/L；0.0211t/a BOD5 250mg/L；0.132t/a SS 300mg/L；0.158t/a 3、噪声 本项目噪声污染源主要是生产车间拌料机、和面机、包装机等设备运行的噪声等，各个噪声源及其源强见表5-2。 表5-2 主要设备噪声声压级 序号 设备名称 噪声源强 位置 1 拌料机 75-80dB(A) 生产区域 2 和面机 70-80dB(A) 3 饼干成型机 70-75dB(A) 4 饼干烘烤炉 70-75dB(A) 5 包装机 70-80dB(A) 6 整理机 70-75dB(A) 4、固废 本项目产生的固体废物为生活垃圾、不合格品及过期变质产品、废包装袋、污泥、废油脂等。本项目生产过程产生的固体废物属于《固体废物名称和类别代码》中食品加工产生的废物，均为一般工业固体废物。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员为16人，生活垃圾的产生量按0.5kg/人·d，则本项目运营期生活垃圾的产生量为2t/a；由当地环卫部门统一收集处理。 （2）不合格品及过期变质产品 本项目不合格品及过期变质产品的产生量为18t/a，集中收集外售综合利用。 （3）废包装材料 项目废包装材料产生量约0.3t/a，交由当地废品回收单位回收，不外排。 （4）废油脂 餐饮废水产生的废油脂为0.01t/a，交由有资质的餐厨垃圾处理单位进行处理。 （5）污泥 污水处理产生的污泥为0.5t/a，交由当地环卫部门统一清运。 本项目固体废物产排情况见下表。 表5-3 固体废物产排情况一览表 序号 产污环节 产生量 处理处置方式 1 不合格品及过期变质产品 18t/a 外售给饲料厂用作饲料生产原料 2 废弃包装材料 0.3t/a 交回收单位回收利用 3 废油脂 0.01t/a 交由有资质的餐厨垃圾处理单位进行处理 4 污泥 0.5t/a 当地环卫部门统一清运 5 生活垃圾 2t/a 收集后由环卫部门定期清运，送生活垃圾填埋场填埋处理

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 搅拌、和面 | 粉尘 | 1.35t/a | 有组织0.014t/a 无组织0.027t/a |
|  | 烘焙 | 油烟 | 11.5kg/a，2.88 mg/m3 | 4.6kg/a，1.15 mg/m3 |
|  | 食堂 | 油烟 | 3.396kg/a，3.4mg/m3 | 1.36kg/a，1.36mg/m3 |
| 水污 染物 | 冲洗废水、生活污水 | 污水量 | 872t/a | 872t/a |
|  |  | COD | 0.2538t/a；291mg/L | 100mg/L；0.087t/a |
|  |  | BOD5 | 0.1836t/a；210.6mg/L | 30mg/L；0.0262t/a |
|  |  | SS | 0.295t/a；338.3mg/L | 70mg/L；0.0698t/a |
|  |  | NH3-N | 0.0297t/a；34mg/L | 15mg/L；0.0131t/a |
| 固体 废物 | 厂区 | 不合格品及过期变质产品 | 18t/a | 外售给饲料厂用作饲料生产原料 |
|  |  | 废弃包装材料 | 0.3t/a | 交回收单位回收利用 |
|  |  | 废油脂 | 0.01t/a | 交由有资质的餐厨垃圾处理单位进行处理 |
|  |  | 污泥 | 0.5t/a | 当地环卫部门统一清运 |
|  |  | 生活垃圾 | 2t/a | 收集后由环卫部门定期清运，送生活垃圾填埋场填埋处理 |
| 噪声 | 拌料机、和面机、包装机等生产设备，声源强度70-80dB(A) |
| 主要生态影响 本项目利用业主自有集体建设用地进行生产，利用现有房屋设施改造后进行生产，不会对周边生态造成影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目厂房已经建成，本项目施工期只对设备进行安装等工序，不涉及土建施工。故本项目施工期主要污染物为施工人员产生的少量生活污水及生活垃圾、设备安装搬运产生的少量噪声和房屋装修垃圾等。在加强施工管理及合理安排施工时间后，项目施工期对周边环境影响较小。因此，本次评价仅对营运期环境影响进行分析。 营运期环境影响分析: 一、水环境影响分析 根据分析，本项目废水主要为冲洗废水、食堂废水和生活污水，无生产废水产生。本项目废水年产生量为872m3，平均为3.488m3/d，综合废水产生浓度分别为：COD:250mg/L；BOD5:200mg/L；SS:278.7mg/L；NH3-N:25mg/L。 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中5.2 评价等级判定依据，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等因素综合考虑。本项目生产过程中不会产生生产废水，无废水排入区域河流内。根据判定本次生产废水地表水评价，按三级B 评价。项目废水主要为冲洗废水、食堂废水和生活污水，无生产废水产生。本项目废水年产生量为872m3，平均为3.488m3/d。项目产生的备以及地面清洗废水经沉淀池处理，生活废水经化粪池处理后，一同进入污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后用于绿化，不外排。按三级B 评价。同时根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中7.1.2 规定三级B 评价可不进行水环境影响预测。 项目产生的生活污水经化粪池预处理后，餐饮废水、冲洗废水经隔油沉淀池预处理后一起排入本项目自建污水处理站进行深度处理，处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准用于绿化，不直接外排。 冲洗废水中可能还有淀粉、糖等生产加工物质，流动性不强易造成发酵，因此冲洗废水在隔油沉淀池内停留时间不宜过长，建议停留时间为30min，沉淀污泥及时由池内刮泥机清理收集。经过隔油沉淀池，冲洗废水及时进入一体化设备进行处理，避免在污水管、以及设备内过多停留。 项目拟建设污水处理站处理能力为5t/d，项目废水排放量为3.488t/d，项目产生的生活污水经化粪池预处理后，餐饮废水、冲洗废水经隔油沉淀池预处理后一起排入本项目自建污水处理站进行深度处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，用于绿化。项目污水处理工艺流程见下图。 图7-1 项目一体化设备工艺流程图 本项目废水先由企业设置的化粪池、隔油沉淀池处理后，由排污管道进入废水处理一体化设备的调节池，在调节池池中去除水中较大的悬浮物和漂浮物。调节池起到调节水量与均衡水质的作用，调节池出水由提升泵提升进入后续的生化处理装置内。 本项目一体化处理装置主要工艺为A/O/O。 反应池前段为缺氧池，后段为好氧池。废水和回流活性污泥从缺氧池流入。通过好氧池处理的一部分硝化液（混合液）回流到缺氧池，在缺氧池内进行反硝化。反硝化菌氧化有机物的同时，将混合液中的亚硝态氮和硝态氮还原成氮气。在好氧池废水中的氨氮被硝化菌氧化亚硝酸盐和硝酸盐。通过硝化后另一部分混合液经二沉池进行固液分离后排放。 其工艺特点： （1）总氮去除率为66％－70％，生物反应器的容积比普通法大。 （2）反应池也需要分隔，在构造上必须保证缺氧池保持缺氧状态。 （3）为使硝化液循环，需设硝化液循环系统。 （4）由于反应池MLSS浓度比普通法高，因此二沉池的设计表面水力负荷应比普通法小，有效水深为大。 （5）由于设循环系统和缺氧池等使运行管理项目增加。 （6）本工艺与普通活性污泥法相比，不仅提高总氮的去除率，而且BOD，SS的去除率也可提高。本工艺由于废水中部分有机物，在缺氧池中进行的脱氮反应中被去除，因此比强化硝化活性污泥法去除BOD所需的氧量小。 该污水处理系统处理工艺对进入污水处理设施的废水中各污染物的处理效率为：COD的去除率在90%左右、BOD5的去除率在95%左右、SS去除率在80%左右、氨氮去除率在80%以上、动植物油去除率在86%左右，可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。达标后，回用于绿化。 表7-1 项目污水产排情况 污染源 污染物 产生情况 治理措施 排放情况 冲洗废水 废水量 344t/a 隔油沉淀池/化粪池+絮凝沉淀+A/O/O法处理 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 污水量：872t/a、 COD浓度及量：100mg/L；0.087t/a、BOD5浓度及排放量30mg/L；0.0262t/a、SS排放浓度及量：70mg/L；0.0698t/a、NH3-N排放浓度及量：15mg/L；0.013t/a COD 200mg/L；0.0688t/a 氨氮 25mg/L；0.0086t/a BOD5 150mg/L；0.0516t/a SS 400mg/L；0.137t/a 动植物油 60mg/L；0.021 t/a 生活污水 废水量 528t/a COD 350mg/L；0.185t/a 氨氮 40mg/L；0.0211t/a BOD5 250mg/L；0.132t/a SS 300mg/L；0.158t/a 本项目废水收集管线均根据工艺流程铺设在室内，经车间污水总排口排入化粪池、隔油沉淀池处理后，沿项目边界铺设至污水处理一体化设备处，为减少管线长度，避免冲洗废水过多停留，一体化设备布置在生产车间西侧，紧靠隔油沉淀池与化粪池。所用管道直径为200mm，所用材料为聚氯乙烯管（PVC管）抗老化、耐腐蚀能力强，且流体阻力较小，使用寿命长。本项目废水管道周边为农田，建设单位应加强对废水排放路径的管理，定期检查管线是否裂口或堵塞，减少对周边环境的影响。经上述处理措施后，项目营运期废水对地表水质影响不大。 二、大气环境影响分析 （1）废气产生情况 本项目为食品制品生产，生产过程中废气主要为食堂油烟废气和粉尘。 ①粉尘 本项目在加工过程中需要经台秤称重后倒入和面机内，加水搅拌，因面粉为粉状， 面粉倒入时会产生少量的面粉粉尘，面粉倒入和面机后，采用封闭拌料机活动盖进行搅拌，因此搅拌过程中基本不产生粉尘，粉尘产生在倒料过程中。 根据业主提供的资料，面粉用量约1350吨年，在加料过程为边加入面粉边放入水、可大大降低颗粒物的产生，颗粒物产生量约为原料的0.1％，故粉尘产生量为1.35吨/年；环评要求本项目投料工序设置在单独密闭的车间内，在投料口上方设置集尘罩，加工全过程密闭，集气效率可达到98％计，通过管道收集到布袋除尘器，布袋除尘器收集量为1.323t/a，布袋除尘器处理效率为99%，经布袋除尘器处理后经15m排气筒排放，排放量为0.014t/a，排放浓度为0.875mg/ m3（风量为8000m3/h）,粉尘经收集后的量为1.309t/a，作为原料回用，其余未被收集的粉尘量为0.027t/a，该部分无组织排放的粉尘主要是车间自然沉降，企业需及时清扫。 为进一步规范投料管理，减少面粉粉尘影响，本环评建议配料、搅拌等产生粉尘的操作工序必须在密闭车间内完成；操作人员需佩戴口罩等防护用具后方可进行生产；密闭车间集尘罩在生产作业开始之前，及完成之后均要保持运行状态维持一段时间，以免粉尘逸散；投料时，投料机设置投放角度不宜过大，投放速率不宜过快，快在保证生产量的前提下，匀速缓慢进行投料，搅拌设备搅拌速率在保证产品质量的前提下不宜过，减少粉尘产生。 ②烘焙油烟 本项目烤炉车间为单独的车间，烘培工序产生的废气污染物主要为油烟废气，烘 焙油烟产生和排放量根据《社会区域类环境影响评价》表4－13中的数据（未装置油烟净化器油烟排放因子按3.815kg/t油）烘烤过程中大豆油用量为3t/a，则油烟产生量约为11.5kg/a，本环评要求在烘烤工艺上方设置集气罩，将油烟统一收集后进行高效油烟净化装置净化，净化后的烟气通过1根管径0.3m，专用排烟道于车间顶部向高空排放。废气排放量2000m3/h计，预计烤箱每天工作8h，油烟化率不低于60％计,油烟的排放浓度为1.15mg/m3，排放量为4.6kg/a。 项目油烟废气经采取上述措施后，可达到《饮食业油烟排放标准》(GB1 8483-2001)要求，排放浓度小于2.0mg/m3，项目油烟废气排气口设置在车间东侧，远离项目西北侧的居民点，且位于当地主导风向下风向，项目油烟废气经高出建筑的排气筒排放。经采取上述措施后，对区域环境空气影响较小。 ③食堂油烟 本项目配有员工食堂。厨房作业时会产生油烟废气，主要是动植物油过热裂解、挥发，与水蒸气一起挥发出来的烟气，如不妥善处理，会对厂区及周边环境产生一定影响。 本项目食堂采用1个灶头，用餐人数为16人/天，其食用油用量平均按30g/人·天计，日耗油量为0.48kg/d，年耗油为120kg/a。据类比调查，通常烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算，本项目日产生油烟量为0.014kg/d，年产生油烟量为3.396kg/a。按日高峰期2小时计，油烟产生浓度为3.4mg/m3（按风机2000m3/h计），安装高效油烟净化系统（净化效率为60%），经处理后油烟排放量为1.36kg/a（0.0089kg/h），浓度1.36mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求，高效油烟净化系统处理后经专用烟通引至楼顶排放，对周围居民影响较小。 ④异位废气 由于面包制品制作过程加入少量食用香料以及存在发酵工艺，所以会散发出少量食品异味，生产时会有特有的香味散发出来，该气味能被大多数人接受，但持久的气味也会使人产生厌恶感；故本环评以恶臭影响进行分析。恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标。其主要物质种类达上万种之多。由于其各 种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭 物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准，目前我国只规定了 八种恶臭污染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的厂界浓度限值，即《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 目前，国外对恶臭强度的分级和测定多以人的嗅觉感官作为基础得到，如德国的臭气强度 5 级分级（1958 年）；日本的臭气强度 6 级分级（1972 年）等。这种测定方法 以经过训练合格的5-8 名臭气监测员以自身的恶臭感知能力对恶臭进行强度监测。 北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭 6 级分级法，该分级法以感受器—嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。具体见表7-2。 表7-2 恶臭6级分级法 恶臭强度等级 特征 0 未闻到有任何气味，无任何反应 1 勉强能闻到有气味，但不宜辩认气味性质（感觉阈值）认为无所谓 2 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常 3 很容易闻到气味，有所不快，但不反感 4 有很强的气味，而且很反感，想离开 5 有极强的气味，无法忍受，立即逃跑 本项目生产过程中使用的香精量很少，为2吨每年，厂内储存量约200kg，存量极少，加之本项目发酵车间以原料库房均为密闭车间，发酵桶作业为全封闭形式，生产工人均配备专业口罩，因此生产过程中生产车间内恶臭等级可控制在1-2 级，车间外可控制在0-1级。且项目周边最近居民点距离厂界约为 105m，故恶臭气体经自然扩散后，厂界处恶臭等级为0-1级，故本项目恶臭对周围环境影响极小。 综上，本项目产生的废气采取以上相应措施处理后，对周边环境影响较小。 （2）环境空气评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定，本环评采用估算模式对项目排放的主要污染物进行预测，计算出主要污染物的最大地面浓度占标率Pi 和对应的污染物地面浓度达到标准限值10%时对应的距离D10%，并据此对大气环境影响评价等级进行判定。 ①Pmax 及D10%的确定 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率P i（第i 个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。依据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi 定义如下： Pi= Ci/ C0i×100% 式中：Pi—— 第i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci —— 采用估算模型计算出的第i 个污染物的最大1 h 地面空气质量浓度，μg/m3； C0i —— 第i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判断依据进行划分： 表7-3 评价等级判别 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax ≥10% 二级评价 1% ≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% ③污染物评价标准 表7-3 本项目评价因子和评价标准 污染物名称 功能区 取值时段 标准值（mg/m3） 标准来源 TSP 二类 24小时平均值 0.9 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中5.3.2.1 中规定，对GB3095 中未包含的污染物，其1 h 平均质量浓度限值按日平均质量浓度限值3 倍计。 （3）污染源参数 采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算时的参数见表7-2，所采用的污染物评价标准见表7-4。 表7-4 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 39.3°C 最低环境温度 -11.8°C 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/o / 表7-5 项目点源参数表（正常工况） 污染物 排气筒底部中心坐标 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流量（m3/h） 烟气温度（℃） 年排放小时数/h 污染物排放速率/(kg/h) 经度 纬度 TSP 113°16′23.02539″ 29°2′16.83917″ 15 0.3 8000 30 2000 0.007kg/h 表7-6 项目面源参数表 污染物 排放位置 矩形面源 排放速率/(kg/h) 经度 纬度 长度/m 宽度/m 有效高度/m TSP 113°16′23.02539″ 29°2′16.83917″ 80 30 5 0.0135kg/h （4）评价工作等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算结果，本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax 和D10%预测结果如下： 表7-7 Pmax 和D10%预测和计算结果一览表 污染物源名称 污染因子 标准评价（mg/m3） Cmax（mg/m3） Pmax（%） D10%（m） 排气筒 TSP 0.9 0.0009269 0.1 / 粉尘无组织排放 TSP 0.9 0.008517 0.95 / 表7-8本项目有组织废气正常排放最大Pmax 和D10%预测结果表 下方向距离 TSP 预测质量浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 8.157E-19 0.00 100 0.000707 0.08 200 0.000875 0.10 300 0.0009267 0.10 303 0.0009269 0.10 400 0.0008934 0.10 500 0.0008142 0.09 600 0.0007751 0.09 700 0.0007427 0.08 800 0.0007285 0.08 900 0.0006942 0.08 1000 0.0006823 0.08 1200 0.0006534 0.07 1400 0.0006522 0.07 1600 0.0006627 0.07 1800 0.0006549 0.07 2000 0.0006363 0.07 2500 0.0005651 0.06 下风向最大质量浓度及占标率/% 0.0009269 0.10 D10%最远距离 / / 表7-9本项目无组织废气估算模型预测结果表 下方向距离 TSP 预测质量浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 0.003049 0.34 100 0.007903 0.88 160 0.008517 0.95 200 0.008026 0.89 300 0.008174 0.91 400 0.006839 0.76 500 0.005491 0.61 600 0.004423 0.49 700 0.003620 0.40 800 0.003033 0.34 900 0.002584 0.29 1000 0.002230 0.25 1200 0.001730 0.19 1400 0.001389 0.15 1600 0.001145 0.13 1800 0.0009641 0.011 2000 0.0008262 0.09 2500 0.0006048 0.07 下风向最大质量浓度及占标率/% 0.008517 0.95 D10%最远距离 / / 由上表可知，该项目粉尘有组织排放TSP 最大落地浓度分别为：0.0009269mg/m3，占标率均为0.10%，无组织排放TSP 最大落地浓度分别为：0.008517mg/m3，占标率均分别为0.95%。大气评价等级为三级。根据《环境影响评级技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）要求，三级评价项目评价只调查项目所在区域环境质量达标情况，不进行进一步预测与评价。 本项目粉尘有组织排放下风向最大浓度为0.0009269mg/m3，无组织排放下风向最大浓度为0.008517mg/m3。根据上述预测结果，TSP 的最大落地浓度远小于1 小时质量标准要求（TSP 0.9mg/m3），对周边环境空气质量贡献不大。 本项目有组织排放的粉尘最大落地浓度出现在厂房边界303m 处，无组织粉尘最大落地浓度出现在160m 以内，距离本项目最近敏感点为项目东北侧居民点，距离本项目105米，但是本项目TSP其贡献值可控，影响不大，对周边环境空气质量贡献较小，因此，项目运营期废气对周边大气环境影响以及周边居民影响不大。为降低废气对车间员工的危害，环评要求在车间安装排风扇，加强通风。 （5）非正常排放 本项目布袋除尘器出现故障，导致废气故障排放，由工程分析章节可知，非正常工况下项目TSP产生量1.323t/a，即0.662kg/h，有组织排放。 表7-10 项目点源参数表（非正常排放） 污染物 排气筒底部中心坐标 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流量（m3/h） 烟气温度（℃） 年排放小时数/h 污染物排放速率/(kg/h) 经度 纬度 TSP 113°16′23.02539″ 29°2′16.83917″ 15 0.3 8000 30 2000 0.662kg/h 表7-11本项目有组织废气正常排放最大Pmax 和D10%预测结果表（非正常排放） 下方向距离 TSP 预测质量浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 1.636E-17 0.00 100 0.01418 1.58 200 0.01755 1.95 300 0.01859 2.07 303 0.01859 2.07 400 0.01792 1.99 500 0.01633 1.81 600 0.01555 1.73 700 0.01490 1.66 800 0.01461 1.62 900 0.01393 1.55 1000 0.01369 1.52 1200 0.01311 1.46 1400 0.01308 1.45 1600 0.01329 1.48 1800 0.01314 1.46 2000 0.01277 1.42 2500 0.01134 1.26 下风向最大质量浓度及占标率/% 0.01859 2.07 D10%最远距离 / / 由上可见，本项目建成后排放的废气（非正常排放）最大落地浓度均小于环境标准值，且贡献值可控，对大气环境影响较小。但环评建议建设单位应加强废气处理设施的巡检与维护，防止非正常排放。 （6）大气环境防护距离 本项目根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的有关规定，为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区得环境影响，在项目厂界以外设置的环境保护距离。根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序进行计算，见表7-12。 表7-12大气环境防护距离 污染源 污染物 计算结果（m） 生产区域及周边 颗粒物 无超标点 图7-1大气防护距离计算结果 （7）大气环境自查 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中“10.5 大气环境影响评价自查表大气环境影响评价完成后，应对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查”。建设项目大气环境影响评价自查表内容与格式见下表。 表7-15 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、 PM2.5、CO、 O3） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准□ 附录D 其他标准□ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据 现状补充检测□ 现状评价 达标区□ 不达标区 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 本项目非正常排放源 现有污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km 预测因子 预测因子（TSP） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30% C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长 C非正常占标率≤100% C非正常占标率>100%□ （ 1 ）h 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源 监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测 无监测□ 无组织废气监测 环境质量监测 监测因子：（ TSP ） 监测点位数（ 1 ） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受  不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ )厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:( 0 )t/a NOx:( 0 )t/a 颗粒：()t/a物:( )t/a VOCs:( )t/a 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 三、声环境影响分析 项目噪声主要为生产车间机械噪声，噪声源强为70~80 dB（A），噪声特点是持续时间短、声压级低，对项目周边居民的日常生活无影响，建议建设单位在白天进行运输工作，且禁止鸣笛。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式预测项目噪声对厂界影响情况。 （1）室外点声源利用点源衰减公式 LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）：距声源r处的A声级值； LA（r0）：距声源r0处的A声级值。 （2）预测点的等效声级贡献值 第i个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在 T 时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj，拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； AiL ——i声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； it ——i声源在 T 时间段内的运行时间，S； tj ——在 T 时间内j声源工作时间，s； ti ——在 T 时间内i声源工作时间，s； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； M ——等效室外声源个数 项目背景值取区域噪声最大值，项目建成后厂界噪声预测值如下： 表7-16 项目厂界噪声预测结果（单位：dB(A)） 厂界 贡献值 标准值 东厂界 昼间 56.3 60 南厂界 54.9 西厂界 54.6 北厂界 55.4 由上表可以看出，本项目运营过程中产生的噪声经厂房、围墙的隔声、距离的衰减，其厂界昼间噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008 ）中的2类标准（昼间 60dB(A) ）。 表7-17 项目周边敏感点噪声预测结果（单位：dB(A)） 敏感点 贡献值（昼间） 标准值（昼间） 东南侧居民点 东南侧 115m 13.6 60 东北侧居民点 东北侧 105m 14.9 北侧居民点 北侧 120m 13.8 距离本项目最近敏感目标位厂区东北侧105m 处，项目各类生产设备在满负荷生产情况下噪声在最近敏感目标能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求，且贡献值很低，因此本项目对敏感目标影响较小。 为了进一步减少生产时设备噪声对周边环境的影响，确保昼间厂界噪声均能持续稳定达标，本环评要求企业采取如下措施： ①选用低噪音、低震动的设备，高噪声设备应设置隔振或减振基座，并加强设备的维护保养。杜绝因设备不正常运行时产生的高噪声，必要时应及时更新设备。 ②车间内合理布局，重视总平面布置，提高加工精度。 ③加强设备日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 项目所在厂区周围均为工业企业，对外界环境噪声要求不高，因此，本项目噪声排放经车间隔声降噪、距离衰减后对周边环境影响不大。 综上所述，本项目建成运营后，对区域声环境贡献值较小，不会降低该区域声环境质量。 四、固体废物环境影响分析 本项目固体废物来源主要为员工日常办公产生的生活垃圾和一般固废。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员为16人，生活垃圾的产生量按0.5kg/人·d，则本项目运营期生活垃圾的产生量为2t/a；由当地环卫部门统一收集处理。 （2）不合格品及过期变质产品 本项目不合格品及过期变质产品的产生量为18t/a，集中收集外售综合利用。如作为饲料利用，需满足《饲料和饲料添加剂管理条例》中的管理要求，经检验合格后方可作为饲料利用，如不合格可用于农业堆肥等。 （3）废包装材料 项目废包装材料产生量约0.3t/a，交由当地废品回收单位回收，不外排。 （4）废油脂 餐饮废水产生的废油脂为0.01t/a，交由有资质的餐厨垃圾处理单位进行处理。 （5）污泥 污水处理产生的污泥为0.5t/a，交由当地环卫部门统一清运。 一般工业固体废物送往处置及处理单位之前应设立暂时的一般工业固体固废暂存场所，需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）要求建设，具体要求如下： （1）库房必须远离办公区，防雨淋、防雨洪冲击或浸泡；设各自通道，且方便环卫运输车出入； （2）一般工业固体废物贮存场所禁止危险废物和生活垃圾混入。 （3）贮存场所使用单位应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等信息详细记录在案，长期保存、供随时查阅。 （4）认真执行各项安全措施，做到防鼠、防蚊蝇、防止渗漏和雨水冲刷、防风和防晒。暂存点周围设计建造径流疏导系统。 因此，全厂营运期产生的所有固体废弃物均得到有效的处置，不会对周边环境造成影响。 本项目产生的固体废物采取上述措施处理后，不直接排放外环境，不会产生二次污染，对周围环境影响很小。 五、地下水环境影响分析 地下水污染防治措施和对策，坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”，点突出饮用水水质的原则。 本项目营运期易对地下水造成污染的区域主要为污水处理系统区域，评价要求建设单位对污水处理系统区域及管道敷设区域进行有效的防渗、防腐处理；并对厂区其余区域采用水泥硬化，达到简单防渗。 采取措施后，可有效防止运行期污染物下渗对地下水环境的影响。 六、土壤环境影响分析 本项目需对污水处理系统及管道敷设区域做好必要的防渗，正常状况下不会对土壤环境产生不利影响。同时厂区通过采取防渗、防漏、加强管理等措施，可有效避免非正常状况下由于管道等“跑、冒、漏、滴”导致废水进入土壤。本项目建设对土壤环境影响是可以接受的。 七、环境风险分析 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对 建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措 施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）风险识别 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中对物质临界量的规定，本项目无风险物质，不构成重大危险源。 （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工 作等级划分为一级、二级、三级。建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在 地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表 7-18、表7-19确定评价工作等级。 表7-18 建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性 极高危害（P1） 高度危害（P1） 中度危害（P1） 轻度危害（P1） 环境高度敏感区（E1） IV+ IV III III 环境中度敏感区（E2） IV IV III II 环境轻度敏感区（E3） III III II I 风险防范意识是企业安全生产的前提和保障，根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018）分析，本次评价采取分析潜在的危险源和可能造成的污染事故及环境影响进行分析，并提出防止措施，以达到降低风险，减少危害的目的。 评价的重点是事故引起厂(场)界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护。 表7-19 评价工作等级划分 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一级 二级 三级 简单评价 根据对本建设项目的风险调查，本项目风险潜势为 I，可开展简单分析。 （3）风险事故情形分析 风险事故情形分析的主要目的是确定最大可信事故的发生概率。按照《建设 项目环境风险评价技术导则》中的定义，最大可信事故是指：基于经验统计分析， 在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。本项目若废气 处理设施出现故障，未经处理或处理不完全的粉尘会直接排入大气，加重对周围 大气的影响，从而对人体健康产生危害。若及时发现可立即采取措施消除影响。 本项目面粉加料过程产生的粉尘达到一定浓度时遇明火等点火源可引起火灾、爆炸事故，其对环境的危害远远大于废气处理设施出现故障。 因此，结合项目特点，本项目最大可信事故确定为面粉加料工序产生的粉尘 遇明火等点火源引起火灾、爆炸事故。目前国内面包加工企业绝大多数能安全运行，在采取有效安全措施后，广大社会公众能清楚认识可能发生重大事故的风险性。本项目在生产装置及其公用工程的设计、施工、运行及维护的全过程中将采用先进的生产技术和成熟可靠的抗风险措施，同时企业加强管理。落实预防措施之后，可以杜绝此类事故的发生。因此，项目的安全性可以得到有效保证，不会对周围环境敏感目标产生较大影响。 （4）风险管理要求 针对本项目特点，提出以下几点环境风险管理要求： ①严格按照防火规范进行平面布置； ②定期检查、维护原料仓库储存区设施、设备，以确保正常运行； ③生产区及储存区设置明显的禁火标志； ④安装火灾设备检测仪表、消防自控设施； ⑤在项目正式投产运行前，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故； ⑥设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响；对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力； ⑦采取相应的火灾、爆炸事故的预防措施； ⑧制定环境风险应急预案，并加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。 （5）风险防范措施 针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施； ①贮运工程风险防范措施 划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火器装置的车辆出入生产装置区。 ②粉尘爆炸风险防范措施 a.消除点火源，使用防爆的电气设备，防止静电蓄积，使加热器等保持低温，防止机械由于摩擦、撞击、故障等原因而产生火花或异常的高温； b.在危险部位设置自动的烟感器或爆炸抑制装置，早期发现并抑制； c.为避免设备、管道、容器等在发生爆炸时受到严重破坏，设置泄压孔。慎重选择泄压孔位置，采取避免损害扩大的措施； d.加大设备本身的强度或设置防爆墙，把爆炸封在里面，防止放出火焰和烟伤及其它建筑物、人员或设备； e.设备启动时应先开除尘设备，后开主机；停机时则正好相反，防止粉尘飞扬。粉尘车间各部位应平滑，尽量避免设置一些其他无关设施。管线等尽量不要穿越粉尘车间，宜在墙内敷设，防止粉尘积聚； f.易燃粉尘场所的电气设备应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计、安装，达到整体防爆要求，使用不易产生静电、撞击不产生火花的材料，并采取静电接地保护措施。 ③废气事故排放防范措施 发生事故的原因主要由以下几个： a.废气处理系统出现故障、设备开车、停车检修时废气直接排入大气环境中； b.生产过程中由于设备老化、腐蚀、实务操作等原因造成车间废气浓度超标； c.厂内突然停电、废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理； d.对废气治理措施疏于管理，使治理措施处理效率降低造成废气浓度超标。 为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放： a.平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； b.建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； c.项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部稠入处理系统进行处理以达标排放； d.项目对废气治理措施应设置备用的废气治理措施，在常用处理设施出现故障的情况下课采用备用处理设施进行处理，防止因此而造成废气的事故性排放。 ④废水事故排放防范措施 项目储存的原料为可燃品，一旦遇到明火、高热，就会发生燃烧事故。当发生火灾，火势较小时，通常采用干粉灭火器进行灭火救援；火势较大甚至蔓延时，通常采用消防栓喷水进行灭火救援，本项目消防废水主要为动植物油等一般杂质悬浮物，企业在雨水排口四周设置截留设施，防止消防废水通过雨水管网进入地表水体污染环境。 表 7-20建设项目环境风险简单分析内容表 主要危险物质及分布 本项目无危险物质 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 本项目若废气处理设施出现故障，未经处理或处理不完全的粉尘会直接排入大气，加重对周围大气的影响，从而对人体健康产生危害。若及时发现可立即采取措施消除影响。本项目面粉加料过程产生的粉尘达到一定浓度时遇明火等点火源可引起火灾、爆炸事故，其对环境的危害远远大于废气处理设施出现故障。 风险防范措施要求 ①严格按照防火规范进行平面布置； ②定期检查、维护原料仓库储存区设施、设备，以确保正常运行； ③生产区及储存区设置明显的禁火标志； ④安装火灾设备检测仪表、消防自控设施； ⑤在项目正式投产运行前，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故； ⑥设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响；对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力； ⑦采取相应的火灾、爆炸事故的预防措施； ⑧制定环境风险应急预案，并加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本建设项目工作人员需进行岗前培训，熟识设备运行状况，避免操作过程中发生安全性事故；同时建议企业管理人员执行相应的风险防范措施，确保建设项目环境风险降至最低。 八、项目选址可行性及平面布置合理性分析 根据GB14881-2013《食品生产通用卫生规范》中对食品加工企业的选址要求： （1）厂区不应选择对食品有显著污染的区域，如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂； （2）厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址； （3）厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施； （4）厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。 项目选址于湖南省岳阳县柏祥镇中村村上李组，周围无对食品有显著污染的区域，无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源等，项目所在地不属于易发生洪涝灾害的地区和虫害大量滋生的潜在场所，项目的选址符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中对食品加工企业的选址要求。 本项目所在区域不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。项目投产后产生的废气、噪声、废水及固体废物，通过采取各项环保措施后，可实现达标排放，不会产生污染扰民的环境影响问题。 项目利用业主已拥有土地使用权的集体建设用地上的空置房屋进行生产。本项目建设对充分发掘农村经济活力，利用闲置设施进行生产有作积极意义，选址基本合理。 根据项目总平面图分析，项目用地基本为矩形，大门临村级道路，西向布置生产厂房，中部布置办公生活大楼。生产区远离居民点，平面布局基本合理。 九、食品企业卫生规范要求： （1）厂区应合理布局，各功能区域应划分明显；易产生污染的设施应处于主导风向的下风向；废水处理、污物处理均应与生产车间、仓库、供水设施有一定的距离并采取防护措施。 （2）建、构筑物尽可能合并集中布置，经济合理，有效利用土地。厂区应有适当防范外来污染源、有害动物侵入的设施，如围墙、围栏等。 （3）成品包装车间应按生产工艺流程需要及卫生要求合理布局。更衣室及洗手消毒室应与生产车间相连接，并设置在员工进入生产车间的入口处；车间应按生产工艺流程单元、操作需要和作业区清洁度的要求进行隔离，防止相互污染。 项目生产车间实行封闭生产。成品包装车间按生产工艺流程需要及卫生要求布局合理。更衣室及洗手消毒室与生产车间相连接，并设置在员工进入生产车间的入口处；车间基本按生产工艺流程单元、操作需要和作业区清洁度的要求进行隔离。生产区、办公区分开设置，厂区合理布局，各功能区域划分明显；废水处理、污物处理均与生产车间、仓库、供水设施有一定的距离并采取防护措施。基本达到食品企业卫生规范要求。 另外，根据现场堪踏，项目所在地为农村区域，项目周边无严重影响食品加工企业生产的其他污染源。项目周边环境对本项目的建设无重大制约性。 十、环境管理与监测计划 （1）环境保护管理 I环保管理机构的设置 为切实加强环境保护工作，搞好全厂污染源的监控，本工程将设置专门环境保护管理部门。该部门是集企业环境管理和污染防治为一体的综合性职能机构。 公司组成以总经理为首的环境管理机构，并设专职环保技术管理员具体负责项目的环境管理和污染防治。 II环保管理机构职责 环境管理主要负责如下工作： a根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定全厂环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； b负责全厂环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； c负责环境监测工作，掌握厂区污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； d负责职工环保宣传教育工作及检查、监督各岗位环保制度的执行情况； e制定污染事故的防范措施，组织事故情况下污染控制工作； f建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料等； g负责企业与地方各级环保部门的联系与协调工作。 III项目运行期的环境保护管理 a根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； b负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； c负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； d该项目运行期的环境管理由安全生产环保科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； e负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； f建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图等。 （2）环境监测计划 根据项目生产特点和主要污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求： a 公司环境监测站定期对产生的废气、厂界噪声进行监测； b 监测中发现超标排放或其它异常情况，及时报告企业环保管理部门查找原因、解决处理，遇有特殊情况时应随时监测； c 监测点位、监测项目、监测频次见表7-21。 表7-21 环境监测计划一览表 类别 监测点位 项目 监测频次 执行标准 废水 污水总出水口 COD、BOD、SS、氨氮、动植物油 1次/半年 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 废气 油烟排气筒 油烟 1次/半年 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）饮食业排放标准；满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 粉尘排气筒 粉尘 1次/半年 厂界 粉尘 1次/半年 声环境 厂界外四周各设1个监测点 等效连续A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准 十、环保投资估算 本项目总投资120万元，其中环保设投资约23.2万元，占总投资19.3%。项目环保投资估算详见表7-22。 表7-22 环保投资估算一览表 序 号 项目内容 投资金额（万元） 治理措施 1 生活污水、清洗废水 12 化粪池（3m3）、隔油沉淀池（5m3）、污水处理一体化设备（5m3/d） 2 废气 1 烘烤油烟经油烟净化器处理处理+专用烟道；食堂油烟净化器+专用烟道 8 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 0.2 排风扇、通风窗 3 噪声治理工程 1 设备基础减振、建筑隔声等 4 固废暂存系统 1 生活垃圾暂存，一般固废暂存间 合计 23.2 十一、环境保护竣工验收项目 表7-23 项目环境保护竣工验收项目表 污染类型 排放源 监测因子 防治措施 验收执行标准 废气 搅拌、和面 粉尘 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 烘烤 油烟 油烟经油烟净化器处理处理+专用烟道 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型饮食业排放标准 食堂 油烟 油烟经油烟净化器处理处理+专用烟道 废水 生活污水、生产废水 COD、NH3-N 化粪池（3m3）、隔油沉淀池（5m3）、污水处理一体化设备（5m3/d） 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 固废 不合格品及过期变质产品 外售综合利用 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 废弃包装材料 交回收单位回收利用 废油脂 交由有餐饮处理资质的单位处理 污泥 由环卫部门统一处理 生活垃圾 收集后由环卫部门定期清运，送生活垃圾填埋场填埋处理。 噪声 设备噪声 选用低噪声设备，设置减震基座，安装位置远离周边环境敏感点。 满足GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》中2类标准限值

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防 治 措 施 | 预期治理 效 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 和面 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型饮食业排放标准； |
|  | 食堂 | 油烟 | 烟净化器处理处理+专用烟道 |  |
|  | 烘烤 | 油烟 | 油烟经油烟净化器处理处理+专用烟道 |  |
| 水 污 染 物 | 生产废水、清洗废水、食堂废水和生活污水 | COD 氨氮 SS BOD5 | 化粪池（3m3）、隔沉淀油池（5m3）、污水处理一体化设备（5m3/d） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 |
| 固 体 废 物 | 车间 | 不合格品及过期变质产品 | 外售给饲料厂用作饲料生产原料 | 综合利用 |
|  | 原辅材料库 | 废弃包装材料 | 交回收单位回收利用 | 综合利用 |
|  | 隔油池 | 废油脂 | 交由有餐饮处理资质的单位处理 | 无害化处理 |
|  | 厂区 | 生活垃圾、污泥 | 收集后由环卫部门定期清运，送生活垃圾填埋场填埋处理。 | 无害化处理 |
| 噪 声 | 主要噪声源为和面机、拌料机、包装机、整理机、等生产设备噪声，经生产车间墙体隔声后，对外界声环境影响较轻。 |
| 其 它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强厂区及其厂界周围环境绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用，同时也可防止水土流失。因此项目对周围生态影响较小。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 湖南麦飘香食品有限公司岳阳分公司根据自身的优势条件和发展需要，在岳阳县柏祥镇中村村上李组，投资120万元，占地面积2940平方米，利用岳阳县建文粮食烘干专业合作社现有厂房（属于业主自有厂房），建设食品加工生产项目，项目建成后年产食品1800t。 2、产业政策、规划符合性 本项目为食品加工项目，根据国务院批准的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本），本项目不属于其中限制类及淘汰类项目。本项目产品、工艺未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》中，生产设备未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中。 因此，本项目符合国家产业政策。 3、建设项目规划相符及选址合理 项目位于岳阳县柏祥镇中村村上李组，用地类型为农用地，土地属自有空置房办厂。 项目选址不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。 根据环境质量现状数据表明，所在区域大气环境、水环境、声环境质量均满足环境功能区域要求。项目区域环境质量现状良好，有一定环境容量。项目周边基础建设情况良好，交通便利，选址合理。 本项目厂址位于岳阳县柏祥镇中村村上李组，东侧、南侧、西侧、北侧均为空地，北侧临近115县道，东侧300米为G4。项目区域交通运输便利，运输能力强，对项目原料及产品的运输非常有利。项目符合国家产业政策、符合规划、相关环保要求。 项目选址有以下特点： （1）本项目选址交通便利，方便原料及产品的运输； （2）本项目不占用基本农田，未压覆矿床和文物，不处于防洪区，对通航及军事设施无影响，环境条件较好 （3）本项目位于岳阳县柏祥镇中村村上李组，土地为建设用地，符合当地总体规划。 总体上讲，项目选址基本合理。 4、平面布置合理 项目用地基本为矩形，大门位于本项目北侧临近115县道，空置厂房北侧布置生产车间。根据建设单位生产工艺布置，车间呈长方形布局，场地内分区明确，交通组织顺畅。 由于本项目建设过程中有废水主要为生活污水和生产废水，生活污水经化粪池预处理，餐饮废水、生产废水经隔油沉淀池处理后和生活污水一起排入污水处理站进行处理。厂区排污应采用“雨污分流”制，厂区内雨水可直接排入区域水域；生活污水经化粪池处理后，餐饮废水、生产废水经隔油沉淀池处理后和生活污水一起排入污水处理站进行处理，污水处理站处理达标后，回用于绿化，不外排。 5、环境质量现状评价结论 （1）环境空气 根据监测报告，评价区域SO2、NO2和PM10的年均浓度、CO的24小时平均第95百分位数以及O3的最大8小时平均第90百分位数均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）要求，PM2.5年均浓度不符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）要求。超标可能由于该监测点临交通干线，受到汽车尾气、扬尘、节日、建筑施工等影响导致。 本项目所在地区岳阳县2018年PM2.5年均浓度已经达到了《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018—2020年）》对岳阳市地区PM2.5年均浓度低于42μg/m3以下的要求。空气质量将会逐渐变好。 （2）声环境质量现状 根据声环境质量现状监测结果，在监测时段内，各监测点昼夜均能满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的2类标准要求。 （3）地表水环境质量现状 根据监测结果，各断面监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 6、营运期环境影响分析结论 （1）大气环境：营运期烘烤油烟经油烟机处理后经专用烟道排放，能够达标排放，对周边环境影响较小。项目和面粉尘经集气罩收集+布袋除尘系统处理后经15m排气筒排放，加强车间通风，对外环境影响较小。 （2）水环境：项目生活污水经化粪池、生产废水经隔油沉淀池预处理后，与生活污水一起进入项目自建的采用“气浮+A/O/O工艺”的污水处理一体化设备进行处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后用于绿化，对周边水体环境影响较小。 （3）声环境：加强绿化，设备减震、车间隔声后，项目厂界的噪声能够达标排放。 （4）固体废物：生活垃圾、污泥集中收集后，送垃圾收集站，并交由当地环卫部门送至当地的垃圾填埋场统一卫生填埋，实行无害化处置；废油脂交由有餐饮处理资质的单位处理；原材料废弃包装交由回收单位回收利用；不合格品及过期变质产品，外售给饲料厂用作饲料生产原料。采取以上措施后，项目固体废物不会对外环境造成明显影响。 7、总量控制指标 本项目废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后用于绿化，不外排，故不设总量指标。 8、总体结论 综上所述，本项目符合产业政策要求，建设单位必须严格落实本报告提出的各项环保措施的落实，并尽一切可能确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，真正实现环境保护与经济建设的协调发展。项目营运期应加强对环保设施的维护保养，确保环保设施的正常运转。在达到本报告所提出的各项要求后，该项目对周围环境将不会产生明显的影响。 从环保的角度看，该项目的建设是可行的。 二、建议 （1）施工期应按计划严格执行，能短则短，拒绝拖延工期，减少环境污染。 （2）营运期加强项目管理人员环保知识培训，落实各项污染防治措施。 （3）加强拟建项目营运期绿化及防治水土流失等设施的维护和保养。 （4）项目内只能进行面粉制品生产，若进行其它食品生产，需另行环评，并报有关部门审批。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

生活用水

餐饮用水

冲洗用水

化粪池

沉淀池

一体化设备

120

872

480

600

12

86

绿化用水

54

60

430

54

1240

新鲜水

48

344

392

生产用水

150

150

绿化

废气、噪声

废气、噪声

烘烤

成型

和面

搅拌

发酵

配料

内包

外包

入库

检验

冷却

白砂糖浆

熬糖

废气、噪声

废气、噪声

喷穗

烘烤

成型

和面

搅拌

配料

冷却

内包

外包

入库

检验

麦芽糖

废气、噪声

废气、噪声

烘烤

成型

和面

搅拌

发酵

配料

内包

外包

入库

检验

冷却

白砂糖浆

熬糖

废气、噪声

废气、噪声

喷穗

烘烤

成型

和面

搅拌

配料

冷却

内包

外包

入库

检验

生活污水

餐饮废水、冲洗废水

隔油沉淀池

化粪池

调节池

絮凝剂

缺氧池

生物接触氧化池

好氧池

二沉池

达标，回用绿化

回流

污泥干化池

定期清运

排泥

排泥

排泥

排泥

一体化设备