# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：年产石晶地板耐磨材料2.5万吨、年加工540万平米石晶地板UV基材建设项目

建设单位（盖章）：湖南湘盛福诺新型材料有限公司

编制日期：  2023年6月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	33

四、主要环境影响和保护措施	41

五、环境保护措施监督检查清单	78

六、结论	81

附表	82

建设项目污染物排放量汇总表	82

附件：

附件1  委托书

附件2  法人身份证

附件3  营业执照

附件4  发改委备案文件

附件5  项目土地出让规划设计条件书

附件6  岳阳高新技术产业园调扩区 环评批复

附件7  UV漆--化学品安全数据说明书

附件8  项目土地出让合同（部分）

附件9  PVC新料承诺书

附件10  模温机需使用天然气说明

附件11  岳阳高新技术产业园区污水处理厂批复

附件12  公司之间关系证明辅助资料

附件13  拟采取的工艺承诺书函

附图

附图1  地理位置图

附图2  环境保护目标图

附图3  项目红线图

附图4  项目平面图及分区防渗图

附图5  项目地规划图（岳阳高新技术产业园调扩区土地利用规划图）

附图6  园区功能分区图

附图7  园区区域排水规划

附图8  现场照片图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产石晶地板耐磨材料2.5万吨、年加工540万平米石晶地板UV基材建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | xxxx |
| 建设单位联系人 | 徐x | 联系方式 | 151xxxx9097 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳县荣湾镇岳阳高新技术产业园区（金石路北侧） |
| 地理坐标 | （113度8分44.615秒，29度7分15.15.143秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2921塑料薄膜制造； | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业—53塑料制品业-其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 30000 | 环保投资（万元） | 241 |
| 环保投资占比（%） | 0.803 | 施工工期 | 41个月 |
| 是否开工建设 | 否：☑ 是：□ | 用地（用海） 面积（m2） | 98715.19 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《岳阳高新技术产业园区发展规划（2020-2030）》 审批机关：岳阳县人民政府 审批文件名称及文号：《岳阳县人民政府关于同意实施〈岳阳高新技术产业园区发展规划（2020-2030年）〉的批复》（岳县政函【2020】141号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》 审查机关：湖南省生态环境厅 审查文件名称及文号：关于《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函[2021]40号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与岳阳高新技术产业园规划相符性分析 根据产业发展规划的有关内容，岳阳高新技术园区的三大优势主导产业为生物医药产业、机械制造产业、新材料产业（见附件6、园区调扩区环评批文）。本项目地块属于主区中的新材料产业片区，本项目产品属于塑料薄膜制造，不属于批文中提出的环境准入负面清单内容，故与园区规划不冲突，且已与园区签订了项目土地出让合同（见附件8），同时项目不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重和不符合产业政策的建设项目。因此本项目满足园区规划的要求。 2、与岳阳高新技术产业园规划环境影响评价相符性分析 依据《岳阳高新产业园区调区扩区规划（2022-2025）环境影响评价报告书》及其审查文件（湘环评[2021]40号）项目与园区规划环评相符性分析见下表。 表1-1 项目与《岳阳高新产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响评价报告书》及批复相符性分析表 序号 园区规划及批复要求 项目情况 是否符合 1 严格依规开发，优化空间功能布局。园区在下一步开发建设过程中应按照最新的国土空间规划科学布局，将空间管控要求融入园区规划实施全过程，园区规划用地不得涉及各类法定保护地，严格按照经核准的规划范围开展园区建设。从环境相容性的角度优化区域功能布局，主产业片区西部紧邻县城的生物医药产业区应严格限制气型污染为主的企业入驻，并对于已有的兰塘村安置区、惠民小区等集中居住区周边工业企业气型污染予以重点控制。园区应严格边界管控，控制发展规模，严守《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单》及其相关条款的修订和释义要求，后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求的，应严格予以执行。 本项目地块属于主区中的新材料产业片区，无生产废水外排，产生的废气经处理后能达标排放，对周边环境不会造成影响；根据《产业结构调整指导目录（2021年修订本）》，项目不属于限制类和淘汰类项目；综上，项目符合国家产业政策。 符合 2 严格环境准入,优化园区产业结构。园区产业引进应落实园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和环境准入负面清单，园区医药产业定位应以现有产业的配套和延伸为主，限制新引进排水大的项目并严格执行环境准入清单中所设置的产业排水限制要求。 本项目地块属于主区中的新材料产业片区，无生产废水外排。 符合 3 落实管控措施，加强园区排污管理。完善园区污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。岳阳高新技术产业园区污水处理厂出水应严格执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准（DB43T 1546-2018 )》一级标准、其余未包含指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，在东洞庭湖水质达到《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准(湖、库标准)之前，岳阳高新技术产业园区污水处理厂原则上维持1万m3/d处理规模。严格限制入园企业的总磷排放浓度，园区污水处理厂进水总磷浓度应控制在6.5mg/L以下以确保污水处理厂的除磷效果。加快入河排污口前端人工湿地的建设，人工湿地应能完全接纳岳阳县县城生活污水处理厂和园区污水处理厂的尾水，并按照相关技术规范要求设计、施工和运行维护，保障人工湿地对总磷等污染物的去除效果。园区应推进清洁能源改造，并完善污染防控措施。加强对重点排放企业的监管，加强对VOCs排放的治理，采取有效措施减少污染物排放总量。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促入园企业及时完成环境保护竣工验收工作，推动涉及VOCs排放的主要企业完成清洁生产审核。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求,强化对重点产排污企业的监管与服务。 项目无生产废水产生及外排。建成后厂区将实行雨污分流。 （2）本项目产生的粉尘经除尘器处理后车间内排放；UV车间产生的有机废气经UV光氧+活性炭吸附处理后高空排放；PVC车间产生的废气经密闭式集气罩收集后经碱液喷淋+RCO处理后经15m的排气筒高空排放。 （3）生产的一般固废如废边角料、废次品返回生产线重新利用，危险废物暂存后交有资质单位处置。 符合 4 完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。加强对园区周边环境质量的跟踪监测，通过监测数据，检验人工湿地对水污染物的净化处理效果，以优化污水处理厂及人工湿地的运行，促进新墙河和洞庭湖水环境质量的改善。 本项目制定完善的监测计划，严格执行。 符合 综上，项目建成与《岳阳高新产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响评价报告书》及审查意见的要求是相符的。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会制定的2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目不属于该指导目录中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为国家允许建设项目，因此本项目建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 项目拟选址位于湖南省岳阳县荣湾镇岳阳高新技术产业园区，已于岳阳县发展和改革局进行备案（见附件4），已取得岳阳县资源局国土出让规划设计书（见附件5），已签订了项目的土地出让合同（见附件8）。 根据岳阳高新技术产业园区总体规划功能分区图（2022-2035）（附图6），项目用地位于新材料产业区，项目属于塑料制品制造，不属于园区批文中的环境负面清单内容，故本项目用地不违背园区用地规划，选址合理。 选址符合环境功能区划要求；项目区域环境空气质量状况良好，且营运期产生的废气通过采取一定的措施后，对周围环境影响较小；项目所在区域内地表水、地下水均具有一定的环境容量。通过采取完善的环保措施，项目外排污染物对环境影响较小。区域声环境质量状况良好，运营期通过采取相应的隔声、减振等措施后，项目对声环境影响较小。 建设场地地质条件、交通运输、环境保护和水、电等基础设施条件较好。从项目所处地理位置和周围环境分析，项目拟建地附近无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其它需要特别保护的区域，项目建设用地范围无环境制约因素，与周边环境兼容。综上可知项目选址符合规划、环境敏感度、环境功能区划及环境质量、防护距离要求，通过采取完善的环保措施，对环境影响较小，厂址选择基本合理可行。 综上所述，项目选址基本合理。 3、“三线一单”符合性分析 表1-2 “三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 生态保护红线 本项目位于湖南省岳阳县荣湾镇岳阳高新技术产业园区，为工业园区，属于重点管控单元，选址不涉及生态保护红线。 环境质量底线 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据岳阳县2021年环境空气现状监测统计结果，项目周边区域环境空气质量状况良好，且营运期产生的废气通过采取一定的措施后，对周围环境影响较小。根据岳阳市岳阳县生态环境监测站2021年对新墙河八仙桥断面的地表水分析数据可知，八仙桥断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，区域水环境质量达标；声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。在采取相应的污染防治措施后，本项目各类污染物达标排放，不会对周边环境造成不良影响，暨不会改变区域环境功能区质量要求，因此本项目选址与现有环境质量是兼容的，符合环境质量底线的要求。 资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目不属于高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，项目使用的资源主要为电和水以及园区土地资源，建设项目供电由园区电网统一供给，生活用水来自于自来水，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 生态环境准入清单 《湖南省“三线一单”省级以上产业园区生态环境准入清单》（ZH43062120002岳阳高新技术产业园区） 是否符合 空间布局约束 （1.1）集中区企业准入参照《湖南省湘江保护条例》予以控制把关，禁止引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，严格限制引进排水量大的企业，加强对集中区入园企业的监管，督促企业水污染防治设施的配套和正常运行。 （1.2）禁止原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成等重型水污染企业进入，限制引进耗水量大或水型污染为主的企业，不得新批新建三类工业企业及项目。 （1.3）园区西北部现有居住、商贸、文教用地周边工业用地严格限制气型污染和噪声影响大的企业入驻。 本项目运营过程中外排废水主要为生活污水，不涉及重金属及持久性有机物，不属于重型水污染企业；本项目为二类工业企业；本项目位于岳阳高新技术产业园的主区的新材料片区，不位于园区西北部现有居住、商贸、文教用地周边。 符合 污染物排放管控 （2.1）废水：完善园区污水管网建设，园区生活污水、生产废水通过各自专门管网分别进入园区生活污水处理厂和生产废水处理厂，达标后排入新墙河；园区雨污分流，雨水通过雨水管网收集后排入新墙河。加强园区医药和已有精细化工企业执法监测，严防废水偷排漏排。 （2.2）废气：全面提升大气环境监控水平，推进重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过45米的高架源，以及家具制造等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录。 （2.3）固体废弃物：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。强化危险废物产生企业和经营单位的日常环境监管。 （2.4）园区内相关行业及锅炉废气污染物排放标准满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 本项目生活污水经化粪池处理后进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂净化处理；项目无45m的高架源；本项目不属于家具制造等VOCs排放重点源，运营过程中产生的有机废气：UV车间产生的有机废气经UV光氧+活性炭吸附处理后高空排放；PVC车间产生的废气经密闭式集气罩收集后经碱性滤料吸附+RCO处理后经15m的排气筒高空排放，通过采取上述措施后，对环境影响较小；项目运营期产生的危险废物暂存于危废暂存间后，委托有资质的单位进行处置。 符合 环境风险防控 （3.1）园区须建立健全环境风险防控体系，严格落实《岳阳县工业集中区突发环境事件应急预案》的的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业，应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求；各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，依法进行环境影响评价。 （3.4）加强环境风险防控和应急管理。开展全市生态隐患和环境风险调查评估，从严实施环境风险防控措施；深化全市范围内医药等重点企业环境风险评估，提升风险防控和突发环境事件应急处理能力。 本项目中不存在重大危险源；项目用地不涉及土壤风险防控相关问题，厂区建成后将建立风险防控体系，建设危险废物暂存间，并按照要求编制突发环境事件应急预案，储备应急物资，符合管控要求 符合 资源开发频率要求 （4.1）能源：加快推进清洁能源替代利用，实施能源消耗总量和强度双控行动，推进集中供热和工业余热利用，关停拆除集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉，鼓励发展天然气燃料锅炉。2020 年的区域综合能耗消费量预测当量值为 483400 吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.610吨标煤/万元；2025年区域综合能耗消费量预测当量值为596900吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.497吨标煤/万元，区域“十四五”时期能源消耗增量控制在113500吨标煤。 （4.2）水资源：强化工业节水，根据国家统一要求和部署，重点开展化工等行业节水技术改造，逐步淘汰高耗水的落后产能，积极推广工业水循环利用，推进节水型工业园区建设。岳阳县2020年万元工业增加值用水量控制指标为32立方米/万元，万元国内生产总值用水量106立方米/万元。 （4.3）土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用地，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。园区装备制造产业、生物医药产业、建筑家居及新材料产业、农产品加工产业土地投资强度标准分别为220万元/亩、270万元/亩、200万元/亩、190万元/亩。 能源：项目能源为电能、天然气，属于清洁能源；水资源：项目运营过程中用水主要为生活用水，生产用水为循环冷却水补充的新鲜用水，项目使用的土地资源未超出规划许可范围。 符合 1.7、与生态环境保护规范符合性分析 本项目与相关生态环境保护规范符合性分析见下表。 表1-7.1 与生态环境保护规范符合性分析 相关政策要求 相关规定 本项目拟采取的措施 符合性 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策 对生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放；废水收集和处理过程产生的含VOCs废气经收集处理后达标排放；在印刷工艺中推广使用水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，书刊印刷行业鼓励使用预涂膜技术；对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放：鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。 1、本项目PVC生产线挤出、开炼等工序会产生的非甲烷总烃，采用：RCO处理后由15m排气筒高空排放；UV生产线产生的有机废气采用“密闭式集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m高空排放”2、本项目无生产废水产生；3、项目不使用油墨。 5、本项目运营期根据监测要求进行自行监测。 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 全面加强无组织排放控制。重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs 无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含 VOCs 物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含 VOCs 物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。含 VOCs 物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 本项目所用含VOCs 物料均储存于密闭桶和包装袋中，含VOCs物料生产和使用过程，产生有机废气的工序均在密闭的设备或密闭的空间内进行，设置集气罩对废气进行收集，其通风量根据相关规范合理设置，确保距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置的风速不低于 0.3 米/秒，符合要求。 符合 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度 VOCs 废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的 VOCs 废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高 VOCs 治理效率。 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于 3 千克/小时、重点区域大于等于 2 千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 UV线属于低浓度废气，VOCs 初始排放速率小于 2 千克/小时，废气经密闭式集气罩收集后通过UV光解+2组活性炭吸附处理装置进行处理，废活性炭、废 UV灯管定期更换后交由有资质的单位处理，符合要求。PVC生产线采取经密闭式集气罩+碱性滤料+RCO处理后由15m排气筒高空排放。 符合 《挥发性有机物无组织排放控制标准GB37822-2—2019）》 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 本项目所用含VOCs物料均储存于密闭桶和包装袋中 符合 盛装VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。 本项目原料包装桶和包装袋存放于室内原料库。盛装 VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时保持密闭。 符合 VOCs 物料储存、料仓应满足密闭空间的要求。 本项目VOCs物料储存于密闭原料库中 符合 物料投加和卸放：粉状，粒状 VOCs 物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统 本项目粉状VOCs 物料，通过管道负压密闭输送方式，无粉尘产生。 符合 VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压片等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（灌装、分装）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。 本项目VOCs物料混合、搅拌的配料加工过程在密闭的搅拌罐中进行，废气排至VOCs 废气收集处理系统。 符合 由上表可知，本项目建设与相关生态环境保护规范符合相符合。 4、与《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》相符性分析 新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计。 本项目为塑料制品业，不属于两高项目，与其政策相符合。 5、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相符性分析 根据《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》：本细则涉及岸线、河段、区域和产业四个方面，.....禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工产业布局规划的项目；....未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目，禁止建设。......禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。 本项目为塑料制品业，不属于政策明令禁止的落后产能项目，不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业，本项目与其政策相符合。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程内容及规模 （1）项目由来 石晶地板是当前市场流行的一种新型装饰材料，它是以 PVC 为主要原料，加入填料、稳定剂等辅料，经挤出、成型等工艺生产而成，具有装饰性强、安装施工快捷、维护便 利、耐火耐腐蚀、抗冲击及耐磨等诸多优点，目前广泛用于家庭、医院、学校、办公楼 等各种场所，市场前景十分广阔。 财纳福诺木业（中国）有限公司成立于2004年，主要从事新型建材生产。由于石晶地板的生产具有广泛的市场前景，为了不断发展壮大公司业务，经对岳阳高新技术产业园进行实地考察，财纳福诺木业（中国）有限公司与岳阳高新技术产业园区管理委员会签订了项目投资合同。2018年9月，财纳福诺木业（中国）有限公司出资成立了湖南岳盛新型材料有限公司，并于岳阳县岳阳高新技术产业园工业大道7号投资建设了年产720万平方米石晶地板建设项目（称为岳盛公司的“一期项目”）。2019年1月，湖南岳盛新型材料有限公司委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司完成了《湖南岳盛新型材料有限公司年产720万平方米石晶地板建设项目环境影响报告表》的编制，2019 年1月24日获得岳阳县环境保护局的批复（岳县环评批[2019]3号），一期项目现处于验收阶段。2019年8月，由于产品市场的扩大，现有生产能力已不能满足市场需求，湖南岳盛新型材料有限公司于岳阳县岳阳高新技术产业园区盛园路西侧建设年产5000万平方米石晶地板建设项目（称为岳盛公司的“二期项目”）。 2021年01月，财纳福诺木业（中国）有限公司出资成立了湖南湘盛福诺新型材料有限公司，公司法人与湖南岳盛新型材料有限公司相同（均为曾纯军），但两者均为独立经营的公司，湖南岳盛新型材料有限公司从湖南湘盛福诺新型材料有限公司采购其生产的耐磨材料，从关系上看，湖南湘盛福诺新型材料有限公司是湖南岳盛新型材料有限公司的原材料供应商。 （2）工程概况 湖南湘盛福诺新型材料有限公司，2021年01月18日成立，经营范围包括新型环保材料、包装材料、塑胶地板、石木塑（石晶）地板的生产、加工、销售及技术咨询等。公司拟在湖南省岳阳高新技术产业园区建设生产厂房3栋，生产线包括UV生产线（1#厂房）、PVC压延膜生产线（2#厂房），PVC线仓库（3#厂房），本次拟生产的PVC压延膜为石晶地板的原材料之一，UV线生产车间是将SPC板（石晶板）进行多次涂层，属于石晶地板的一道加工工序，涂层后外售。项目建设完成后形成年产2.5万吨石晶地板耐磨材料、年加工540万平米石晶地板UV基材建设项目（因项目备案时间较早，并未将项目产品及产能作为项目名称，故本次环评项目内容与备案表上名称不一致）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相关要求，该项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业”53塑料制品业292--其他，应编制环境影响评价报告表。因此，湖南湘盛福诺新型材料有限公司委托湖南永蓝新环境服务有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司环评技术人员按照有关环保法律法规和技术导则的要求，通过现场踏勘、收集资料、走访调查、分析评价，在建设方提供的有关文件资料的基础上，编制完成了项目环境影响报告表。 （2）产品方案 表2-1项目产品方案一览表 车间名称 产品名称 设计能力 年运行时间 备注 PVC压延膜车间 石晶地板耐磨材料 PVC耐磨层 2.5万吨/年 7200h 三班制，一班8小时 UV车间 石晶地板UV基材 精钢面UV 270万平米/年 6000h 二班制，一班10小时 高光膜压UV 270万平米/年 6000h （3）建设内容 项目为新建厂房，厂区内分为生产区和办公区。主要建筑物为厂房（3栋，1#、2#、3#，均为2F）、食堂和活动室（1栋，4#，3F）、倒班楼（2栋，5#、6#，均为5F）、配电房（1栋，7#，1F）以及机修车间（1栋，8#，1F）、消防水池泵房（1栋，9#，1F）、UV车间仓库（1栋，10#，1F，用于储存UV漆，桶装）、废物储存间（1栋，11#，1F），其中1#、2#、3#厂房为丁类，7#配电房为丙类，8#机修车间为戍类，10#UV车间库房为甲类，11#废物储存间为丙类。项目主要建设内容见表2-2。 表2-2 项目建设内容一览表 工程类别 生产线 工程内容 规模 备注 项目总用地面积为98715.19m2，净用地面积98715.19m2，总建筑面积105513.77m2 主体工程 UV车间 UV涂层生产线 1#厂房，1栋2F，占地面积22698.77m2，建筑面积45763.52m2 钢结构厂房 PVC压延膜车间 PVC耐磨层生产线 2#厂房，1栋3F，占地面积10099.20m2，建筑面积25702.08m2 钢结构厂房 PVC仓库 库房 3#厂房，1栋2F，占地面积10098.09m2，建筑面积20571.19m2 钢结构厂房 辅助工程 食堂及活动室 4#，1栋3F，占地面积829.60m2，建筑面积2525.66m2 砖混结构 倒班楼 5#，6#，2栋5F，分别占地605.56m2，建筑面积3071.34共占地面积1211.12m2，建筑面积共6184.68m2 砖混结构 配电房 7#，1栋1F，占地面积928.66m2，建筑面积928.66m2 砖混结构 机修间 8#，1栋1F，占地面积1641.76m2，建筑面积1641.76m2 砖混结构 消防水泵房 9#，1栋1F，占地面积412.36m2，建筑面积412.36m2 砖混结构 UV车间仓库 10#，1栋1F，占地面积729.66m2，建筑面积729.66m2 砖混结构，主要储存UV漆，矿物油。 废物储存间 11#，1栋1F，占地面积320m2，建筑面积320m2 砖混结构，危废固废暂存 公用工程 给水 市政给水管网给水 依托 排水 生活废水经隔油池+化粪池处理后排入园区管网；冷却水循环使用，定期补充新鲜水，不外排。 新建 供电 市政电网提供，设置配电房 依托 环保工程 废气处理 UV车间：除尘工序产生的粉尘均经设备自带的除尘器进行收集后于车间排放（G1）；精钢面生产线有机废气经密闭式集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒排放（DA001）（G2）；高光膜生产线有机废气经密闭式集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒排放（DA002）（G3）； 新建 PVC压延膜车间：高搅产生的粉尘经设备自带的除尘器进行收集后于车间排放G4； 氯化氢经密闭式集气罩+碱性滤料吸附后与有机废气经密闭式集气罩+RCO处理后由15m排气筒高空排放。（G5）（DA003）； 模温机---产生的天然气废气（G6），经15m排气筒高空排放DA004） 新建 食堂，经油烟净化器处理后高空排放G7（DA005） 新建 废水处理 食堂废水经隔油池处理后与生活废水经化粪池处理， 排入园区污水管网，进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂进一步处理 新建 噪声处理 选用低噪声设备、采用隔声、降噪、减震等措施 新建 固废处理 生活垃圾 环卫部门统一清运 垃圾桶 一般固体废物 一般固废暂存间，集中收集后外售综合利用 新建 危险废物 危废暂存间（20m2），委托有资质的单位处理 新建，位于废物暂存间 （4）主要原辅料及能源消耗 根据建设单位提供的资料，本项目原辅材料用量清单详见表2-3。本项目生产过程中主要能源消耗情况见表2-4。 表2-3 主要原辅材料用量情况表 车间 序号 1 规格 单位 年用量 来源 运输方式 储存方式 PVC压延膜车间 1 PVC树脂 粉料 t 22990.865 外购 汽运 1t/包 2 增塑剂 液体 t 4000 外购 汽运 1t/桶 3 稳定剂 粉体 t 600 外购 汽运 25kg/袋 4 其他助剂 颗粒 t 1500 外购 汽运 25kg/袋 精钢面UV 5 SPC板 （石晶板） 板材 万平方 270 外购 / / 6 紫外光固化漆（UV漆） 液体 t 67.5 外购 汽运 20kg/桶 高光膜压UV 7 SPC板 （石晶板） 板材 万平方 270 外购 / / 8 紫外光固化漆（UV漆） 液体 t 67.5 外购 汽运 20kg/桶 9 高光膜 卷材 万平方 540 外购 汽运 / 10 高光保护膜 卷材 万平方 540 外购 汽运 / 能源 11 电 380V/ 220V 万度 1450 区域电网 / / 12 水 / t 29700 区域水网 / / 21 天然气 / m3 60万 园区燃气管网 / / 注：本项目PVC料为外购新料，新料使用承诺书见附件9。 项目原辅料物理化学性质如下： ①PVC树脂的理化性质： 聚氯乙烯（聚氯乙烯）是氯乙烯的均聚物。PVC 树脂粉为白色无定型粉末，具热塑性，无毒无臭，热稳定性和耐旋光性较差。聚氯乙烯是由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂。聚氯乙烯无固定的熔点，80℃～85℃开始软化，170℃以上开始分解；聚氯乙烯很坚硬，溶解性也很差，只能溶于环己酮、二氯乙烯和四氢呋喃等少数溶剂中，对有机和无机酸、碱、盐均稳定。根据不同的用途可以加入不同的添加剂，聚氯乙烯可呈现不同的物理性质和力学性能。PVC可分为软PVC和硬PVC。软的PVC一般用于地板、天花板以及皮革的表层。PVC 地板相对于其他种类的地板，具有防雨、耐火、抗静电、易成型、耐磨损、更美观等优点。 ②稳定剂的理化性质 PVC加工中添加稳定剂可在不影响其加工与应用的同时，在一定程度上起到延缓其热分解的作用。钙锌稳定剂由石蜡、硬脂酸、抗氧剂等为主要组分采用特殊复合工艺而合成，在 PVC树脂制品中，加工性能好，热稳定作用相当于铅盐类稳定剂，是一种良好的无毒稳定剂。 ③增塑剂的理化性质 增塑剂(塑化剂)是一种高分子材料助剂，其种类繁多，最常见的品种是DEHP(商业名称DOP)。DOTP：对苯二甲酸二辛酯，是一种有机酯类化合物，是一种常用的塑化剂。DOTP 本品为近乎无色的低粘度液体。凝固点-48℃。沸点 383℃(0.1)MPa.s(0℃)。着火点399℃。 ④UV漆的理化性质 UV漆，即紫外线光固化漆，也称光引发涂料，光固化涂料。本项目使用水性UV涂料，有较好施工性、高光泽、干燥速度快、低污染、墨层丰满平整、美观、流平性佳、附着力优良、柔韧性好、低微气味、表面耐抗性好、耐划伤、抗化学 性好、耐黄变性能佳、耐磨擦等特性。适用于纸品类之表面上光。其中聚氨酯20-25%、水60-70%，丙二醇5-10%，（具体见附件7）。 UV固化水性涂料的优点是∶可以使用相对分子质量很高的产聚体以提高对某些基材（如金属）的粘附力并提高固化膜的其它物理性能，而不像传统紫外涂层的齐聚体相对分子质量受到施工粘度的限制，体系的粘度可用水来调节，而不必使用稀释单体，这样就可以避免由活性稀释单体引起的收缩，用这种方法可以得到极薄的涂层，且设备易于清洗，水烘干后在辐照之前就可以得到触干的涂层，这样可以用于三维物体的表面固化，这种辐照之前就触干的涂层减少了灰尘的吸附并且能在固化前对涂层的缺陷进行修补。 （6）主要设备 表2-5 主要设备一览表 序号 设备名称 型号及规格 数量 单位 用途 PVC压延膜车间 1 原料空输设备 2.5,22KW，380V 3 套 输送PVC粉料 2 原料自动计量设备 Φ1.5，1.5KW，380V 3 套 计量物料配比 3 高速混合机 500L,110KW，380V 6 台 混合分散物料 4 冷拌机 1600L,22KW，380V 3 台 混合分散物料 5 行星挤出机 φ250,250KW，380V 3 台 熔融、塑化物料 6 开炼机 φ22”*72”L，380V 31 台 塑化物料 7 过滤机 φ10,132KW，380V 3 台 过滤材质 8 倒L五辊压延主机 φ24”*80”L，380V 3 台 压延物料成膜 9 压延后段冷却组 54KW，380V 3 套 冷却产品 10 双轴中心自动卷取机 30KW，380V 3 台 产品打包 11 输送机 11.1KW，380V 3 套 输送产品 12 模温机 5.4KW，380V 12 台 设备控温 13 破碎机 55KW，380V 3 台 破碎 14 料仓 100m3 3 台 - 15 储罐 100m3 3 台 储存物料 16 高位槽 2m3 3 台 储存物料 17 耐磨仪 - 1 台 研发和检测 18 测色仪 - 1 台 研发和检测 19 齿轮泵 KCB-300，5.5KW，380V 3 台 输送物料 20 高位槽 2m3 3 台 储存物料 21 齿轮泵 KCB-83.3, 2.2kW，380V 3 台 输送物料 22 燃烧废气排气筒 经15m排气筒高空排放 1 个 天然气燃烧废气 23 废气处理工程 氯化氢经密闭式集气罩+碱性滤料吸附后与有机废气经密闭式集气罩+RCO处理后由15m排气筒高空排放。（DA003） 1 套 废气处理 UV车间（精钢面UV） 24 除尘机 3M ， 2.42KW,380V 1 台 除尘 25 加热流平机 10M ，44.51KW ,380V 1 台 加热 26 加热流平机 6M ，26.71KW,380V 1 台 加热 27 双翼式单滚涂布机 2.5M ，8.68KW,380V 11 台 涂布 28 双头着色毛刷机 1.6M ，9.75KW,380V 2 台 涂布 29 2M输送机 2M ，0.4KW,380V 8 台 输送物流 32 3M输送机 3M ，0.4KW,380V 2 台 输送物流 31 双灯UV干燥机 2M ，35.5KW,380V 7 台 干燥 32 四灯UV干燥机 3M，70.95KW,380V 1 台 干燥 33 七灯UV干燥机 4.5M，123.6KW,380V 1 台 干燥 34 有机废气处理工程 密闭式集气罩收集+UV光解+活性炭吸附+排气筒高空排放（DA001） 1 套 废气处理 35 粉尘 除尘器处理 9 套 废气处理 UV车间（高光膜压UV） 36 2M输送机 2M ，0.4KW,380V 7 台 输送 37 除尘机 2.78KW,380V 1 台 除尘 38 加热流平机 4M,18.75KW,380V 1 台 加热 39 双翼式涂布机 8.62KW,380V 3 台 涂布 40 双翼式涂布机 11.14KW,380V 10 台 涂布 41 三灯UV干燥机 2.5M,57.26KW,380V 4 台 干燥 42 压膜机 4M,20.6KW,380V 1 台 压膜 43 五灯UV干燥机 3.5M,94.76KW,380V 5 台 干燥 44 对中输送机 2M,0.4KW,380V 2 台 输送 45 覆膜机 1.5M,4kw,380V 1 台 覆膜 46 有机废气处理工程 密闭式集气罩收集+UV光解+活性炭吸附+排气筒高空排放（DA003） 1 套 废气处理 配套工程 47 模温机废气 15m排气筒高空排放（DA004） 1 套 废气处理 48 食堂废气 油烟净化器（DA005） 1 套 废气处理 注：模温机：模温机又叫模具温度控制机，最初应用在注塑模具的控温行业。后来随着机械行业的发展应用越来越广泛，现在模温机一般分水温机、油温机，控温精度可以达到±0.1℃。模温机广泛应用于塑胶成型、压铸、橡胶轮胎、辊筒、化工反应釜、粘合、密炼等各行各业。从广义方面讲，叫温度控制设备，包含加温和冷冻两个方面的温度控制。本项目因生产需要，需使用模温机，属于油温机类，已取得园区同意，见附件10。 PVC生产线产能分析：挤出工序设备单台产能4t/h，设备共计3台，为三条生产线，项目采用三班制，300天，一班8小时，每条生产线产能为9600t/a，三条线共计产能28800吨/年（本项目设计产能<2.5万吨/年），可满足生产规模要求。（项目为订单式生产，产品厚度跟宽度可不一）。 UV车间产能分析：年加工540万平米石晶地板UV基材，项目涂布机单台产能为35平方米/小时，设备共计26台，一年以300天，2班制，一班以10小时计，共计产能为5460000平方米（<5400000平方米/年），可满足生产规模要求。 2、公用工程 （1）给水情况 本项目用水来源于自来水，由市政供水管网提供。用水主要为员工生活用水。项目采用3班工作制度（UV车间2班制，每班10小时制，年工作300天），项目劳动定员200人，厂区提供员工食宿，住宿员工约100人。 项目生产用水为冷却塔循环用水补充新鲜用水量为80t/d，项目冷却循环水池容积为120m3。 本项目职工日常办公产生污水根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）中相关标准，项目年工作300天，不住厂人员办公用水按45m3/人•d计算（不住宿员工100人），住厂人员办公用水按145m3/人•d计算（住宿员工100人），则员工生活用水量为19m3/d，5700m3/a。 （2）排水情况 采用雨污分流。生活污水经隔油池、化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂净化处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准后排入新墙河，对地表水环境造成的影响在可接那范围之内。 厂区雨水经厂区雨水管渠收集后排入南侧金石路的雨水管道再通过园区雨水管网最终排入新墙河。项目水平衡图如下： 图1-1 项目用水平衡图（m3/d） （3）供电 项目供电由市政电网统一提供，项目不设备用发电机等燃油设备。 3、平面布置 项目位于湖南省岳阳县荣湾镇岳阳高新技术产业园区，为新建厂房，购买设备，建设生产线，项目总占地面积98715.19m2。项目为新建厂房，厂区内分为生产区和办公区。主要建筑物为厂房（3栋，1#、2#、3#，均为2F）、食堂和活动室（1栋，4#，3F）、倒班楼（2栋，5#、6#，均为5F）、配电房（1栋，7#，1F）以及机修车间（1栋，8#，1F）、消防水池泵房（1栋，9#，1F）、UV车间仓库（1栋，10#，1F）、废物储存间（1栋，11#，1F）。主要出入口和消防出入口位于厂区南侧，厂区内形成环状路网作为消防通道。该项目总体布局能按功能分区，各功能区内设施布置紧凑、符合防火要求；符合生产流程、操作要求和使用功能。同时在内部布置时将办公生活区设置为生产区侧风向，由此可减少其对项目内员工生活办公的影响。综合分析可知项目厂内布局基本合理。厂区平面布置见附图4。 4、工作人员及制度 项目劳动定员200人，厂内提供员工食宿，住宿员工约100人。项目年工作日为300天，项目采用3班工作制度，每班工作8小时（其中，UV车间2班制，每班10小时）。 5、投资构成 本项目总投资30000万元，均为企业自筹。 6、项目进度 本项目计划2023年8月建设，预计2025年12月投产。 7、项目物料平衡 表2-6 PVC延压膜生产线物料平衡表 投入 产出 流失 序号 物料 名称 用量 （t/a） 名称 产量 （t/a） 名称 产量 （t/a） 类别 1 PVC树脂 22990.865 延压膜 25000 有组织有机废气排放量 8.43 废气 2 稳定剂 600 有机废气吸附量 47.815 废气 3 其他助剂 1500 无组织排放量 6.25 废气 4 有组织氯化氢排放量 0.45 废气 5 氯化氢去除量 1.8 废气 6 无组织氯化氢排放量 0.25 废气 7 边角料 13.12 固废 无组织粉尘 1.389 固废 收集的粉尘 11.361 固废 小计 25090.865 25000 90.865 表2-7 UV生产线UV漆物料平衡表 投入 产出 流失 序号 物料 名称 用量 名称 产量 名称 产量 类别 1 SPC板材 540万平米 精钢面UV 270万平米 有机废气有组织排放量 6.922t/a 废气 2 UV漆 135t/a 高光膜UV 270万平米 有机废气无组织排放 1.012t/a 废气 3 吸附的有机废气 2.186t/a 废气 小计 UV漆 135t/a 129.941 10.12t/a SPC板材 540万平米 石晶地板UV基材 540万（UV漆124.88t/a随产品带走） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目为新建项目，施工过程以机械施工为主，大致分为土地平整、主体施工、附属工程施工、装修、设备安装五大阶段，不同阶段所采用的设备有所不同，项目施工过程采用商品混凝土，不在场区设置混凝土拌合站，项目建设地内不建设大型的原料场，只设置小面积的临时原料堆场。项目地块移交时已基本完成三通一平工程，项目施工流程及排污情况示意图如下。 图2-1 项目施工流程及产污环节图 项目施工期的环境影响因素主要有施工扬尘、施工噪声和施工废水、施工人员生活污水等。 项目施工期选用的主要施工设备见下表。 表2-8 主要施工设备表 阶段 设备名称 土石方 推土机、挖掘机、装载机、压路机、打夯机 打桩 风镐、钻孔机、打桩机 结构 混凝土搅拌机、电锯、塔吊 装修 电钻、吊车、升降机、磨光机 工程施工方案如下： （1）清表工程：场地平整和清表土。 （2）主体工程：本项目主体工程为车间、倒班楼、食堂活动室等的建设。 （3）附属工程：本项目附属工程包括废气处理设施及其排气筒的安装、厂房简易装修施工等。 （4）设备安装调试：主体工程完工后主要生产设备即可进场进行安装调试，并根据设计进行设备管道、物料输送带的连接。 施工期的主要污染因素是施工废水、扬尘、噪声、固体废物以及项目施工对周边的影响。 2、营运期 项目建成后，PVC延压膜为产品，属于石晶地板辅材，UV线生产车间是将SPC板（石晶板）进行多次涂层，属于石晶地板的一道加工工序，涂层后外售。 2.1、UV车间工艺流程图 UV车间生产线仅为石晶地板的一道加工工序，即外购SPC板，进行反复（多次）涂布后待售，项目分为精钢面UV和高光膜压UV。 （1）精钢面UV工艺流程图 图2-2 精钢面UV工艺流程及产污节点图 工艺流程简述：外购的SPC基材（石晶地板），先经过除尘机进行表面除尘（除尘设施为数控脉冲袋式除尘器--移动式小车喷吹系统），通过平面输送机输送到双翼式涂布机，紫外光固化漆（UV漆）涂布通过双翼式涂布机涂布在经过的SPC基材上，之后进入UV干燥机进行干燥固化，重复涂布、干燥工序9-11次后，表面涂料厚度及其他指标达到标准后即为成品。 （2）高光膜压UV工艺流程图 图2-3 高光膜压UV工艺流程图 工艺流程图简述：外购SPC基材（石晶地板），先经过除尘机进行表面除尘（除尘设施为数控脉冲袋式除尘器--移动式小车喷吹系统），通过平面输送机输送到双翼式涂布机进行涂布，紫外光固化漆通过双翼式涂布机涂布在经过的SPC基材上，之后进入UV干燥机进行干燥固化，再次进入双翼式涂布机进行UV漆涂布，在UV漆未干之前进入膜压机进行高光处理，之后再次进入UV干燥机进行干燥固化，最后为保证表面高光不被划伤，再进入覆膜机进行覆膜保护，覆膜过程为利用压力进行压缩贴合即可，无废气产生，不使用胶黏剂。 2.2、石晶地板耐磨材料---PVC压延膜车间生产工艺 项目PVC延压膜生产工艺流程及产物节点如下图： 图2-4 pvc延压膜生产工艺产污节点图 工艺流程说明 压延车间生产工艺主要包括原料接收、计量投料、高搅、冷拌、挤出、开炼、过滤、压延、牵引、压花、冷却、切边、卷曲、检验、计量包装。主要工艺流程如下： 原料接收：拟建项目原料PVC为粉状，通过气力输送至料仓内，设置1个100m3的PVC料仓；增塑剂为液态，储存于1个100m3储罐内，稳定剂为粉状料，袋装；其他助剂为粒状料，袋装。 计量投料：PVC粉末通过管道负压密闭输送至高位槽内（计量投入使用的是密封罐，不会产生粉尘），增塑剂通过泵输送至高位槽内，稳定剂以及其他助剂人工投加至高位槽。各种原料通过自动称按照计量比例称量完毕后通过落料口投加至高速混合机内。 混合工序（高搅、冷拌）将各原辅料投入高速混合机中，混合机通过高速运转使原辅料充分接触，使原料混合均匀。在高速混合时，搅拌过程由于剪切磨擦产生热，温度为80〜120°C，逐渐使助剂渗入PVC树脂的空隙，一方面可使助剂在树脂中均匀分散，另一方面则使树脂半凝胶化，形成松散粉料。高速热混合机出来的混合料温度较高，需立即进行冷却，若散热不及时会引起物料分解和助剂挥发。冷拌机的搅拌速度较低，其容积一般应为热混机的两倍以上，在冷拌过程中消除高速混合过程中产生的摩擦静电，可提高干混料的流动性和密度，物料在冷拌机中继续分散并冷却至60℃以下后送往行星挤出机，冷拌机采用循环水冷却。 挤出：混合好的物料通过输送机密闭输送进入行星挤出机，通过加热至130-140°C，通过行星挤出机熔融挤出，挤出时不设过滤网过滤，本工序用热由模温机提供，模温机使用天然气加热（由导热油为载体，天然气加热），熔融过程产生的废气中含有非甲烷总烃、氯化氢，模温机天然气燃烧产生的废气含有二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。 （5）开炼：熔融挤出后的物料经开炼机进一步塑化（开炼），开炼机温度保持在130℃左右，本工序用热由模温机提供，模温机使用天然气加热（由导热油为载体，天然气加热），无硫化剂。 （6）延压、牵引、压花：将料坯送入压延机进行压延，经过高温辗筒塑化辗压，压延工序温度为160℃，再经牵引、压花成为厚度均匀的薄膜或塑料片，本工序用热由模温机提供，模温机使用天然气加热（由导热油为载体，天然气加热）。 （7）冷却：拟建项目冷却系统为循环水冷却。 （8）切边、卷曲：将冷却的料坯通过切割机进行切边加工，得到客户所需要的尺寸，后送至中心卷取机卷曲得到制品。下角料粉碎后回用于生产。 （9）检测、计量、包装：检验产品是否符合质量标准及客户要求，将合格产品包装入库，不合格品粉碎后回用于生产。 表2-9 项目营运期产生污染物及产污节点一览表 类别 车间 生产线 产生工序 主要污染物 污防措施 废气编号 排气筒编号 废气（G） UV车间 / 除尘工序 粉尘 经设备自动的除尘器进行收集后于车间排放 G1 / 精钢面生产线 涂布、固化 有机废气 经密闭式集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒排放 G2 DA001 高光膜 涂布、固化 有机废气 经密闭式集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒排放 G3 DA002 PVC压延膜车间 PVC耐磨层 高搅 粉尘 经设备自带的除尘器进行收集后于车间排放 G4 / 挤出、开炼、过滤、延压、牵引、压花 有机废气 氯化氢经密闭式集气罩+碱液喷淋后与有机废气经密闭式集气罩+RCO处理后由15m排气筒高空排放。 G5 DA003 挤出 HCL G8 模温机 天然气燃烧 SO2、NOX、烟尘 15m排气筒高空排放 G6 DA004 食堂 / 食堂 食堂油烟 经油烟净化器处理后排放 G7 DA005 固废（S） 厂内 员工生活 日常办公 垃圾桶 S1 / 生产线 边角料及废次品 一般固废暂存间 S2 / 布袋除尘器 一般固废暂存间 S3 / 一般性包装袋 一般固废暂存间 S4 / 废润滑油 危废暂存间 S5 / 废UV水性油漆桶 危废暂存间 S6 / 废活性炭 危废暂存间 S7 / 废紫外灯管 危废暂存间 S8 / 废导热油 资质公司 S9 / 噪声（N） 整个生产过程 噪声 隔声减震 N / 废水（W） 员工生活废水 COD、氨氮 隔油池+化粪池 W / |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状 3.1.1环境空气质量现状评价 （1）常规因子 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。为了了解岳阳县环境空气质量现状，本次环评收集了岳阳县2021年环境空气污染物浓度均值统计数据，具体结果如下。 表3-1 2021年区域空气质量现状评价表 监测 点位 监测 项目 年评价指标 现状浓度 标准值 达标情况 岳阳县一中 SO2 年平均质量浓度 6ug/m3 60ug/m3 达标 NO2 年平均质量浓度 20ug/m3 40ug/m3 达标 PM10 年平均质量浓度 50ug/m3 70ug/m3 达标 PM2.5 年平均质量浓度 32ug/m3 35ug/m3 达标 CO 95百分位数日平均质量浓度 1.0mg/m3 4mg/m3 达标 O3 90百分位数最大8小时平均质量浓度 135ug/m3 160ug/m3 达标 由上表可知，项目所在区域的常规监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量较好，属于达标区。 （2）TSP监测数据收集 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时， 引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”，本项目特征因子为TSP，TVOC、HCL，但TVOC、HCL无国家或地方环境质量标准限制要求，故本次评价收集TSP的监测数据。 本次环评收集《岳阳盛博新材料有限公司年产100万平米幕墙铝板项目》内TSP数据，该项目位于岳阳高新技术产业园金石路8号（岳阳盛博新材料有限公司位于本项目西侧，直线距离小于500m，监测点位为岳阳盛博新材料所在地1#、所在地西南面2#，可满足引用数据要求），监测时间为2021年6月15日-21日，收集的监测数据如下 表3-2 评价区TSP监测数据收集情况表 因子 监测项目 监测结果 所在地1# 所在地西南面2# TSP 24小时平均浓度范围 119-152 126-156 24小时平均浓度均值 134 139 超标率 0 0 标准指数 0.447 0.463 标准值（24小时均值） 300 300 由上表可知，区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 3.2地表水环境质量现状 为了解评价区域地表水环境质量现状，本评价引用生态环境主管部门公布的2021年对新墙河八仙桥和六合垸断面常规监测断面的地表水分析数据，以说明项目评价区域地表水环境质量状况。 （1）监测断面：W1：八仙桥断面；W2：六合垸断面 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、LAS。 （3）评价标准：根据湖南省地表水域功能区划分，新墙河八仙桥断面（W1）属渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 （4）监测结果：项目区域地表水环境质量污染因子监测结果详见下表。 表3-3 八仙桥断面地表水监测统计结果 断面名称 时间 pH COD BOD5 NH3-N TP LAS 新墙河八仙桥断面 01月 7 11 2.1 0.4 0.067 0.05 02月 7 9 1.1 1.18 0.108 0.05 03月 7 8 1.3 0.38 0.093 0.05 04月 7 10 0.8 0.45 0.109 0.02 05月 7 13 0.9 0.21 0.077 0.05 06月 7 11 1.7 0.16 0.064 0.05 07月 7 13 0.9 0.23 0.06 0.02 08月 6 20 2.2 0.35 0.067 0.05 09月 7 15 1 0.36 0.068 0.05 10月 7 8.7 1.4 1.13 0.143 0.17 11月 7 11 2.6 0.76 0.113 0.05 12月 7 12 1.3 1.02 0.115 0.05 年均 7.9 12.9 1.44 0.55 0.09 0.055 Ⅲ类标准（mg/L） 6~9 (无量纲) 20 4 1.0 0.05 0.2 表3-4 六合垸断面地表水监测统计结果 断面名称 时间 pH COD BOD5 NH3-N TP LAS 新墙河六合垸断面 01月 6.55 15 1.2 0.151 0.093 0.05 02月 6.96 14 1.3 0.843 0.126 0.05 03月 6.36 10 1.1 0.403 0.107 0.05 04月 6.49 6 1.4 0.783 0.05 0.05 05月 6.19 16 1.3 0.417 0.12 0.05 06月 6.6 14 1.4 0.165 0.06 0.05 07月 7 8 1.8 0.168 0.10 0.05 08月 7.2 15 1.4 0.472 0.05 0.05 09月 7.2 13 0.6 0.493 0.07 0.05 10月 7.3 10 2.2 0.496 0.11 0.05 11月 7.8 8 1.9 0.420 0.09 0.05 12月 7.4 16 0.9 0.568 0.080 0.05 年均 6.9 12.08 1.375 0.448 0.088 0.05 Ⅲ类标准（mg/L） 6~9 (无量纲) 20 4 1.0 0.05 0.2 由上表可知，新墙河八仙桥断面、六合垸能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。 3.3声环境质量现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“声环境：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”结合现场调查，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不需要进行声环境质量监测。 3.4、生态环境质量现状 本项目位于工业园区内，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）》（试行）可知，可不开展生态现状调查。 3.5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，本项目位于湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区（金石路北侧），项目对生产车间地面做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。因此扩建项目不存在地下水、土壤环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | ①大气环境保护目标 表3-5 项目环境空气保护目标表 名称 坐标 功能及规模 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 居民点 113°9′5.95654″ 29°7′10.08917″ 居民，约10户 NE 180-320 居民点 113°8′33.12054″ 29°6′58.81076″ 居民，约250户 W 300-500 ②声环境保护目标： 厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。 ③地下水环境保护目标： 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 ④生态环境保护目标： 本项目位于岳阳高新技术产业园区范围内，无生态环境保护目标 ⑤地表水环境保护目标： 本项目位于岳阳高新技术产业园区内，水环境保护目标为新墙河，位于项目北面，执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准； |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ①废水 项目无生产废水产生，生活污水经预处理后排入园区污水管网最终进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理达标后排入新墙河，因此外排废水须满足岳阳高新技术产业园区污水处理厂接管标准要求（并满足岳阳高新技术产业园污水处理厂的设计进水标准，（即pH6~9、COD≤300mg/L、BOD5≤150mg/L、SS≤200mg/L、动植物油≤100mg/L、TP≤3mg/L等），其污染物标准值可见表3-7，进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂净化处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入新墙河。 表3-6 污水综合排放标准 序号 污染因子 排放限值/（mg/L） 标准来源 三级标准 1 pH 6~9 （GB8978-1996）表4三级标准 2 COD 500 3 BOD5 300 4 NH3-N - 5 SS 400 6 石油类 20 7 动植物油 100 表3-7 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 序号 污染因子 排放限值/（mg/L） 标准来源 1 pH 6~9 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 2 COD 50 3 BOD5 10 4 NH3-N 5 5 SS 10 6 动植物油 1 7 总P 1.7 ②废气 施工期：施工无组织扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值，具体标准限值详见下表。 本项目UV车间的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4 的大气污染物排放限值；颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5的大气污染物特别排放限值【根据湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限制（第一批）的公告，2018年10月29日】，无组织的非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9的企业边界大气污染物浓度限值的要求；PVC压延膜车间的颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准（本项目PVC树脂为聚氯乙烯树脂，故延压膜生产线执行综排标准）； 厂区内VOCs无组织监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中的要求，无组织排放的VOCs应从严执行标准； 本项目模温机使用天然气做燃料，为挤出和开炼等工序提供热量，模温机使用天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求。 食堂油烟废气经安装的油烟净化器处理后执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。 具体标准值见下表： 表3-8 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） 有组织排放限值 污染物 浓度（mg/m3） 适用合成树脂类型 颗粒物 20 所有合成树脂 非甲烷总烃 100 所有合成树脂 无组织排放限值 污染物 浓度mg/m3 监控点 非甲烷总烃 4.0 企业边界 颗粒物 1.0 企业边界 表3-9 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 排气筒（m） 二级 颗粒物 120 15 3.5 1.0 非甲烷总烃 120 15 10 4.0 氯化氢 100 15 0.26 0.2 表3-10 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 标准来源 NMHC 10 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 GB37822-2019 30 监控点处任意一次浓度值 表3-11 大气污染物排特别放限值要求 污染物 浓度mg/m3 监控点 颗粒物 20 烟囱或烟道 二氧化硫 50 烟囱或烟道 氮氧化物 150 烟囱或烟道 表3-12 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 规模 大型 中型 小型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 2.0 2.0 净化设施最低去除效率（%） 85 75 60 ③噪声 施工期：噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。 表3-13 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB【A】 昼间 夜间 70 55 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-14 项目噪声排放标准一览表 污染因子 排放限值/dB(A) 标准来源 3类区域 Leq(A) 昼间 65 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 夜间 55 ④固体废物 一般固体废物处理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020》；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目无生产废水产生，生活污水（5130m3/a）经处理后进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理，单独排放的生活污水可不计算总量。本项目废气排放为颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、SO2、NOX，其中挥发性有机物、SO2、NOX属于总量控制因子，本项目应对SO2、NOX、挥发性有机物申请总量控制指标，建设单位应对SO2、NOX向当地生态环境部门申请交易获取。 表3-15 总量控制因子 序号 总量控制因子 排放量 1 非甲烷总烃 有组织15.352t/a 2 非甲烷总烃 无组织7.262t/a 合计 VOCS 22.62t/a 3 SO2 0.24t/a 4 NOX 0.96t/a |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境保护措施 本项目为新建项目。本项目需进行土建工程、主体、辅助工程等工程的设备安装。 （1） 施工期大气环境保护措施 施工期的大气污染物主要有施工扬尘，汽车尾气和燃油机械废气。 废气污染控制措施如下： 根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）及《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）规定，结合项目周边环境敏感点情况，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，合理安排工期。 （2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖篷布。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输。 （4）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 （5）对于施工便道等裸露施工区地表压实处理并洒水。施工场内便道采用焦渣、级配砂石或水泥混凝土等，并指定专人定期喷水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理；对闲置六个月以上的现场空地，必须进行简易的绿化处理，如种植草皮等地被植物。同时严格执行住建部“六个”100%： ①施工工地周边100%围挡（建筑工地围挡必须100%全封闭，且达到美观大方，安全实用要求）； ②物料堆放100%覆盖（建筑工地砂石、裸露黄土（含地面）必须100%全覆盖）； ③出入车辆100%冲洗（工地大门内必须安装定型车辆冲洗设备，保证出来的车辆必须 100%全冲洗）； ④施工现场地面 100%硬化（施工现场的主要施工道路必须 100%全硬化）； ⑤拆除工程100%湿法作业（施工现场划分为三个施工段：每个施工段各配备1台抑尘车，全段共配备3台抑尘车，结合喷淋系统在土方挖运、回填全过程100%洒水抑尘，进行湿法作业）； ⑥渣土车辆100%密闭运输（由工地驶出车辆必须用苫布对厢体所运渣土遮盖严实）。 （6）施工机械设备在运行时会产生一定量的燃油废气，其主要污染物为 SO2、NO2、CO 等物质，但由于施工工序不同，设备安放位置不一，所以该类污染源较为分散，且污染物排放量较少，在自然扩散基础上，对周边大气环境影响较小。此外，随着施工期的结束，该类污染也将随之消失。 在积极采取如上措施，加强施工管理工作基础上，项目施工期产生的施工设备燃油废气和汽车尾气对周边大气环境影响不大，但施工单位须使用污染物排放符合国家标准的施工机械设备和运输车辆，并加强操作管理和日常养护，保证施工机械设备和运输车辆处于良好的工作状态，严禁使用不合格设备和报废车辆。 2、施工期水环境保护措施 项目施工过程中废水主要为车辆清洗废水和施工人员生活污水等。施工过程中施工机械冲洗会产生一定量的废水，含悬浮物浓度较高；施工机械、车辆在运行和维修中可能存在油污滴漏，并进入水体，从而对局部水环境造成石油类污染；施工人员会产生一定量的生活污水，生活污水中污染因子和浓度约为COD：300mg/L，BOD5：200mg/L，SS：240mg/L。 为减少施工期水污染物的影响，建议采取以下措施： （1）施工过程中尽量减少植被的破坏，在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流入河流，造成水体 SS 增加，泥沙淤积；施工完成后及时进行道路和绿化建设恢复植被，防止水土流失。 （2）根据一水多用、节约用水的要求，工地洗车水、设备冲洗水、泥浆水均须经多级沉淀池处理后回用于车辆和设备的冲洗，也可在工地用来洒水降尘，不得外排。在工地四周加建围墙和截水沟，避免施工废水直接外排。 （3）在施工场地设施工人员可移动式厕所，粪便废水由当地居民做农家肥使用，其他废水经自然沉淀池处理后回用于洒水抑尘。 采取上述措施后，项目施工作业废水和生活污水均可得到回用，对周边地表水影响较小。 （3）施工期声环境保护措施 施工期对声环境的影响主要来自施工机械噪声，其次是交通噪声和人为噪声。 3、噪声污染控制措施： ①选用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器代替高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。 ②合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。 ③施工期噪声应按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间 10 点至次日早上 6 点禁止施工，如确因工程施工需要，需向环保部门经申请夜间施工许可证，批准后方可实施，并需告知附近居民，尽量做到施工建设时噪声对影响区公众的不利影响降至最小。另外，施工过程中业主应充分协调好关系，确保不发生环境纠纷。 4、施工期固体废物保护措施 项目地块移交时将完成三通一平工程，施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾。施工人员生活垃圾定点收集后，交由环卫部门处理，各类建筑垃圾按照建设部令第139号《城市建筑垃圾管理规定》（2005年6月1日施行）规定，在指定地点消纳，不能随意丢弃、堆放。主要固体废物处置措施如下： （1）产出的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运与处理，按管理部门指定地点处置，不得随意弃渣；渣料若在工地内堆置超过一周的，应采取防淋湿和风蚀措施。 （2）施工现场设置专门的废弃物临时储存场地，堆放时须加盖塑料棚布，避免雨中冲刷带来的水土流失，同时保持土壤的养分。 （3）处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 （4）建筑物装修期间，使用过的油漆桶属于危险废物，应及时回收，妥善处置。在工程竣工验收前，应将所产生的建设工程废弃物全部清除防止污染环境；并与环卫部门联系，及时清理施工现场的生活垃圾；应使用按规定配装密闭装置的车辆运输。 综上所述，施工现场应加强管理，提倡文明施工，经采取以上措施后，施工期固体废物不会对周围环境造成明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、营运期废气环境影响及保护措施 1.1、废气源强 通过工程分析可知，项目PVC生产线将产生粉尘、有机废气、氯化氢，以及加热工序产生的天然气废气；项目UV车间将产生粉尘、有机废气。 （1）粉尘 ①PVC车间粉尘：项目粉尘主要产生于PVC车间的高搅工序，计量投入使用密封罐，不会产生粉尘，故仅高搅工序产生粉尘，查阅《环境部公告2021年第24号关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告中292塑料制品行业系数手册，无颗粒物产生系数，且本项目原料PVC树脂、稳定剂为粉料，其他助剂为颗粒状，稳定剂为液体，（本项目投料产污系数可类比《浙江巨美家科技有限公司年产1000万平方米的PVC可循环装饰材料项目竣工环境保护验收监测报告》，该项目环评编写于2017年3月，已经通过环评审查，本项目参照2018年8月的验收监测报告。其部分工艺流程为混合，挤出成型，开榫、切割。同时该项目原辅料为PVC树脂粉、碳酸钙粉等材料，与本项目的部分生产工艺、原辅材料相似。故两项目投料粉尘产污系数可类比，该项目投料产生的粉尘经布袋除尘器处理后高空排放，根据其验收监测报告，项目验收时生产负荷为75%，在其投料工序布袋除尘器出料口上所测最大速率为0.266kg/h，投料工作时间为200h/a，则其投料粉尘排放量为0.053t/a，处理效率约99%，收集率约90%，则其投料粉尘产生量约5.91t/a，该项目粉状原料实际消耗量为10402t/a，投料产尘系数约为粉状原料的0.05%），本项目投料粉尘产生量按0.5kg/t（粉状原料）计），故本次环评类比同类型项目可知，投料粉尘产生量约占粉状原料消耗量的0.05%，本项目投料粉尘产生量按0.5kg/t（粉状原料）计。 表4-1 项目粉尘产生情况一览表 序号 车间 原料名称 年用量t/a 系数 粉尘产生量t 1 PVC压延膜车间 PVC树脂 22990.865t/a 0.5kg/t 12 2 其他助剂 1500t/a 0.5kg/t 0.75 PVC延压膜车间高搅工序产生粉尘为12.75t/a，收集后经布袋除尘器处理后排放量为0.114t/a（G4），无组织排放量为1.275t/a（收集效率取90%，处理效率取99%）。粉尘均经布袋除尘器处理后于车间排放，无组织粉尘排放总量为1.389t/a。 ②UV车间粉尘：项目SPC石晶地板因涂层要求高，故在进行第一次涂布前均将会进行除尘处理，但此部分粉尘无产生系数，且本身SPC版较洁净，故本次评价不做定量分析。 （2）有机废气 ①UV车间---有机废气： UV线是属于石晶地板的一道加工工序，为涂布工序，并多次涂布。 根据紫外光固化漆（UV漆）的成分分析，主要成分为改性丙烯酸树脂（树脂的一种），其中聚氨酯20-25%、水60-70%，丙二醇5-10%（具体见附件7），故本项目使用的紫外光固化漆为水性UV漆，根据原料成分组成分析，VOCs产生量含量按7.5%进行测算。 有机废气：根据建设单位提供的资料，喷涂过程中将产生有机废气，以非甲烷总烃计。 分别为精钢面UV 270万平米/年，UV漆的用量为每平方米25g的用量，故紫外光固化漆（UV漆）使用量为67.5t/a，则精钢面UV生产线有机废气产生量为5.06t/a（G2）； 高光膜压UV 270万平米/年，UV漆的用量为每平方米25g的用量，故紫外光固化漆（UV漆）使用量为67.5t/a，则精钢面UV生产线有机废气产生量为5.06t/a。（G3）； 故UV车间产生的有机废气共计为10.12t/a。 根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022 年修订）》表 2-3 VOCs 废气收集率和治理设施去除率通用系数，非密闭式集气罩的效率范围在10%-65%，密闭空间（含密闭式集气罩）负压状态下，收集效率可达90%，为了降低无组织的排放，本次工程采取密闭空间（含密闭式集气罩）负压状态下进行有机废气的收集，收集效率取90%； 拟在UV车间的2条UV线上分别设密闭式的集气罩，分别设1台风机，风机风量为40000m3/h，废气经密闭式集气罩收集后通过UV光解催化处理器+活性炭吸附处理后，最终经过15米排气筒（UV车间有2条生产线，每条生产线安装一套设施，排气筒标号为DA001、DA002）排放，UV光解催化处理器+活性炭吸附处理取24%。 每天UV涂漆工作时间约为20h（2班制），一年以300天计，则每条UV线有机废气收集量为4.554t/a，产生速率为0.759kg/h，产生浓度为18.975mg/m3，有机废气有组织排放量为3.461t/a，有机废气排放速率为0.576kg/h，有机废气排放浓度为14.42mg/m3，可以满足非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4的大气污染物排放限值（100mg/m3）。 则每条UV线有机废气无组织排放量为0.506t/a（0.084kg/h），UV车间无组织排放有机废气总量为1.012t/a，无组织速率为0.168kg/h。 ②PVC延压膜车间--有机废气 PVC延压膜车间：共设置3条生产线，挤出工序、开炼工序、过滤工序、延压、牵引、压花工序将产生有机废气G5。挤出工序中会产生少了恶臭，其臭气浓度较小，本项目不做定量分析。 本项目挤出温度在130-140°C，开炼机温度保持在130℃左右，压延工序温度为160℃（热源为采用天然气加热导热油提供温度，设备为模温机，四台为一组，三条线，共12台），（因考虑到蒸汽加热的不稳定性，将会对生产产品造成影响，技术层次面要求保留模温机等相关资料，并已跟园区进行相关说明，见附件10），由于辅料中的稳定剂在一定程度上起到提高PVC分解温度、延缓PVC热分解的作用，因此本项目将产生少量HCL废气。 此外PVC熔融挤出工序、开炼工序、过滤工序、延压、牵引、压花工序中会产生少量的烯烃类化合物，有机废气以非甲烷总烃计，根据《环境部公告2021年第24号关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告中292塑料制品行业系数手册--2921 塑料薄膜制造行业系数表可知，上述过程非甲烷总烃产生量约为2.5kg/t产品， PVC压延膜设计产能为2.5万吨/年，则非甲烷总烃产生量约为62.5t/a。 表4-2 2921塑料薄膜制造业行业系数表 根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022 年修订）》表 2-3 VOCs 废气收集率和治理设施去除率通用系数，非密闭式集气罩的效率范围在10%-65%，密闭空间（含密闭式集气罩）负压状态下，收集效率可达90%，为了降低无组织的排放，本次工程采取密闭空间（含密闭式集气罩）负压状态下进行有机废气的收集，收集效率取90%（见下表4-3）；因PVC车间产生的有机废气中含有少量氯化氢气体，故在进行有机废气处理前，将氯化氢先用碱性滤料进行吸附，去除率取80%；有机废气采取蓄热式热力燃烧工艺（RCO），末端治理技术去除率取85%（来源于上表4-2）。 表4-3 VOCS收集率和治理设施去除率通用系数表 故PVC车间废气的处理工艺为：废气经密闭式集气罩收集，收集后由碱性滤料+RCO工艺处理后由15m排气筒高空排放（DA003），收集效率取90%，有机废气去除效率取90%，风机风量为45000m3/h。 则经集气罩收集的有组织有机废气产生量为56.25t/a。每天工作时间约为24h，一年以300天计，有组织产生速率为7.812kg/h，产生浓度为173.6mg/m3；经处理后的有组织排放量为8.43t/a，有组织排放速率为1.17kg/h，排放浓度为26mg/m3，剩余10%为无组织排放，无组织排放的有机废气量为6.25t/a，无组织速率为0.868kg/h。项目排放的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准（120mg/m3）。根据湖南省挥发性有机物专项治理工作要求：单个排气口VOCS排气量大于50000m3/h，或排气口VOCS速率大于2.5kg/h的排位单位，应实施自动监控，故本项目无需安装在线监控。 （3）氯化氢 PVC延压膜车间--氯化氢 挤出废气产生于PVC树脂的熔融挤出工序。PVC塑料在加热时会有少量单体分解产生废气，根据《气象色谱质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》的文章，发现聚氯乙烯 PVC在90℃的加热条件下即可分解产生氯乙烯；不同的加热温度条件下分解产物不同，温度越高，分解产物的种类越多，浓度越大。在180℃下分解产物主要是乙烯、一氯甲烷、氯乙烯、二氯乙烯、二氯甲烷、四氯化碳、三氯甲烷、二氯乙烷、苯、三氯乙烯、甲苯、四氯乙烯等。为了减少PVC分解，在PVC 生产中会添加稳定剂来降低PVC的分解量。本项目熔融挤出温度约130~140℃左右，故在此过程PVC树脂中的游离单体（HCl、氯乙烯及其它小分子烯烃等）会以气体的形式挥发出来，其废气污染物主要为 HCl和非甲烷总烃（包括氯乙烯及其它小分子烯烃）。 查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告中292塑料制品行业系数手册--2921 塑料薄膜制造行业系数表，其中并无氯化氢产生系数。通过调查（浙江财纳福诺木业有限公司年产1000万平方米强化地板、250万平方米实木及实木复合地板项目环境影响报告书，已批复，已验收，其拥有30台挤出机进行生产，挤出生产工艺一致，根据其挤出废气实测情况统计(监测报告编号 JZHJ206046)，挤出废气中非甲烷总烃和氯化氢进口浓度比例情况为：1：0.0187~0.0442，因氯化氢产生浓度跟温度有直接关系，本项目在生产过程中会严格控制好温度，并在原料里添加了稳定剂，故本项目产生的氯化氢有限），本评价按PVC树脂在170℃温度下废气中氯化氢产生量取0.04，因此氯化氢2.5t/a。 氯化氢废气经碱性滤料吸附装置净化处理后经15m排气筒高空排放（DA003），收集效率按90%计（见上文），处理效率达80%以上，本次取80%。 每天工作时间约为24h，一年以300天计，风机风量为45000m3/h，故项目有组织产生量为2.25t/a，有组织产生速率为0.3125kg/h，产生浓度为6.944mg/m3；经处理后有组织排放量为0.45t/a，有组织排放速率为0.0625kg/h，排放浓度为1.388mg/m3，剩余10%为无组织排放，无组织排放的氯化氢产生量为0.25t/a，无组织速率为0.034kg/h。氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准（100mg/m3，0.26kg/h）。 ⑤天然气燃烧废气（G6） 项目UV车间设备采用均用电，PVC车间挤出温度在130-140°C，开炼机温度保持在130℃左右，压延工序温度为160℃（热源为采用天然气加热导热油提供温度，设备为模温机，四台为一组，三条线，共12台），（因考虑到蒸汽加热的不稳定性，将会对生产产品造成影响，技术层次面要求保留模温机等相关资料，并已跟园区进行相关说明，见附件10），能源为天然气，由园区燃气管道提供天然气。 项目加热工序通过燃烧天然气加热导热油来提供热源，天然气燃烧产生的大气污染物主要为SO2、氮氧化物、颗粒物，燃烧后的尾气可统一经排气管道引致车间顶部排放。项目天然气用量详见下表。 表 4-4 建设项目天然气用量估算一览表 所在车间 工序 年用量（万m3/a） 年工作时间（h） PVC 挤出、开炼、延压工序加热 60 7200 天然气燃料产生的SO2、NOx参照《环境部公告2021年第24号关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》--4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉，产污系数分别为 SO2：4kg/万m³原料、NOx：15.87kg/万m³原料，烟气量107753Nm3/万m3—原料，烟尘参照《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社，2007）有关燃料的污染排放因子产污系数进行核算，烟尘排污系数为1.4kg/万m³原料，系数表如下： 表4-5 4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉 天燃气耗量共计60万m³/a，SO2、NOx、烟尘分别产生量分别为240kg/a、952.2kg/a，84kg/a，项目共设12台模温机，共设一根15m高排气筒高空排放（DA005），排放可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3新建锅炉大气污染物排放限值要求。污染物排放系数和排放量详见表4-8。 表 4-5 项目燃气烟气中污染物的产生量和排放量 设备 污染物种类 NOX SO2 烟尘 烟气量 天然气废气 排放系数 kg/万m³原料 15.87 4 1.4 897.9Nm3/h 产生浓度（mg/m3） 147.21 36.75 13.36 产生速率（kg/h） 0.132 0.033 0.012 产生量（t/a） 0.952 0.24 0.084 由上表可知，天然气属于清洁能源，排放的烟尘、SO2、NOX浓度分别为13.36mg/m3、36.75mg/m3和147.21mg/m3，引至15m高烟囱（DA004）排放能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的特别排放浓度限值，即烟尘、SO2和NO2排放浓度分别不于20mg/m3、50mg/m3和150mg/m3。 7）食堂油烟（G7） 项目200人在厂内食堂用餐，采用清洁能源作为燃料。据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册： 生活污染源产排污系数手册》表3-1“湖南地区餐饮油烟的排放系数为301克/（人·年）”，经计算，项目油烟年产生量为0.06t/a。项目食堂共设置4个灶头，每天集中烹饪时间为4h，建设单位在食堂油烟废气产生点配置集气罩将油烟废气抽至油烟净化器处理后引至屋顶高空排放（DA005），风机设置风量为10000m3/h，根据《饮食业油烟净化设备技术方法及检测技术规范（试行）》（HJ/T62-2001）要求，额定处理风量在6000~12000m3/h的油烟净化设备要求最低去除效率为75%，项目按照80%计算。由此计算得到，项目油烟产生浓度 5mg/m3，排放量为0.012t/a，排放浓度为1.0mg/m3，可满足《饮食业油烟排 放标准（试行）》（GB18483-2001）的“中型”最高允许排放浓度及净化设施最低去除率的要求。 表4-6 项目废气产生、排放汇总一览表 车间 污染因子 种类 排放方式 产生量t/a 产生浓度mg/m3 处理工艺 去除效率 排放量t/a 排放浓度mg/m3 UV车间 粉尘 除尘工序（G1） 有组织 / / 经真空自吸+布袋除尘器处理 收集率65%，处理效率99% / / 有机废气 精钢面UV生产线（G2） 有组织 4.554 18.975 密闭式集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒排放（DA001） 收集效率90%，处理效率24% 3.461 14.42 无组织 0.506 / / / 0.506 / 有机废气 高光膜压UV生产线，（G3） 有组织 4.554 18.975 密闭式集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒排放（DA002） 收集效率90%，处理效率24% 3.461 14.42 无组织 0.506 / / / 0.506 / PVC延压膜车间 粉尘 高搅工序（G4） 有组织 11.475 / 经真空自吸+布袋除尘器处理 收集率90%，处理效率99% 0.115 / 无组织 1.275 / / / 1.275 / 有机废气 挤出工序、开炼工序、过滤工序、延压、牵引、压花工序G5 有组织 56.25 173.6 密闭式集气罩收集，收集后由碱性滤料+RCO工艺处理后由15m排气筒高空排放（DA003）， 收集效率取90%，有机废气去除效率取90%，氯化氢去除效率80%，风机风量为45000m3/h 8.43 26 无组织 6.25 / 6.25 / 氯化氢 G8 有组织 2.25 6.944 0.45 1.388 无组织 0.25 / 0.25 / 天然气废气 模温机（G6） SO2 0.24 36.75 15m高排气筒（DA004） / 0.24 36.75 NOX 0.952 147.21 0.952 147.21 颗粒物 0.084 13.36 0.084 13.36 食堂 有组织 油烟废气（G7） 有组织 0.06 5 高效静电油烟净化器处理（DA005） 75% 0.012 1.0 （3）处理措施可行性分析 ①粉尘处理可行性分析 PVC生产线搅拌产生的粉尘经集气罩+布袋除尘器进行收集。集气口，是粉尘净化系统污染源的收集装置，可将粉尘及气体污染源导入净化系统，同时防止其向生产车间及大气扩散，造成污染。其性能对净化系统的技术经济指标有直接的影响。集气口特点：体积小，材料消耗少，操作与检修方便；适用：产尘点固定、产尘气流速度较小且连续产尘的地点。集气口工作原理：当吸尘吸气时，在集气口附近形成负压，周围空气形成吸入气流或汇流，粉尘在空气中一同被吸入集气口中，在经处理后排放。 ②有机废气处理可行性分析 UV车间有机废气：密闭式集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒高空排放； 石晶地板耐磨材料生产线有机废气处理工艺：经密闭式集气罩+碱性滤料+RCO处理后由15m排气筒高空排放。 A、UV-光解净化：为保证处理效率，利用排风系统输入到UV光解设备净化设备。其工作原理为：利用特制的高能高臭氧 UV 紫外线光束照射气体，裂解苯、甲苯、二甲苯、有机废气等的分子键，使呈游离状态的污染物分子与臭氧（高能高臭氧 UV 紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子部平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。氧化结合成小分子无害或低害的化合物，如 CO2、H2O。该法不产生危险废物，而且低能耗，处理效率高。 B、活性炭吸附 ：固化产生的有机废气净化采用活性炭吸附处理，活性炭是国内最为有效的办法。吸附作用是一种界面现象。所谓吸附，是当两相存在时，在相与相的界面附近的浓度与相内部不一样的现象，吸附的物质称作吸附剂或吸附载体。活性炭的吸附是用活性炭作为载体的吸附。吸附的作用力是吸附载体与吸附物质（有机废气）之间在能量方面的相互作用，承担这种相互作用的是电子。吸附载体表面上的原子与吸附质（有机废气）分子互相接近时，即使是无极性，也会瞬时性地造成电子分布的不对称而形成电极，并诱导与其相对应的原子或分子产生分电极。在这两个分电极之间，便产生微弱的静电相互作用力。活性炭也能通过使用氧化剂、还原剂进行处理，让比表面积及比孔容积大，单位重量的吸附量也大。 活性炭的品质对活性炭吸附效率和吸附量影响很大。活性炭应定期更换（一般每季度更换一次）。待活性炭吸附饱和后，作为危险废物交由具有危险废物处理资质的单位处理。 C、碱性滤料吸附装置：碱性滤料吸附装置是以SDG复合酸气吸附剂作为吸附 材料的一种固定床式净化器，可以净化硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、醋酸、磷酸等各种酸气和酸雾。可以同时净化多种混合酸气和酸雾，净化效率高，能满 足最严格环保和卫生法规要求。本装置的核心—SDG酸气吸附剂由北京工业大 学研发的一种可治理多种酸气的吸附剂（专利号：CN 85105415A），是一种比表面积较大的固体颗粒状无机物，当被净化气体中的酸气扩散运动到达SDG 吸 附剂表面吸附力场时，便被固定在其表面上,然后与其中活性成分发生化学反应，生成一种新的中性盐物质而存储于SDG 吸附剂结构中。SDG 吸附剂对酸气 的净化是一个多功能的综合作用，除了一般的物理吸附外，还有化学吸附，粒子吸附，催化作用，化学反应等。并且因为SDG 在净化过程存在着由表及里的 化学反应，这就大大增加了它的吸附容量，从而使其使用寿命也大大增加。 SDG酸气吸附剂根据吸附酸的种类，分为SDG-Ⅰ(吸附硝酸雾、氮氧化物) 和SDG-Ⅱ(吸附硫酸雾、氯化氢、氟化物等)，本项目选用SDG-Ⅱ，主要用于氯化氢的去除，吸附剂对氯化氢的初始吸附效率达98%，吸附容量50%，综合吸附效率80%-85%。 SDG干式酸气吸收装置具有以下优点： （1）可以同时净化多种混合酸气和酸雾； （2）在低浓度下也有很高的净化效率，能满足最严格环保和卫生法规要求； （3）运行稳定，免维护，吸附剂的更换方便。 （4）设备形式可设计性高，可适应不同进口浓度、出口浓度及现场需求； （5）使用安全，无二次污染； （6）不需用水，无水循环系统，免维护，运行成本低； （7）负压操作，无废气泄漏到设备周边； （8）设备采用FRP 或PVC材质制作，抗腐蚀能力强； （9）净化风量可从几十到几十万m3 /h。 D：蓄热式热力燃烧法（RCO工艺）：voc催化燃烧处理装置将废气经收集后，通过旋转阀门进入事先蓄热的蓄热层，蓄热层将热量传递给废气，废气达到反应温度后，在催化剂层上发生氧化反应，反应后的气体通过另外一个蓄热层，将热量传递给该蓄热层，气体得到冷却，蓄热层温度得到升高。到达一定程度的时候，气体流向发生反转，未处理的低温废气进入上一循环已蓄热的蓄热层，然后发生催化反应后，又将热量传递给上一循环冷却的蓄热层。如此循环操作，实现污染物的催化氧化反应和热量的循环。 相对于其他处理技术（例如换热式热氧化），RCO高的热回收率使补充燃料的使用量显著减少，从而节约运行费用。尤其是处理量大、有机物含量低的工业气体，效果更加显著。但本项目PVC生产线中挤出、开炼等工序产生的废气中含有有机废气、少量氯化氢气体，故将少量氯化氢用碱液进行吸附后，再将有机废气采取RCO处理，最终由15m排气筒高空排放。因氯化氢产生情况跟很多因素有关，建设单位拟在源头进行控制，考虑到后期发展，故对本项目采取的废气处理措施进行承诺，见附件13。 （4）排放口基本情况 项目废气排放口基本情况见表4-7。 表4-7 废气排放口基本情况 名称 排气筒坐标 排气筒高度/m 排气筒出口内直径/m 温度 污染物名称 类型 排放标准 经度，纬度 DA001（G2） 113.149764597， 29.118225225 15 0.4 60 非甲烷总烃 一般排放口 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） DA002（G3） 113.149507106， 29.117624411 15 0.4 60 非甲烷总烃 一般排放口 DA003（G5） 113.148777500，29.118308333 15 0.4 120 非甲烷总烃、氯化氢 一般排放口 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准； DA004（G6） 113.146764664, 29.118573550 15 0.6 130 SO2 一般排放口 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别限值 NOx 颗粒物 （5）非正常工况污染物排放情况 非正常生产时主要是指开停车、设备检修、工艺设备或环保设施达不到设计规定指标情况下的超额排污，在无严格控制措施或措施失效的情况下，往往成为污染环境的最为重要因素。 从生产情况来看，影响生产操作导致非正常停车主要有辅助系统不配套和生产故障两方面原因。在公用工程不配套时将影响设备正常操作运行，导致减量生产直到停车，此类事故发生后，可通过逐步减缓设备运行负荷，将物料等在生产系统中逐步消化。因生产故障引起的突发事故停车所产生的排放，对环境会产生较大影响，所以公司应加强管理，做好日常生产维修，并配套事故应急方案，使事故排污影响降至最低。 本次主要考虑污染设施故障情况下，以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑非正常排污情况。污染治理设施定期进行检修和维护，一般发生频次考虑为1次/年，非正常排放时间1h，非正常排污情况如下： 表 4-8 项目废气处理设施故障工况下大气污染物源强核算一览表 非正常工况情形 污染物 排放速率 处理措施 密闭式集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒（DA001） 有机废气 0.759kg/h 加强环保设备维修和保养，发现故障后及时停止生产并检修 密闭式集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒（DA002） 有机废气 0.759kg/h 经密闭式集气罩+碱性滤料+RCO处理后由15m排气筒高空排放。（DA003） 有机废气、氯化氢 7.812kg/h （6）自行监测计划 本项目常规环境监测应委托有资质单位进行定期监测，参考《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）、《排污许可申请和核发技术规范—橡胶和塑料制品》（HJ1122-2020 ）工业中自行监测相关要求，本项目环境监测计划见下表。 表4-9 自行监测信息表 类别 监测点 监测因子 执行排放标准名称 标准限值 监测频次 废气 DA001 非甲烷总烃 GB31572-2015 100mg/m3 1次/半年 DA002 非甲烷总烃 GB31572-2015 100mg/m3 1次/半年 DA003 非甲烷总烃 GB16297-1996 120mg/m3 1次/半年 氯化氢 100mg/m3 1次/半年 DA004 颗粒物 GB13271-2014 20mg/m3 1次/年 SO2 50mg/m3 1次/年 NOx 150mg/m3 1次/年 厂界 颗粒物 GB31572-2015 1.0mg/m3 1次/年 非甲烷总烃 GB31572-2015 4.0mg/m3 1次/年 臭气浓度 GB 14554-1993 20mg/m3 1次/年 2、废水 （1）废水源强 项目生产用水为冷却塔循环用水补充的新鲜水，补充新鲜用水量为80t/d，冷却水循环使用，不外排，故本项目运营过程中无生产废水产生；项目生产过程中不会对生产车间地面用水进行冲洗，生产车间采用干清工艺（人工清扫）方式，将散落的粉尘颗粒统一收集处置，不产生生产废水，废水仅为人工生活污水。 根据工程分析可知，员工生活用水量为19m3/d，5700m3/a。污水排放系数按90%计，污水产生量约为17.1m3/d，5130m3/a。主要污染物及浓度分别为COD300mg/L、BOD5150mg/L、NH3-N30mg/L和SS200mg/L。食堂废水经隔油池与生活污水经化粪池收集处理后通过园区污水管网排入岳阳高新技术产业园区污水处理厂进一步处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准后排入新墙河。 项目生活污水经处理后可满足《污水综合排放标准》（GB16297-1996）表4中的三级标准，符合岳阳高新技术产业园区污水处理厂接纳标准，生活污水经岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准，尾水排入新墙河。 生活污水排放情况见表4-10 表4-10 废水污染物信息表 pH单位：无量纲 产排污环节 类别 产生量t/a 污染物种类 污染物产生浓度mg/L 污染物产生量t/a 治理设施 排放量t/a 污染物排放浓度mg/L 污染物排放量t/a 治理工艺 是否可行技术 办公、生活 生活污水 5130 pH 6~9 / 隔油池、化粪池 是 5130 6~9 / COD 300 1.539 50 0.256 BOD5 200 1.026 10 0.051 NH3-N 30 0.15 5 0.025 SS 300 1.539 10 0.051 动植物油 30 0.15 1 0.005 表4-11 废水排放方式及排放口信息一览表 污染物类别 排放方式 排放去向 排放规律 排放口名称 排放口编号 排放口类型 排放口地理坐标 受纳污水处理厂/水体名称 生活污水 间接排放 进入城市污水处理厂 间接排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 污水总排口 DW001 一般排放口 E:113.156 N:29.113 岳阳高新技术产业园区污水处理厂 雨水 间接排放 进入城市下水道（再入江河、湖、库） 雨水排放口 YS001 一般排放口 E:113.140 N:29.122 城南河 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021 ），“废水排放监测---橡胶和塑料制品工业排污单位均应在废水总排放口（厂区综合废水总排放口）设置监测点位，生活污水单独排入外环境的应在生活污水排放口设置监测点位，重点排污单位应在雨水排放口设置监测点位。” 本项目仅生活污水外排，故本项目可不开展生活废水监测。 生活污水经化粪池、隔油池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂净化处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准后排入新墙河，对地表水环境不会造成影响。 （2）废水治理设施技术可行性分析 ①化粪池处理可行性分析 根据“《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中4.5.3.1、、《排污许可申请和核发技术规范—橡胶和塑料制品》（HJ1122-2020 ）,生活污水防治工艺为“过滤、沉淀-活性污泥法、生物接触氧化、其他”等处理技术或其他。 生活污水处理工艺为化粪池（过滤、沉淀、生物接触氧化），属于可行技术。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，可有效处理粪便等，属于可行性技术。 ②污水纳入岳阳高新技术产业园区污水处理厂的可行性、可靠性分析： 本项目外排废水为生活污水，经化粪池处理后的水质能满足岳阳高新技术产业园区污水处理厂的进水水质要求。经岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准，尾水排入新墙河。 岳阳高新技术产业园区污水处理厂位于岳阳高新技术产业园荣湾镇东方村（京广高铁西侧空地），全部为新征地，总用地面积约为38750m2（合58.125亩），岳阳高新技术产业园区污水处理厂的近期设计规模为：10000m3/d，远期设计处理规模30000m3/d，包括高新技术产业园生活污水和工业企业经预处理排放的生产废水。根据工业园规划，该污水处理厂服务范围为岳阳高新技术产业园区，具体为：西至武广高速铁路，南至跃进村一方杨村一线，东至划船塘水库，北至金城路。本项目位于该污水处理厂服务范围内。 根据调查，岳阳高新技术产业园区污水处理厂采用“预处理+水解酸化+改良AAO+高密沉淀+活性砂滤池+消毒”工艺，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后于新墙河铁路桥下游排入新墙河，调查已有企业日排水量4500m3，剩余5500m3/d处理能力，本项目废水排放量为17.1m3/d，远远小于该污水处理厂剩余的处理能力，经化粪池预处理后排入园区污水管网，废水可满足《污水综合排放标准》（GB16297-1996）表4中的三级标准，亦可满足岳阳高新技术产业园区污水处理厂废水接纳标准，岳阳高新技术产业园区污水处理厂完全具有接纳本项目污水的处理规模及能力，项目废水排入岳阳高新技术产业园区污水处理厂可行。 3、噪声 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 3.2.1、固定噪声源预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备（超微粉碎机），有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3） 预测结果 本项目噪声主要为生产过程中生产设备运行噪声，具体噪声源的源强及其处理措施情况详见表4-12。 表4-12 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号 设备名称 源强 数量 降噪措施 特征 PVC压延膜车间 1 PVC原料空输设备 65 3套 基础减振+厂房隔声 点源、连续 2 原料自动计量设备 55 3套 点源、连续 3 高速混合机 75 6台 点源、连续 4 冷拌机 70 3台 点源、连续 5 行星挤出机 75 3台 点源、连续 6 开炼机 70 3台 点源、连续 7 过滤机 65 3台 点源、连续 8 倒L五辊压延主机 75 3台 点源、连续 9 压延后段冷却组 60 3套 点源、连续 10 双轴中心自动卷取机 75 3台 点源、连续 11 输送机 65 3套 点源、连续 12 模温机 60 12台 点源、连续 13 破碎机 80 3台 点源、连续 21 齿轮泵 80 3台 点源、连续 UV车间（精钢面UV） 22 除尘机 65 1台 基础减振+厂房隔声 点源、间歇 23 加热流平机 65 1台 点源、间歇 24 加热流平机 65 1台 点源、间歇 25 双翼式单滚涂布机 75 11台 点源、间歇 26 双头着色毛刷机 70 2台 点源、间歇 27 2M输送机 65 8台 点源、间歇 28 3M输送机 65 2台 点源、间歇 29 双灯UV干燥机 60 7台 点源、间歇 32 四灯UV干燥机 60 1台 点源、间歇 31 七灯UV干燥机 60 1台 点源、间歇 UV车间（高光膜压UV） 32 2M输送机 65 7台 基础减振+厂房隔声 点源、连续 33 除尘机 65 1台 点源、连续 34 加热流平机 65 1台 点源、连续 35 双翼式涂布机 70 1台 点源、连续 36 三灯UV干燥机 60 2台 点源、连续 37 双翼式涂布机 65 1台 点源、连续 38 压膜机 65 1台 点源、连续 39 五灯UV干燥机 60 1台 点源、连续 40 对中输送机 60 2台 点源、连续 41 覆膜机 65 1台 点源、连续 综上分析，项目噪声污染源主要来自各车间设备的运行噪声。各种噪声产生的噪声级约55～85dB（A）。 表4-13 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号 厂界方位 贡献值 预测值dB(A) 标准值dB(A) 是否达标 1 东厂界 51 52.9 昼间：65 达标 2 南厂界 53 53.5 3 西厂界 52 56.1 4 北厂界 53 54.0 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，因此，项目建成投运后，噪声对周围环境不会产生明显影响。 根据上表可知，各声源在采取相应的隔声、减振等措施后，厂界噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准要求，为确保项目生产过程中厂界噪声达标排放，并进一步减轻噪声对周边环境的影响，环评根据现场踏勘建议建设单位采取以下措施： ①在声源处降低噪声：在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 ②采取各类减振降噪措施：为防止振动产生的噪声污染，本项目应对生产线内噪声相对较大的机械设备加设减振垫，以防止振动产生噪音。 ③加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； ⑤强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。运输车辆行驶路线应避尽量避开居民点和环境敏感点。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，项目生产噪声对周围环境影响不大。 （2）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可申请和核发技术规范—橡胶和塑料制品》（HJ1122-2020 ）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）等法律法规的要求，运营期过程中应对噪声排放进行自行监测，监测计划见表4-14。 表4-14 运营期噪声监测计划 监测项目 监测点 监测内容 监测频率 执行标准 噪声 厂界四周外1m 等效A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 4、固体废弃物 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、边角料及废次产品、收集到的粉尘、一般性废包装物、废UV水性油漆桶、废润滑油、含油抹布及手套、废活性炭、废UV灯管、废过滤材料、导热油等危险废物。 （1）生活垃圾（S1） 本项目员工共200人，生活垃圾产生量按0.5 kg/人•d计算，则生活垃圾产生量为10 kg/d，3 t/a。生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运、处置。 （2）一般工业固体废物 ①边角料及废次品（S2） 项目在分切过程中会产生一定的废边角料、废次品，根据业主提供资料，废弃边角料的产生率约为原料的1‰，产生量约为13.12t/a，可全部返还生产线重新利用。 ②粉尘 （S3） 根据前述分析，项目产生的粉尘经布袋除尘器处理，可知布袋除尘器收集的粉尘量为12.85t/a，可全部返还生产线重新利用。 ③一般性包装袋（S4） 废包装料产生量约为2t/a，收集暂存后外售； ④废UV水性油漆桶（S6）：项目生产过程中使用水性UV涂料，废桶约0.56吨（共计135吨，每桶120L，约1125桶，每个桶重0.5kg，）。与厂家签订协议，送厂家回收处理。 （3）危险废物 ①废润滑油（S5）：项目生产设备需要定期进行保养维护，会有一定的废润滑油产生，产生量为0.25t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属于危险废物，废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-214-08，危险特性：T，I。废润滑油采用专用容器收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位收集处置。 ②废含油抹布及手套：项目机械设备维修过程中会产生润滑油，跑冒滴漏的情况需要戴手套用抹布擦拭，含油废抹布产生量0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 版），分类收集的含油抹布、含油手套属于危险废物，废含油抹布属于危废 900-041-49，经集中收集至危废暂存间暂存后委托有危废处理资质的单位统一回收处理。 ③废活性炭：根据前述分析可知，UV车间经活性炭吸附的有机废气总量2.186t/a。根据《简明通风设计手册》P510页，选用高吸附量的活性炭（S7），活性炭有效吸附量：qe=0.36kg/kg活性炭，则需活性炭约6.07t/a；则吸附有机废气更换后产生废活性炭约6.07t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），属于危险废物，其废物类别HW49其他废物、废物代码900-039-49 VOCs治理过程产生的废活性炭，危险特性T。废活性炭暂存在危废暂存间内，定期交由有资质单位处理。 ④废紫外灯管：本项目废气处理设施中光解净化器的紫外灯管需要定期更换，更换周期约一年一次，会有少量的废紫外灯管产生，产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废紫外灯管属于危险废物，废物类别为HW29含汞废物，废物代码为900-023-29，危险特性为T，经收集暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。 ⑤废过滤材料：项目挤出废气配套设置碱性滤料吸附装置，碱性滤料吸附装置中过滤材料需定期更换，将产生废过滤材料，属危险废物，该类废物废矿物油属HW09类危险固废（代码900-041-49）。定期更换，预计废过滤材料产生量约1.5t/a，收集后须委托有相应危废处理资质的单位安全处置。 ⑥废导热油：企业模温机中使用导热油为加热介质，根据模温机厂家介绍及模温机使用说明，模温机内的导热油需3年进行更换一次以确保加热效果，本项目设置12 台模温机，每台模温机中导热油量约 220~225kg，因此废导热油产生量约2.7t/3a。该类废物废矿物油属HW08类危险固废（代码900-249-08）。作为危废委托有资质单位安全处置。 表4-15 项目固体废物产生量及处理处置一览表 序号 固体名称 形态 固废属性 产生量 处理方法 1 生活垃圾 固态 生活垃圾 3t/a 交由环卫部门清运、处置 2 边角料及废次品 固态 一般固废 13.12t/a 返回生产线再利用 3 除尘器收集的粉尘 固态 一般固废 12.85t/a 返回生产线再利用 4 一般性包装袋 固态 一般固废 2t/a 收集暂存后外售 5 废UV水性油漆桶 固态 危险废物 0.56t/a 返还厂家 6 废润滑油 液态 危险废物 0.25t/a 专用容器收集+危废暂存间+委托有资质的单位处理 7 废油抹布、废含油手套 固态 危险固废 0.2t/a 8 废活性炭 固态 危险废物 6.07t/a 9 废紫外灯管 固态 危险废物 0.05t/a 10 废过滤材料 固态 危险废物 1.5t/a 11 废导热油 液态 危险废物 2.7t/次·3年 有资质的单位处理 根据《国家危险废物名录》（2021年版）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》及《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），项目生产过程中产生的危险废物基本情况见表4-16，一般固体废物基本情况见表4-17。 表4-16 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废 周期 危险 特性 污染防治措施 1 废活性炭 HW49 900-039-49 6.07 废气处理 固态 废活性炭 废活性炭 3个月 T 专用容器收集+危废暂存间+委托有资质的单位处理 2 废UV灯管 HW29 900-023-29 0.05 固态 废UV灯管 废UV灯管 1年 T 3 废油抹布、废含油手套 HW08 900-214-08 0.2 设备保养维护 固态 废油抹布、废含油手套 废油抹布、废含油手套 每月 T 4 废润滑油 HW08 900-214-08 0.25 液态 废润滑油 废润滑油 3个月 T，I 5 废过滤材料 HW49 900-041-49 1.5 更换 固态 废过滤材料 废过滤材料 3个月 T，I 6 废导热油 HW08 900-249-08 2.7t/次 更换 液态 废油 废油 3年 T 表4-17 一般固体废物汇总表 行业来源 类别代码 代码 名称 废塑料制品（边角料及废次品） 06 292-001-06 指从塑料生产、加工和使用中产生的废物 废塑料制品（布袋除尘器收集的粉尘） 06 292-001-06 指从塑料生产、加工和使用中产生的废物 废复合包装袋 07 900-999-99 指生产、生活中产生的含纸、塑、金属等材料的报废复合包装材料 项目拟设置一间一般固废暂存区位于车间内，分区暂存，设置“四防措施”，按GB15562.2设置环境保护图形标志等。项目一般工业固废处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的要求，固废经资源化利用和妥善处理后，不排放，对环境不会造成不良影响，措施可行。 项目拟设置一间危废暂存间，面积为20m2。根据国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关规定，做好“防风、防雨、防晒、防渗漏”四防措施。危险废物在厂内存放期间，使用完好无损容器盛装；用以存放装置危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。存储容器上必须粘贴本标准中规定的危险废物标签；容器材质与危险废物本身兼容（不互相反应）；收集存放间应有防雨、防风、防渗设计，基础防渗层至少1cm厚的防渗层，以防止不会对外界产生大的影响和危害。 危险废物的收集应满足《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： （1）根据危险废物的产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 （2）制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 （3）危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备。 （4）在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防撒漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 （5）危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险性能、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。应建立危险废物贮存台帐制度，设置危险废物出入库交接记录，双人双锁。 （6）危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止危险废物混入一般工业固废和生活垃圾中。 （7）详细记录危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回执后应继续保留3年。 （8）危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 （9）危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 （10）项目产生的危险废物产生量、采取的处置措施及去向按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向当地生态环境局申报，填报危险废物转移五联单，按要求对项目产生的危险废物进行全过程严格管理和安全处置。 企业需与具有危险废物处置资质的单位签订危险废物委托处理协议。 综上，项目危险废物贮存及运输严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关措施妥善处理、处置后，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，运营期产生的固废对周围环境影响很小，所采取的治理措施是可行的。 5、地下水和土壤环境影响 本项目对地下水和土壤的污染源主要为润滑油等发生渗漏，主要污染物为石油类。为避免对地下水和土壤的污染，项目应做好分区防渗。根据建设项目可能渗漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将建设场地划分为一般污染防治区和非污染防治区。 重点防渗区：指为污染地下水、土壤环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域。 一般防渗区：是指裸露于地面的生产功能单元，在生产过程中，污染物对地下水影响一般，污染地下水环境的物料泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。 简单防渗区：简单防渗区涉及的区域为厂区道路及空闲场地等基本不涉及污染的区域，该类区域只需做一般地面硬化即可。 根据项目特点，将全厂划分为简单防渗区和一般防渗区，各防治区范围简述如下： （1）重点防渗区 包括润滑油储存区及危险废物暂存区域。防渗措施要求：采用人工材料构筑防渗层，达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的防渗技术要求；或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）执行。 （2）一般防渗区 包括一般固废暂存间、生产区、仓库及厂区道路等。 防渗措施要求：采用人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）防渗措施执行。 （3）简单防渗区 主要包括办公区。 防渗措施要求：一般地面硬化即可。 表4-18 地下水污染防渗分区参照表 防渗 分区 污染单元 污染控制难易程度 污染物类型 防渗技术要求 重点防渗区 危废暂存间 难 石油类及其他类型 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s UV车间仓库 难 石油类及其他类型 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 一般 防渗区 一般固废暂存间 一般 其他类型 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 生产区 一般 其他类型 产品仓库 一般 其他类型 厂区道路 一般 其他类型 简单 防渗区 办公区 易 其他类型 一般地面硬化 6、生态环境影响分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）》（试行）可知，产业园外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的，应明确保护措施，本项目位于工业园区内，无生态环境保护目标。 7、环境风险 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性（P）及其所在地的环境敏感程度（E），结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，并确定环境风险潜势。其中危险物质及工艺系统危险性（P）等级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）。 （1）风险物质识别 本项目使用原辅材料主要有SPC板、光固化涂料、高光保护膜、PE、AC发泡剂、PVC树脂、增塑剂、稳定剂；以及机修产生的废润滑油。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）对上述化学品的危险性进行了辩识，本项目涉及到的危险物质主要为润滑油。 （2）风险源分布情况及可能影响途径 根据风险物质识别结果，本项目风险源分布情况及可能影响途径详见表4-19。 表4-19 风险源分布情况及可能影响途径一览表 危险单元 风险源 主要危险物 环境风险类型 环境影响途径 可能受影响的环境敏感目标 环保工程 废气处理系统 颗粒物、有机废气 超标排放 颗粒物、有机废气超标排放进入大气环境，使周边环境质量下降 大气环境保护目标、土壤 危废暂存间 废润滑油、废活性炭 火灾 消防废水进入地表水体 地表水 车间 模温机 废导热油 泄露 消防废水进入地表水体 地表水 （3）环境风险潜势判断 危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。当Q≥1时，将Q值划分为1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 项目涉及的风险物质最大存在总量与临界量比值情况分析如下： 表4-20 环境风险物质数量与其临界量的比值计算 涉及危险品 最大存在总量（t） 临界量（t） qi/Qi 润滑油 0.25 2500 0.0001 废导热油 2.7 2500 0.00108 废活性炭 20 50 0.04 废过滤材料 0.5 50 0.01 合计 -- -- 0.05118 由上表得：风险物质数量与临界量比值Q=0.05118＜1，即项目环境风险潜势为I。 （4）评价工作等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分依据，见表4-21。 表4-21 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 根据表4-14确定本项目评价工作为简单分析。 （5）环境风险影响分析 ①泄漏事故影响分析 本项目若管理操作不当或意外事故，存在着润滑油及危险废物等泄漏事故风险。这不仅会对周围环境产生较大的污染影响，甚至还要危及人身的生命安全。 ②火灾事故影响分析 —旦发生火灾事故，有毒有害气体可通过热辐射、烟雾及冲击波等形式扩散至空气中， 泄漏液体和消防水将进入排水系统以及渗透到土壤中，会造成财产损失和人员伤亡，以及水 环境、土壤环境的污染。 ③废气超标排放事故影响分析 本项目若管理操作不当或设备故障、处理能力低下，如风机、光解设备损坏、活性炭已饱和吸附效率低下导致废气超标排放。这不仅会对周围环境产生较大的污染影响，甚至 还要危及人身的生命安全。 （6）环境风险防范措施及应急要求 ①火灾风险防范措施 a、火患往往起于细微之处，要格外注意用电的安全，合理布置电源电线的使用。不要同时使用大功率电器，也不要把所有电器设备的插头都插在一个接线板上，避免线路老化，短路发生火灾。 b、易燃物品贮存区禁止明火进入，严禁吸烟。 c、生产厂房须确保全面通风、配备相应品种和数量的消防器材，预留必要的安全间距，远离火种和热源，防止阳光直射。车间工作人员及相关责任人均应熟悉其放置地点，用法，而且要经常检查，消防通道保持畅通。 d、应加强消防设施及消防教育建设，对重要场所需要重点防范，制定严格的操作规范，避免火灾等事故发生。 e、确保安全出口和疏散通道畅通无阻。 f、加强电气防火安全管理，消除火灾隐患，不得超负荷用电，不得擅自拉接临时电线。 g、对于电器的使用，应当养成随手断电、随手关灯的好习惯。 h、定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。应加强消防设施及消防教育建设，对厂区等重要场所需要重点防范，制定严格的操作规范，避免火灾等事故发生。 i、火灾发生时，先把总电源关掉，按响警铃以警示车间内其他人员，同时联络消防队，利用灭火器尽量灭火，如果无效，应该马上离开现场到安全地点集合，在离开时要确保所有人都已经离开车间，再把门窗关上。 ②泄漏防范措施 a.设置专门的危化仓库，危险化学品的存放应有专人管理，管理人员则应具备应急处理能力。需根据化学品的性质按规范分类存放，特别是互相干扰、互相影响的物品应隔离存放。危险化学品存放应有标示牌和安全使用说明。储存区内应具备应急的器械和有关用具，如沙池、隔板等，并建议在地面留有导流槽（或围堰），四周应防渗防泄漏，以备化学品在洒落或泄漏时能临时清理存放。 b.定期检查危险废物、润滑油等是否发生泄露，上述物料贮存仓库地面应进行水泥硬化，并相关要求作防渗处理，特别是截流沟和围堰。 c.危废暂存间应按规范设置，防止泄露的危废污染地表水体。同时，应强化管理，并及时交有资质的单位处置。 ③废气超标排放防范措施 a、 废气末端治理措施必须确保日常正常运行，如发现人为原因不开启环保治理设置，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则必须停止生产。 b、为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 c、废气处理岗位严格按照操作规程进行，确保废气处理效果。 d、对废气治理设施进行定期检修（每周至少一次），保证其正常运行，同时，为了确保废气净化设施的电力供应，本环评要求： E、如果全厂停电，停止生产，无污染物产生。为确保安全，风机仍然继续运转（采用应急发电机）。风机出现故障时，备用风机立即启动。 f、其他防范措施 厂区内应按照规范的要求配置手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。按规范要求配备足够的正压式防毒面具。 （7）建立事故救援应急机制 为保证企业及人民生命财产的安全，在发生事故时，能够迅速有序的开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》公司需成立一负责人为总指挥，分管生产负责人为副指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设立办公室、工程抢修救援组、医疗救护组、后勤保障组。制定《突发环境事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。同时该厂必须将本单位危险源及有关安全措施、应急措施报告地方政府的安全生产监督管理部门和有关部门，以便政府及有关部门能够及时掌握有关情况, —旦发生事故，政府及其有关部门可以调动有关方面的力量进行救援，以减少事故损失。 综上所述，项目营运期间发生以上环境风险事故的概率较小，在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，从环境风险角度分析，本项目实施可行。 8、环保投资 本项目总投资30000万元，根据项目排污情况分析，估计环保投资约241万元，环保投资占项目总投资0.803%。项目环保投资估算见表4-22。 表4-22 环保投资估算一览表 项目 内容 投资（万元） 废水治理 生活污水 隔油池+化粪池 3 废气治理 无组织废气 加强车间通风 1.0 有机废气 UV车间--精钢面生产线：有机废气经密闭式集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒排放（DA001）；高光膜生产线有机废气经密闭式集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒排放（DA002） 45 PVC压延膜车间：经密闭式集气罩收集+碱性滤料+RCO处理后由15m排气筒高空排放（DA003）。 150 天然气废气 模温机---燃烧天然气产生的天然气废气经15m排气筒高空排放（DA004） 15 粉尘 布袋除尘器（8套） 16 油烟废气 油烟净化器 1 固废处置 生活垃圾 垃圾桶分类收集 0.5 一般工业固体废物 交由一般固废处理处置单位进行综合利用或填埋 1.0 危险废物 危废暂存间暂存（20m2），交由有资质的单位处置，危废暂存间按要求做防渗处理 2.0 噪声控制 隔声、减振措施；加强设备维修和保养 1.5 地下水、土壤及环境风险 厂区进行分区防渗，厂内配备消防器材 3 合计 241 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（精钢面UV生产线） | 非甲烷总烃 | 有机废气经密闭式集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒排放（DA001）； | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4的大气污染物排放限值（100mg/m3） |
|  | DA002（高光膜压UV生产线） | 非甲烷总烃 | 有机废气经密闭式集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒排放（DA002） |  |
|  | UV线除尘工序 | 粉尘 | 经设备自动的除尘器进行收集后于车间排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9的企业边界大气污染物浓度限值的要求 |
|  | UV线 | 非甲烷总烃（无组织） | / |  |
|  | DA003（PVC延压膜车间） | 非甲烷总烃、氯化氢 | 经密闭式集气罩+碱性滤料+RCO处理后由15m排气筒高空排放（DA003）； | 《大气污染源综合排放标准》GB16297-1996表2中的标准（非甲烷总烃120mg/m3，氯化氢100mg/m3） |
|  | 投料、高搅产生粉尘（PVC延压膜车间） | 颗粒物 | 布袋除尘 | 《大气污染源综合排放标准》GB16297-1996表2中的标准（无组织1.0mg/m3） |
|  | 挤出、延压等（PVC延压膜车间） | 非甲烷总烃、氯化氢 | / |  |
|  | DA004（天然气废气排放口） | 烟尘、SO2，NOx | 15m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3（烟尘20mg/m3，SO2：50mg/m3，NOx150mg/m3） |
|  | DA005（食堂） | 油烟废气 | 油烟净化器+屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总磷、PH | 化粪池，+园区管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及岳阳高新技术产业园区污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 厂界 | Leq（A） | 选用低噪声设备、加强设备维护，距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产过程中产生的一般工业固体废物边角料及废次产品、收集到的粉尘全部返还生产线重新利用、一般性废包装物收集后综合外售，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；产生的危险废物废润滑油、废紫外灯管、废活性炭、废UV水性油桶均使用专用容器收集，暂存在危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关标准。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①仓库、危废暂存间的地面铺设水泥进行硬化和防渗处理，贮存场所必须符合规范要求；②加强危险物品、危险废物及一般固废的管理，确保贮存和使用过程中无渗漏。③按照固体废物属性，分别根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求，在厂区生产车间内设置一般固废及危废暂存场所。 |
| 生态保护措施 | 施工时场地清理、开挖，植被破坏、表土裸露，在大雨时会产生水土流失。因此，应根据施工区实际情况，有组织地结合工区施工计划，做好排水沟、沉砂池等水土保持措施，避免对地表径流系统的不利影响；同时边建边考虑绿化、稳固，使受到扰动和破坏的土壤植被得到一定程度的恢复。 |
| 环境风险 防范措施 | 防范措施详见-四、主要环境影响和保护措施-（6）环境风险防范措施，简述如下：1、运营期除定期检查危险废物、润滑油等是否发生泄露外，还应对车间地面进行水泥硬化，并作防渗处理。应按照有关消防规范储存，并配备必要的消防设施。2、危险废物妥善收集，作好防渗透处理，定期交有处理资质的单位处置，严禁随意排放。3、车间内设置严禁烟火警示牌；配置相应的灭火装置和设施，设置火灾报警系统，严格执行安全和消防规范。确保安全出口和疏散通道畅通无阻。4、为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。5、废气处理岗位严格按照操作规程进行，确保废气处理效果。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、必须严格执行建设项目竣工环保验收制度，对项目废气、噪声、固废采取相应的治理措施，并将环保治理措施上报环保管理部门备案。项目建成后根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》经自主验收后方可投入运营。2、运营期切实执行各种防治措施，加强环保设施维护管理，以确保处理设施正常运行，污染物稳定达标排放。3、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（环办环评函[2020]9 号，2020年01日06日），做好本项目排污许可工作。4、为了能使各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，企业应建立健全的环境保护制度，经常性的监督管理工作。加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，建设符合区域发展要求，选址符合当地规划要求，项目平面布置合理。项目所在区域无重大环境制约要素，环境质量现状较好。 项目在严格落实本评价所提出的各项污染防治措施，并确保环保设施正常运转的情况下，废气、噪声可达标排放，固体废物能够做到妥善处置，对环境影响较小并能满足区域环境功能区划的要求。故从环保角度考虑，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | / | / | / | 1.389 |  | 1.389 | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 22.614 |  | 22.614 | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.24 | / | 0.24 | / |
|  | NOX | / | / | / | 0.952 | / | 0.952 | / |
|  | 烟尘 | / | / | / | 0.084 | / | 0.084 | / |
| 废水 | COD5 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 边角料及废次品 | / | / | / | 13.12 | / | 13.12 | / |
|  | 布袋除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 12.85 | / | 12.85 | / |
|  | 一般性包装袋 | / | / | / | 2 | / | 2 | / |
| 危险废物 | 废UV水性油漆桶 | / | / | / | 0.56 |  | 0.56 |  |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.25 | / | 0.25 | / |
|  | 废油抹布、废含油手套 |  |  | / | 0.2 | / | 0.2 | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 6.07 |  | 6.07 | / |
|  | 废紫外灯管 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | / |
|  | 废过滤材料 | / | / | / | 1.5 | / | 1.5 | / |
|  | 废导热油 | / | / | / | 5t/次 | / | 5t/次 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

15.2

3.8

19

隔油池+化粪池

生活用水

15.2

99

新鲜水

污水处理厂

80

循环冷却水

80

80

脉冲除尘器

SPC板

G1粉尘、噪声

除尘

有机废气G2、噪声

涂紫外光固化漆

涂布

有机废气G2、噪声

干燥

有机废气G2、噪声

涂布

涂紫外光固化漆

有机废气G2、噪声

干燥

成品

脉冲除尘器

SPC板

G1粉尘、噪声

除尘

紫外线光固化漆

有机废气G3、噪声

涂布

有机废气G3、噪声

干燥

有机废气G3、噪声

紫外线光固化漆

涂布

有机废气G3、噪声

压膜

有机废气G3、噪声

干燥

覆膜

废次品、噪声

成品

G4粉尘、噪声

噪声

噪声

计量投入

原料接收

PVC、增塑剂、稳定剂、其他助剂

高搅

噪声、有机废气G5

噪声、有机废气G5、G8氯化氢

开炼

挤出

冷伴

模温机（天然气）

燃烧废气G6

模温机（天然气）

新鲜水（定期补充）

噪声、有机废气G5

不合格品

切边下角料、噪声

新鲜水（定期补充）

检验、计量、包装

延压、牵引、压花

冷却

切边、卷曲

燃烧废气G6

模温机（天然气）